# 一种免维护绝缘子论文和设计-袁兴华

### 全文摘要

本实用新型涉及绝缘子技术领域，且公开了一种免维护绝缘子。该免维护绝缘子，包括第一瓷件、第二瓷件、第三瓷件、硅胶套、伞裙、芯棒、连接件、螺纹套和连接胶，所述硅胶套的底部与第二瓷件的顶部固定连接，所述伞裙的内壁与硅胶套的外壁固定连接，所述芯棒的外壁与螺纹套的内壁固定连接，所述螺纹套的顶部与连接胶的外壁粘接，所述连接件的内壁与连接胶的外壁粘接。该免维护绝缘子，在使用时，第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件通过设置的螺纹孔与螺纹套固定在一起，将螺纹套与芯棒固定安装在一起，通过设置连接胶将螺纹套和芯棒固定在连接件上，并在连接座的外壁设置有硅胶套连接伞裙，为了防止灰尘落在第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的表面上。

### 主设计要求

1.一种免维护绝缘子，包括底座(1)、第一瓷件(2)、第二瓷件(3)、第三瓷件(4)、硅胶套(5)、伞裙(6)、连接座(16)、挂杆(17)、第一保护圈(18)、第二保护圈(19)和第三保护圈(22)，其特征在于：所述底座(1)的顶部与第三保护圈(22)的底部固定连接，所述第一瓷件(2)的底部与第三保护圈(22)的顶部固定连接，所述第一瓷件(2)的顶部与第一保护圈(18)的顶部固定连接，所述第三瓷件(4)的底部与第一保护圈(18)的顶部固定连接，所述第二瓷件(3)的底部与第二保护圈(19)的顶部固定连接，所述硅胶套(5)的底部与第二瓷件(3)的顶部固定连接，所述伞裙(6)的内壁与硅胶套(5)的外壁固定连接，所述连接座(16)的内壁与挂杆(17)的外壁固定连接；所述底座(1)的内部包括信号灯(11)、电源件(12)、连接线(13)、线槽(14)和圆槽(15)，所述信号灯(11)的底部与底座(1)的底部固定连接，所述电源件(12)的外壁与连接线(13)的一端固定连接，所述连接线(13)的另一端与信号灯(11)的外壁固定连接，所述线槽(14)内壁与连接线(13)的外壁卡接，所述线槽(14)位于底座(1)的内部开设，所述圆槽(15)位于底座(1)的顶部固定连接；所述硅胶套(5)的内部包括芯棒(7)、连接件(8)、螺纹套(9)和连接胶(10)，所述芯棒(7)的外壁与螺纹套(9)的内壁固定连接，所述螺纹套(9)的顶部与连接胶(10)的外壁粘接，所述连接件(8)的内壁与连接胶(10)的外壁粘接，所述连接件(8)的外壁与硅胶套(5)的内壁固定连接。

### 设计方案

1.一种免维护绝缘子，包括底座(1)、第一瓷件(2)、第二瓷件(3)、第三瓷件(4)、硅胶套(5)、伞裙(6)、连接座(16)、挂杆(17)、第一保护圈(18)、第二保护圈(19)和第三保护圈(22)，其特征在于：所述底座(1)的顶部与第三保护圈(22)的底部固定连接，所述第一瓷件(2)的底部与第三保护圈(22)的顶部固定连接，所述第一瓷件(2)的顶部与第一保护圈(18)的顶部固定连接，所述第三瓷件(4)的底部与第一保护圈(18)的顶部固定连接，所述第二瓷件(3)的底部与第二保护圈(19)的顶部固定连接，所述硅胶套(5)的底部与第二瓷件(3)的顶部固定连接，所述伞裙(6)的内壁与硅胶套(5)的外壁固定连接，所述连接座(16)的内壁与挂杆(17)的外壁固定连接；

所述底座(1)的内部包括信号灯(11)、电源件(12)、连接线(13)、线槽(14)和圆槽(15)，所述信号灯(11)的底部与底座(1)的底部固定连接，所述电源件(12)的外壁与连接线(13)的一端固定连接，所述连接线(13)的另一端与信号灯(11)的外壁固定连接，所述线槽(14)内壁与连接线(13)的外壁卡接，所述线槽(14)位于底座(1)的内部开设，所述圆槽(15)位于底座(1)的顶部固定连接；

所述硅胶套(5)的内部包括芯棒(7)、连接件(8)、螺纹套(9)和连接胶(10)，所述芯棒(7)的外壁与螺纹套(9)的内壁固定连接，所述螺纹套(9)的顶部与连接胶(10)的外壁粘接，所述连接件(8)的内壁与连接胶(10)的外壁粘接，所述连接件(8)的外壁与硅胶套(5)的内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种免维护绝缘子，其特征在于：所述第一瓷件(2)、第二瓷件(3)和第三瓷件(4)的外壁都设置有纳米二氧化钛涂层(21)，所述纳米二氧化钛涂层(21)位于第一瓷件(2)、第二瓷件(3)和第三瓷件(4)的外壁喷涂。

3.根据权利要求1所述的一种免维护绝缘子，其特征在于：所述第一瓷件(2)、第二瓷件(3)和第三瓷件(4)的内部都设置有螺纹孔(20)，所述螺纹孔(20)位于第一瓷件(2)、第二瓷件(3)和第三瓷件(4)的中心开设。

4.根据权利要求1所述的一种免维护绝缘子，其特征在于：所述芯棒(7)的底部与圆槽(15)的底部搭接，所述螺纹套(9)的外壁底部与圆槽(15)的内壁螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种免维护绝缘子，其特征在于：所述连接座(16)的底部与连接件(8)的顶部固定连接。

6.根据权利要求3所述的一种免维护绝缘子，其特征在于：所述第一瓷件(2)、第二瓷件(3)和第三瓷件(4)通过设置在其内的螺纹孔(20)与螺纹套(9)的外壁螺纹连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及绝缘子技术领域，具体为一种免维护绝缘子。

背景技术

绝缘子是一种用于电线杆塔与导线承接部，变电所构架与线路联结处的特殊的绝缘控件，绝缘子一般主要由铁帽、钢化玻璃或陶瓷、以及钢脚组成，并且通过用水泥胶合剂将铁帽、钢化玻璃或陶瓷、以及钢脚胶为一体，其中，绝缘子按电介质材料分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子等，然而户外绝缘子会受到工业污秽或自然界盐碱、灰尘等污染，在干燥情况下，绝缘子表面污层的电阻很大，对闪络电压没有多大影响，但当空气湿度很高，或在毛毛雨、雾、露、雪等不利气候条件下，绝缘子表面污层被湿润，其表面电导剧增，使绝缘子泄漏电流急剧增加，绝缘子的闪络电压大大降低，甚至可能在工作电压下发生闪络。

因此，防污性能差的绝缘子往往会造成架空输电线路事故，早期的瓷绝缘子，工艺简单，电压等级，机械负荷的需要，安装地点等不同的环境下，老化、损坏的现象比较突出，并且一旦出现损坏只能整个更换，浪费成本和维护费用。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种免维护绝缘子，具备结构简单、方便组装等防污的优点，解决了老化、损坏、污秽的问题。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种免维护绝缘子，包括底座、第一瓷件、第二瓷件、第三瓷件、硅胶套、伞裙、连接座、挂杆、第一保护圈、第二保护圈和第三保护圈，所述底座的顶部与第三保护圈的底部固定连接，所述第一瓷件的底部与第三保护圈的顶部固定连接，所述第一瓷件的顶部与第一保护圈的顶部固定连接，所述第三瓷件的底部与第一保护圈的顶部固定连接，所述第二瓷件的底部与第二保护圈的顶部固定连接，所述硅胶套的底部与第二瓷件的顶部固定连接，所述伞裙的内壁与硅胶套的外壁固定连接，所述连接座的内壁与挂杆的外壁固定连接。

所述底座的内部包括信号灯、电源件、连接线、线槽和圆槽，所述信号灯的底部与底座的底部固定连接，所述电源件的外壁与连接线的一端固定连接，所述连接线的另一端与信号灯的外壁固定连接，所述线槽内壁与连接线的外壁卡接，所述线槽位于底座的内部开设，所述圆槽位于底座的顶部固定连接。

所述硅胶套的内部包括芯棒、连接件、螺纹套和连接胶，所述芯棒的外壁与螺纹套的内壁固定连接，所述螺纹套的顶部与连接胶的外壁粘接，所述连接件的内壁与连接胶的外壁粘接，所述连接件的外壁与硅胶套的内壁固定连接。

进一步的，所述第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的外壁都设置有纳米二氧化钛涂层，所述纳米二氧化钛涂层位于第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的外壁喷涂。

进一步的，所述第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的内部都设置有螺纹孔，所述螺纹孔位于第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的中心开设。

进一步的，所述芯棒的底部与圆槽的底部搭接，所述螺纹套的外壁底部与圆槽的内壁螺纹连接。

进一步的，所述连接座的底部与连接件的顶部固定连接。

进一步的，所述第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件通过设置在其内的螺纹孔与螺纹套的外壁螺纹连接。

本实用新型的有益效果是：

1、该免维护绝缘子，在使用时，第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件通过设置的螺纹孔与螺纹套固定在一起，通过设置螺纹孔和螺纹套为了方便绝缘子组装使用，也便于携带，并在第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的底部分别设置有第一保护圈、第二保护圈和第三保护圈,将第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件隔开，底座通过设置圆槽，将底座固定在螺纹套上，通过将信号灯安装在底座上，并设置有线槽放置连接线，电源件通过连接线与信号灯连接在一起，使信号灯通电工作。

2、该免维护绝缘子，将螺纹套与芯棒固定安装在一起，通过设置连接胶将螺纹套和芯棒固定在连接件上，并在连接座的外壁设置有硅胶套连接伞裙，为了防止灰尘落在第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的表面上，在连接件的顶部设置有连接座连接挂杆为了方便放置该绝缘子，通过在第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件的表面喷涂有纳米二氧化钛涂层，为了使第一瓷件、第二瓷件和第三瓷件绝缘效果更好。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例描述中或现有技术中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1的剖视图；

图3为本实用新型图1中瓷件主视图。

附图标记说明：1底座、2第一瓷件、3第二瓷件、4第三瓷件、5硅胶套、6伞裙、7芯棒、8连接件、9螺纹套、10连接胶、11信号灯、12电源件、13连接线、14线槽、15圆槽、16连接座、17挂杆、18第一保护圈、19第二保护圈、20螺纹孔、21纳米二氧化钛涂层、22第三保护圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

请参阅图1-3，一种免维护绝缘子，包括底座1、第一瓷件2、第二瓷件3、第三瓷件4、硅胶套5、伞裙6、连接座16、挂杆17、第一保护圈18、第二保护圈19和第三保护圈22，底座1的顶部与第三保护圈22的底部固定连接，第一瓷件2的底部与第三保护圈22的顶部固定连接，第一瓷件2的顶部与第一保护圈18的顶部固定连接，第三瓷件4的底部与第一保护圈18的顶部固定连接，第二瓷件3的底部与第二保护圈19的顶部固定连接，硅胶套5的底部与第二瓷件3的顶部固定连接，伞裙6的内壁与硅胶套5的外壁固定连接，通过设置伞裙为了防止灰尘落在第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的表面上，连接座16的内壁与挂杆17的外壁固定连接。

底座1的内部包括信号灯11、电源件12、连接线13、线槽14和圆槽15，信号灯11的底部与底座1的底部固定连接，通过设置信号灯11为了警示，防止飞行物撞击在上面，电源件12的外壁与连接线13的一端固定连接，连接线13的另一端与信号灯11的外壁固定连接，线槽14内壁与连接线13的外壁卡接，线槽14位于底座1的内部开设，圆槽15位于底座1的顶部固定连接。

硅胶套5的内部包括芯棒7、连接件8、螺纹套9和连接胶10，芯棒7的外壁与螺纹套9的内壁固定连接，芯棒7的材质为陶瓷体或玻璃体，螺纹套9的顶部与连接胶10的外壁粘接，连接件8的内壁与连接胶10的外壁粘接，连接件8的外壁与硅胶套5的内壁固定连接，通过设置连接胶10为了更好地固定芯棒7与硅胶套5连接。

第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的外壁都设置有纳米二氧化钛涂层21，纳米二氧化钛涂层21位于第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的外壁喷涂，通过设置纳米二氧化钛涂层21，为了使第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4绝缘效果更好。

第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的内部都设置有螺纹孔20，螺纹孔20位于第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的中心开设，通过设置螺纹孔20为了使第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4与螺纹套9连接，并固定在芯棒7上。

芯棒7的底部与圆槽15的底部搭接，螺纹套9的外壁底部与圆槽15的内壁螺纹连接，通过设置圆槽15，并在其内壁设置有内螺纹，为了使底座1固定在芯棒7上。

连接座16的底部与连接件8的顶部固定连接，通过在连接件8的顶部设置有连接座16连接挂杆17为了方便放置该绝缘子。

第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4通过设置在其内的螺纹孔20与螺纹套9的外壁螺纹连接。

在使用时，第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4通过设置的螺纹孔20与螺纹套9固定在一起，通过设置螺纹孔20和螺纹套9为了方便绝缘子组装使用，也便于携带，并在第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的底部分别设置有第一保护圈18、第二保护圈19和第三保护圈22,将第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4隔开，底座1通过设置圆槽15，将底座固定在螺纹套9上，通过将信号灯11安装在底座1上，并设置有线槽14放置连接线13，电源件12通过连接线13与信号灯连接在一起，使信号灯11通电工作，将螺纹套9与芯棒7固定安装在一起，通过设置连接胶10将螺纹套9和芯棒7固定在连接件8上，并在连接座8的外壁设置有硅胶套5连接伞裙6，为了防止灰尘落在第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的表面上，在连接件8的顶部设置有连接座16连接挂杆17为了方便放置该绝缘子，通过在第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4的表面喷涂有纳米二氧化钛涂层21，为了使第一瓷件2、第二瓷件3和第三瓷件4绝缘效果更好。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307013.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209487243U

授权时间:20191011

主分类号:H01B 17/38

专利分类号:H01B17/38;H01B17/50

范畴分类:38A;

申请人:保定市云辉电力设备科技有限公司

第一申请人:保定市云辉电力设备科技有限公司

申请人地址:071000 河北省保定市北二环5699号大学科技园5号楼202-3号

发明人:袁兴华

第一发明人:袁兴华

当前权利人:保定市云辉电力设备科技有限公司

代理人:张玉婵;薛琳

代理机构:13130

代理机构编号:石家庄领皓专利代理有限公司 13130

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f7762f422e244be60f923ddc.html