# 一种房屋建筑排水防堵结构论文和设计-潘圣

### 全文摘要

本实用新型提供了一种房屋建筑排水防堵结构，包括漏槽，漏槽为漏斗状，漏槽内部套设有滤筒，漏槽顶部设有固定盖，固定盖上设有流水孔，固定盖上端固定设有电机，电机外围设有密封箱，电机下方固定连接有绞龙，绞龙的下端伸入滤筒中，滤筒底部固定有格栅，漏槽下端与下水管的上端固定连接。本实用新型提供的一种房屋建筑排水防堵结构，通过设置滤筒可以拦截水流中的杂物，避免杂物流入下水管内，而造成下水管堵塞；通过设置电机带动绞龙转动，既可以粉碎部分杂物，又可以搅动滤筒底部过滤沉积的杂物，避免滤筒被堵塞，造成积水；通过设置格栅可以破坏水流产生的涡流，进而增长管道的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：包括漏槽（1），所述漏槽（1）为漏斗状，漏槽（1）内部套设有滤筒（6），漏槽（1）顶部设有固定盖（5），所述固定盖（5）上设有流水孔，固定盖（5）上端固定设有电机（2），电机（2）外围设有密封箱（10），电机（2）下方固定连接有绞龙（3），绞龙（3）的下端伸入滤筒（6）中，滤筒（6）底部固定有格栅（7），漏槽（1）下端与下水管（12）的上端固定连接。

### 设计方案

1.一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：包括漏槽（1），所述漏槽（1）为漏斗状，漏槽（1）内部套设有滤筒（6），漏槽（1）顶部设有固定盖（5），所述固定盖（5）上设有流水孔，固定盖（5）上端固定设有电机（2），电机（2）外围设有密封箱（10），电机（2）下方固定连接有绞龙（3），绞龙（3）的下端伸入滤筒（6）中，滤筒（6）底部固定有格栅（7），漏槽（1）下端与下水管（12）的上端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：所述绞龙（3）上设有多个通孔（4）。

3.根据权利要求1所述的一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：所述滤筒（6）的上端设有外沿，所述外沿上开设有小孔，所述漏槽（1）的上端边沿上设有定位孔（9），固定盖（5）的下端边沿上设有定位柱（8），所述定位柱（8）穿过小孔插入定位孔（9）中。

4.根据权利要求1所述的一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：所述电机（2）和密封箱（10）的下端设有密封圈（11）。

5.根据权利要求1所述的一种房屋建筑排水防堵结构，其特征在于：所述格栅（7）与滤筒（6）固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于房屋建筑领域，特别涉及一种房屋建筑排水防堵结构。

背景技术

排水装置就是用来排水，有时也起到蓄水和滞水作用，但是也需要针对排水装置设置防堵设备，避免排水管道堵塞而形成积水。但是目前市场上的排水防堵装置结构复杂，且功能单一，不能有效拦截集水坑内的杂物，容易使杂物进入排水管内，造成排水管内部堵塞，影响房屋建筑排水，同时排水管道中水流容易出现涡流，冲蚀内壁，减少排水管道的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种房屋建筑排水防堵结构，解决现有技术存在的排水管道内部易堵塞的问题。

本实用新型的技术方案为：一种房屋建筑排水防堵结构，包括漏槽，漏槽为漏斗状，漏槽内部套设有滤筒，漏槽顶部设有固定盖，固定盖上设有流水孔，固定盖上端固定设有电机，电机外围设有密封箱，电机下方固定连接有绞龙，绞龙的下端伸入滤筒中，滤筒底部固定有格栅，漏槽下端与下水管的上端固定连接。

优选的，绞龙上设有多个通孔。

优选的，滤筒的上端设有外沿，外沿上开设有小孔，漏槽的上端边沿上设有定位孔，固定盖的下端边沿上设有定位柱，定位柱穿过小孔插入定位孔中。

优选的，电机和密封箱的下端设有密封圈。

优选的，格栅与滤筒固定连接。

本实用新型具有如下有益效果：一种房屋建筑排水防堵结构，通过设置滤筒可以拦截水流中的杂物，避免杂物流入下水管内，而造成下水管堵塞；通过设置电机带动绞龙转动，既可以粉碎部分杂物，又可以搅动滤筒底部过滤沉积的杂物，避免滤筒被堵塞，造成积水；通过设置格栅可以破坏水流产生的涡流，进而增长管道的使用寿命，结构简单，操作方便。

附图说明

图1为本实用新型实施例房屋建筑排水防堵结构的示意图；

图2为本实用新型实施例房屋建筑排水防堵结构的俯视图。

图中：1.漏槽；2.电机；3.绞龙；4.通孔；5.固定盖；6.滤筒；7.格栅；8.限位柱；9.定位孔；10.密封箱；11.密封圈；12.下水管。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

一种房屋建筑排水防堵结构，参见图1和图2，包括漏槽1，漏槽1为漏斗状，漏槽1内部套设有滤筒6，漏槽1顶部设有固定盖5，固定盖5上设有流水孔，固定盖5上端固定设有电机2，电机2外围设有密封箱10，电机2下方固定连接有绞龙3，绞龙3的下端伸入滤筒6中，滤筒6底部固定有格栅7，漏槽1下端与下水管12的上端固定连接。

为了减小绞龙3搅拌的阻力，绞龙3上设有多个通孔4。

为了使漏槽1、电机2、固定盖5和滤筒6之间相对固定，滤筒6的上端设有外沿，外沿上开设有小孔，漏槽1的上端边沿上设有定位孔9，固定盖5的下端边沿上设有定位柱8，定位柱8穿过小孔插入定位孔9中。

为了避免电机2遇水，电机2和密封箱10的下端设有密封圈11。

为了结构稳定，滤筒6底部设有加强筋，加强筋为多根且交叉设置，格栅7与加强筋固定连接。

为了将格栅7固定在滤筒6底部，格栅7与滤筒6为铁质且焊接。

当下雨时，水流汇集到漏槽1上方，水流通过固定盖5上的流水孔进入漏槽1内部，水流中较大的杂物被滤筒6拦截，较小的杂物随水流流进下水管12中；打开电机2的开关，使电机2带动绞龙3转动，绞龙3将滤筒6底部较大的杂物搅动起来，同时绞龙3外侧为刀口，通过绞龙3将较大杂物粉碎成较小的杂物，使较小的杂物可以随旋转的水流穿过滤筒6，旋转的水流会形成自上而下的涡流，涡流穿过滤筒6后，经过格栅7时，格栅7将涡流破坏，使水流沿着格栅7竖直流入下水管12；当不需要排水时，关闭电机2的开关，将固定盖5抬起，使限位柱8离开定位孔9，连带固定盖5上方的电机2和绞龙3取出，将滤筒6取出，把滤筒6中拦截的较大杂物清除之后，将滤筒6放回漏槽1中，将固定盖5盖上，使限位柱8穿过滤筒6插入进定位孔9中，使漏槽9、电机2、固定盖5和滤筒6相对固定。一般情况下，每月清理滤筒6一次；如降雨较多可半月清理一次滤筒6。

本实用新型提供的一种房屋建筑排水防堵结构，通过设置滤筒可以拦截水流中的杂物，避免杂物流入下水管内，而造成下水管堵塞；通过设置电机带动绞龙转动，既可以粉碎部分杂物，又可以搅动滤筒底部过滤沉积的杂物，避免滤筒被堵塞，造成积水；通过设置格栅可以破坏水流产生的涡流，进而增长管道的使用寿命。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003064.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209509152U

授权时间:20191018

主分类号:E03F 5/14

专利分类号:E03F5/14;E03F1/00;E03F5/04;B02C19/22

范畴分类:36B;41B;

申请人:潘圣

第一申请人:潘圣

申请人地址:450000 河南省郑州市中牟县东风路街道办事处尚庄33号

发明人:潘圣;王辉;冯颖彦

第一发明人:潘圣

当前权利人:潘圣

代理人:李恒

代理机构:61247

代理机构编号:西安汇智创想知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f792df63275b71efaacf636b.html