# 随轴转动的调心轴承防尘密封结构论文和设计-王秀健

### 全文摘要

本实用新型涉及一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，属于轴承防尘技术领域。本实用新型解决了现有调心轴承在刚玉生产设备中存在的防尘密封不严导致使用寿命缩短的问题。本实用新型包括转轴和调心轴承，还包括密封套，所述的密封套套装在转轴上，密封套后端的法兰盘设在前挡块和前端盖之间，前端盖将前挡块通过螺栓压紧固定在轴承基座上，调心轴承设于轴承基座内，前挡块压紧在调心轴承的前侧外圈上，调心轴承的后侧外圈上设有后端盖，后端盖固定在轴承基座后端；所述的前挡块后端的密封槽内套装有密封圈，密封圈套装在转轴上并与其紧密配合；所述前端盖的内径小于密封套后端法兰的外径。

### 设计方案

1.一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，包括转轴(1)和调心轴承(5)，其特征在于：还包括密封套(2)，所述的密封套(2)套装在转轴(1)上，密封套(2)后端的法兰盘设在前挡块(3)和前端盖(8)之间，前端盖(8)将前挡块(3)通过螺栓压紧固定在轴承基座(6)上，调心轴承(5)设于轴承基座(6)内，前挡块(3)压紧在调心轴承(5)的前侧外圈上，调心轴承(5)的后侧外圈上设有后端盖(7)，后端盖(7)固定在轴承基座(6)后端；

所述的前挡块(3)后端的密封槽(9)内套装有密封圈(4)，密封圈(4)套装在转轴(1)上并与其紧密配合；

所述前端盖(8)的内径小于密封套(2)后端法兰的外径。

2.根据权利要求1所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，其特征在于：所述的密封套(2)与转轴(1)过盈配合，转轴(1)上设有凸台，凸台设于密封套(2)前。

3.根据权利要求1所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，其特征在于：所述的前挡块(3)前端设有凹槽，密封套(2)后端的法兰盘设于凹槽内，密封套(2)后端的法兰盘的外径大于前挡块(3)凹槽后的外径。

4.根据权利要求1所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，其特征在于：所述的密封圈(4)为油封。

5.根据权利要求1所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，其特征在于：所述的密封套(2)为碳纤维增强塑料材质。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，属于轴承防尘技术领域。

背景技术

刚玉磨料生产过程中，很多设备都会用到调心轴承，但是在使用过程中，由于转轴的和调心轴承之间有较多的间隙，往往刚玉粉尘会进入到调心轴承内，影响调心轴承的适应寿命。

目前，一般在调心轴承前端增加油封的方式进行密封，但是由于转轴在转动时往往出现偏心的情况，导致油封不能完全密封，粉尘依然可以进入调心轴承内影响调心轴承的寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有刚玉磨料生产设备上调心轴承存在的上述缺陷，提出了一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，结构简单、设计合理，通过密封套、前端盖和前挡块实现第一道防尘密封，再通过油封实现第二道防尘密封，大大增加了调心轴承的适应寿命。

本实用新型是采用以下的技术方案实现的：

一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，包括转轴和调心轴承，还包括密封套，所述的密封套套装在转轴上，密封套后端的法兰盘设在前挡块和前端盖之间，前端盖将前挡块通过螺栓压紧固定在轴承基座上，调心轴承设于轴承基座内，前挡块压紧在调心轴承的前侧外圈上，调心轴承的后侧外圈上设有后端盖，后端盖固定在轴承基座后端；所述的前挡块后端的密封槽内套装有密封圈，密封圈套装在转轴上并与其紧密配合；所述前端盖的内径小于密封套后端法兰的外径。

密封套后端的法兰盘设在前挡块和前端盖之间，通过密封套后端的法兰和前挡板形成一个迷宫结构，可以减少粉尘进入到调心轴承内侧，形成第一道防尘线，然后通过密封圈形成第二道防尘线，如此可以极大的减少进入到调心轴承内侧的粉尘，延长调心轴承的使用寿命。

进一步的优选，所述的密封套与转轴过盈配合，转轴上设有凸台，凸台设于密封套前。使得密封套和转轴配合更紧密，防止粉尘从密封套和转轴之间穿过进入到调心轴承内。

进一步的优选，所述的前挡块前端设有凹槽，密封套后端的法兰盘设于凹槽内，密封套后端的法兰盘的外径大于前挡块凹槽后的外径。增加密封套、前端盖和前挡块的密封迷宫复杂结构，使得粉尘更难进入到内侧。

进一步的优选，所述的密封圈为油封。

进一步的优选，所述的密封套为碳纤维增强塑料材质。增加密封套的耐磨程度，特别是转轴偏心转动时，减少密封套和前挡块和前端盖的摩擦损耗。

本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，通过密封套配合前挡块和前端盖实现第一道防尘，通过密封圈实现第二道防尘，防尘的效果更好，特别适合调心轴承的轴端密封，大大延长了调心轴承的使用寿命；

(2)本实用新型所述的随轴转动的调心轴承防尘密封结构，密封套与转轴过盈配合并通过转轴上的凸台进行限位，可以更好的贴合在转轴上，实现对调心轴承前端的密封，进一步的避免粉尘从密封套和转轴中间进入到调心轴承内。

附图说明

图1是本实用新型实施例的剖视图；

图中：1、转轴；2、密封套；3、前挡块；4、密封圈；5、调心轴承；6、轴承基座；7、后端盖；8、前端盖；9、密封槽。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

如图1所示，本实用新型所述的一种随轴转动的调心轴承防尘密封结构，包括转轴1和调心轴承5，还包括密封套2，所述的密封套2套装在转轴1上，密封套2后端的法兰盘设在前挡块3和前端盖8之间，前端盖8将前挡块3通过螺栓压紧固定在轴承基座6上，调心轴承5设于轴承基座6内，前挡块3压紧在调心轴承5的前侧外圈上，调心轴承5的后侧外圈上设有后端盖7，后端盖7固定在轴承基座6后端；所述的前挡块3后端的密封槽9内套装有密封圈4，密封圈4套装在转轴1上并与其紧密配合；所述前端盖8的内径小于密封套2后端法兰的外径。所述的密封套2与转轴1过盈配合，转轴1上设有凸台，凸台设于密封套2前。所述的前挡块3前端设有凹槽，密封套2后端的法兰盘设于凹槽内，密封套2后端的法兰盘的外径大于前挡块3凹槽后的外径。所述的密封圈4为油封。所述的密封套2为碳纤维增强塑料材质。

本实用新型的使用过程如下所述：

使用时，通过密封套2配合前挡块3和前端盖8实现转轴1和调心轴承5之间的第一道防尘，通过密封圈4实现第二道防尘，大大提高调心轴承5在这种环境下工作的使用寿命。

本实用新型主要运用于刚玉磨料生产设备中调心轴承需要密封的场所。

当然，上述内容仅为本实用新型的较佳实施例，不能被认为用于限定对本实用新型的实施例范围。本实用新型也并不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的均等变化与改进等，均应归属于本实用新型的专利涵盖范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920804249.6

申请日:2019-05-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209892747U

授权时间:20200103

主分类号:F16J15/16

专利分类号:F16J15/16;F16J15/30

范畴分类:27E;

申请人:山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

第一申请人:山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

申请人地址:255086 山东省淄博市高新区青龙山2600号

发明人:王秀健;马海强

第一发明人:王秀健

当前权利人:山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

代理人:耿霞

代理机构:37212

代理机构编号:青岛发思特专利商标代理有限公司 37212

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f7abf41519fe0e540f80f8ad.html