# 一种手机维修套组论文和设计-陈仕峰

### 全文摘要

本实用新型涉及一种手机维修套组，包括箱体、放置板以及维修组件，所述放置板上沿放置板的宽度方向间隔开设有供螺丝刀头放置的放置槽，所述维修组件包括多个不同型号和大小的螺丝刀头，还包括安装在放置槽内用于将螺丝刀头夹紧的夹紧组件，每个所述放置槽的两侧均开设有供夹紧组件安装的安装槽，所述夹紧组件包括安装在安装槽内的定位板、压缩弹簧，所述安装槽为梯形槽，所述梯形槽的较小一端与安装槽连通，所述定位板的背部设置有梯形块，所述压缩弹簧的一端与梯形块抵接，另一端与安装槽的侧壁抵接。本实用新型具有不易损坏的效果。

### 主设计要求

1.一种手机维修套组，包括箱体（1）、放置板（2）以及维修组件（3），所述放置板（2）上沿放置板（2）的宽度方向间隔开设有供螺丝刀头（31）放置的放置槽（22），所述维修组件（3）包括多个不同型号和大小的螺丝刀头（31），其特征在于：还包括安装在放置槽（22）内用于将螺丝刀头（31）夹紧的夹紧组件（4），每个所述放置槽（22）的两侧均开设有供夹紧组件（4）安装的安装槽（23），所述夹紧组件（4）包括安装在安装槽（23）内的定位板（41）、压缩弹簧（42），所述安装槽（23）为梯形槽，所述安装槽（23）的较小一端与放置槽（22）连通，所述定位板（41）的背部设置有梯形块（43），所述压缩弹簧（42）的一端与梯形块（43）抵接，另一端与安装槽（23）的侧壁抵接。

### 设计方案

1.一种手机维修套组，包括箱体（1）、放置板（2）以及维修组件（3），所述放置板（2）上沿放置板（2）的宽度方向间隔开设有供螺丝刀头（31）放置的放置槽（22），所述维修组件（3）包括多个不同型号和大小的螺丝刀头（31），其特征在于：还包括安装在放置槽（22）内用于将螺丝刀头（31）夹紧的夹紧组件（4），每个所述放置槽（22）的两侧均开设有供夹紧组件（4）安装的安装槽（23），所述夹紧组件（4）包括安装在安装槽（23）内的定位板（41）、压缩弹簧（42），所述安装槽（23）为梯形槽，所述安装槽（23）的较小一端与放置槽（22）连通，所述定位板（41）的背部设置有梯形块（43），所述压缩弹簧（42）的一端与梯形块（43）抵接，另一端与安装槽（23）的侧壁抵接。

2.根据权利要求1所述的一种手机维修套组，其特征在于：位于相邻两定位板（41）之间的安装槽（23）相互连通，所述压缩弹簧（42）的两端分别与两侧的所述定位板（41）的侧壁抵接。

3.根据权利要求2所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述梯形块（43）朝向压缩弹簧（42）的一侧开设有供压缩弹簧（42）部分嵌入的嵌入孔（431）。

4.根据权利要求3所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述定位板（41）的顶部设置有第一导线弧面（411），所述定位板（41）的中心开设有与螺丝刀头（31）底部契合的定位槽（413）。

5.根据权利要求4所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述定位槽（413）的表现设置有一层橡胶垫（414）。

6.根据权利要求5所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述定位槽（413）的顶部与第一导线弧面（411）之间设置有第二导向弧面（412）。

7.根据权利要求1所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述箱体（1）内腔的顶部设置有摩擦垫（111）。

8.根据权利要求7所述的一种手机维修套组，其特征在于：所述摩擦垫（111）上开设有供螺丝刀头（31）部分嵌入的限位孔（112）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种维修套组的技术领域，尤其是涉及一种手机维修套组。

背景技术

手机维修套组用于在日常生活中实现对手机的拆卸和安装。现阶段的手机维修套组包括内部设置有空腔的放置箱、安装在放置箱内的放置板以及放置在放置板上的维修组件，维修组件包括多个不同型号的螺丝刀头、用于安装螺丝刀头的安装杆、用于将屏幕吸起的吸盘、对手气壳体进行分离的拨片、用于将手机卡槽取出的顶针以及撬棒，但是上述手机维修套组的螺丝刀头在放置时，通过卡扣将螺丝刀头卡接在放置板的顶面，并且在放置板的顶面开设供螺丝刀头放置的放置槽，放置时需要将螺丝刀头用力挤压进入卡扣内部，容易造成卡扣的损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种卡扣不易损坏的手机维修套件。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种手机维修套组，包括箱体、放置板以及维修组件，所述放置板上沿放置板的宽度方向间隔开设有供螺丝刀头放置的放置槽，所述维修组件包括多个不同型号和大小的螺丝刀头，还包括安装在放置槽内用于将螺丝刀头夹紧的夹紧组件，每个所述放置槽的两侧均开设有供夹紧组件安装的安装槽，所述夹紧组件包括安装在安装槽内的定位板、压缩弹簧，所述安装槽为梯形槽，所述安装槽的较小一端与放置槽连通，所述定位板的背部设置有梯形块，所述压缩弹簧的一端与梯形块抵接，另一端与安装槽的侧壁抵接。

通过采用上述技术方案，在放置槽的两侧设置夹紧组件，螺丝刀头放置时，直接卡接在夹紧组件内，并且通过夹紧组件将螺丝刀头夹紧，从而方便了螺丝刀头的放置和拿取，而不需要用力地将螺丝刀头压进放置槽内，与卡扣锁紧相比，使用上述夹紧组件不易造成夹紧组件的损坏，从而在一定程度上增加了夹紧组件的使用寿命。

本实用新型进一步设置为：位于相邻两定位板之间的安装槽相互连通，所述压缩弹簧的两端分别与两侧的所述定位板的侧壁抵接。

通过采用上述技术方案，相邻两定位定位板之间的安装槽相互连通，从而使得压缩弹簧能够放置在放置槽内，与放置槽两侧的梯形块抵接，从而实现对梯形块的安装，从而方便了压缩弹簧的安装，且节省了材料。

本实用新型进一步设置为：所述梯形块朝向压缩弹簧的一侧开设有供压缩弹簧部分嵌入的嵌入孔。

通过采用上述技术方案，通过在梯形块朝向压缩弹簧的一侧设置供压缩弹簧部分嵌入的嵌入孔，从而为压缩弹簧提供一定的定位能力，避免了压缩弹簧在伸缩的过程中与梯形块之间发生偏离，对压缩弹簧的使用寿命以及使用效果产生影响。

本实用新型进一步设置为：所述定位板的顶部设置有第一导线弧面，所述定位板的中心开设有与螺丝刀头底部契合的定位槽。

通过采用上述技术方案，在定位板的顶部设置第一导线弧面，方便了螺丝刀头卡入两块定位板之间；在定位板的中心开设与与螺丝刀头的外侧壁契合的定位槽，从而增加了螺丝刀头与定位板之间的接触面积，从而降低了螺丝刀头与定位板之间的压强，从而避免了定位板长时间压紧螺丝刀头造成螺丝刀头发生变形。

本实用新型进一步设置为：所述定位槽的表现设置有一层橡胶垫。

通过采用上述技术方案，在定位槽的表面设置一层橡胶垫，从而进一步减少了定位板与螺丝刀头之间的磨损。

本实用新型进一步设置为：所述定位槽的顶部与第一导线弧面之间设置有第二导向弧面。

通过采用上述技术方案，当需要拿取螺丝刀头时，螺丝刀头通过第二导向弧面进行导向，能够直接将螺丝刀头从放置槽内取出，从而方便了螺丝刀头的拿取，且拿取更加省力。

本实用新型进一步设置为：所述箱体内腔的顶部设置有摩擦垫。

通过采用上述技术方案，通过在盒体的底部设置摩擦垫，从而增加了螺丝刀头以及放置板上的维修组件与保护罩之间的摩擦力，从而避免了放置板上的维修组件与放置板之间发生相对滑动，从而使得维修组件的放置更加稳定。

本实用新型进一步设置为：所述摩擦垫上开设有供螺丝刀头部分嵌入的限位孔。

通过采用上述技术方案，进一步增加了螺丝刀头放置的稳定性。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.上述一种手机维修套组通过设置夹紧组件，具有方便螺丝刀头放置的效果；

2.上述实用新型通过设置第一导线弧面，具有进一步方便螺丝刀头放置的效果；

3.上述实用新型通过设置第二导向弧面，具有方便螺丝刀头拿取的效果。

附图说明

图1是本实用新型的总体爆炸结构示意图。

图2是本实用新型的局部爆炸示意图。

图3是图1中A部分的放大示意图。

图4是夹紧组件的剖面结构示意图。

图5是摩擦垫的总体结构示意图。

图中，1、箱体；11、保护罩；111、摩擦垫；112、限位孔；12、放置箱；13、定位孔；2、放置板；21、定位扣；22、放置槽；221、限位板；23、安装槽；3、维修组件；31、螺丝刀头；32、安装杆；33、吸盘；34、拨片；35、顶针；36、撬棒；4、夹紧组件；41、定位板；411、第一导线弧面；412、第二导向弧面；413、定位槽；414、橡胶垫；42、压缩弹簧；43、梯形块；431、嵌入孔。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照附图1，为本实用新型公开的一种手机维修套组，包括箱体1、放置板2以及维修组件3。

参照附图2和附图5，箱体1包括位于顶部的保护罩11以及位于箱体1底部的放置箱12，放置箱12的侧壁开设有定位孔13，保护罩11与放置箱12之间铰接安装。保护罩11的底部设置有用于保护维修组件3的摩擦垫111，摩擦垫111上开设有限位孔112，本实施例中，摩擦垫111与保护罩11之间通过黏贴剂固定。

参照附图1，维修组件3维修组件3包括多个不同型号和大小的螺丝刀头31、用于安装螺丝刀头31的安装杆32、用于将屏幕吸起的吸盘33、对手气壳体进行分离的拨片34、用于将手机卡槽取出的顶针35、撬棒36以及安装在放置槽22内用于将螺丝刀头31夹紧的夹紧组件4。

参照附图2，放置板2的侧壁设置有卡接在定位孔13内的定位扣21。

参照附图3和附图4，放置板2上沿放置板2的宽度方向均匀间隔开设有供螺丝刀头31放置的放置槽22，放置槽22的底面为倾斜的斜面是，放置槽22的顶部设置有用于定位螺丝刀头31底部的限位板221，每个放置槽22的两侧均开设有供夹紧组件4安装的安装槽23，安装槽23为梯形槽，梯形槽的较小一端与放置槽22连通，位于相邻两定位板41之间的安装槽23相互连通。

参照附图3和附图4，夹紧组件4包括安装在安装槽23内的定位板41、压缩弹簧42以及设置在定位板41的背部的梯形块43，梯形块43朝向压缩弹簧42的一侧开设有供压缩弹簧42部分嵌入的嵌入孔431。压缩弹簧42的一端与梯形块43抵接，另一端与另一侧安装槽23内的梯形块43的侧壁抵接。压缩弹簧42的两端分别与两侧的定位板41的侧壁抵接。

定位板41的顶部设置有第一导线弧面411，定位板41的中心开设有与螺丝刀头31底部契合的定位槽413。定位槽413的表面设置有一层橡胶垫414。定位槽的顶部与第一导线弧面411之间设置有第二导向弧面412。本实施例中，橡胶垫414与定位槽413的表面之间通过黏贴剂黏贴固定。

本实施例的实施原理为：在放置槽22的两侧设置夹紧组件4，螺丝刀头31放置时，直接卡接在夹紧组件4内，并且通过夹紧组件4将螺丝刀头31夹紧，从而方便了螺丝刀头31的放置和拿取，而不需要用力地将螺丝刀头31压进放置槽22内，与卡扣锁紧相比，使用上述夹紧组件4不易造成夹紧组件4的损坏，从而在一定程度上增加了夹紧组件4的使用寿命。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920059458.2

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209648679U

授权时间:20191119

主分类号:B25H 3/02

专利分类号:B25H3/02

范畴分类:26H;

申请人:宁波佰特工具有限公司

第一申请人:宁波佰特工具有限公司

申请人地址:315166 浙江省宁波市海曙区龙观乡桓村村

发明人:陈仕峰

第一发明人:陈仕峰

当前权利人:宁波佰特工具有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f8d2ee62ef06759b2f7f0e85.html