# 三胺纸胶水混合反应釜论文和设计-王新建

### 全文摘要

本实用新型涉及三胺纸生产设备，提供三胺纸胶水混合反应釜，包括圆筒形本体，本体上方设有驱动电机，驱动电机传动连接内部搅拌轴，搅拌轴内部底部密封的中空结构，搅拌轴外部连接分层设置的固定搅拌叶，固定搅拌叶分层设置，相邻的固定搅拌叶之间均设有转动搅拌叶，所述转动搅拌叶的转轴与搅拌轴垂直可转动连接，搅拌轴内部设有带动转轴旋转的传动机构。本实用新型采用固定搅拌叶和转动搅拌叶同时搅拌的方式，使得原料的混合更加迅速，效率提高，满足大批量生产的需要，而且采用冷热水源加热降温的方式控制温度，变化平稳，连续作业时温度变化小。

### 主设计要求

1.三胺纸胶水混合反应釜，包括圆筒形本体，本体上方设有驱动电机，驱动电机传动连接内部搅拌轴，其特征在于，所述搅拌轴内部底部密封的中空结构，搅拌轴外部连接分层设置的固定搅拌叶，固定搅拌叶分层设置，相邻的固定搅拌叶之间均设有转动搅拌叶，所述转动搅拌叶的转轴与搅拌轴垂直可转动连接，搅拌轴内部设有带动转轴旋转的传动机构。

### 设计方案

1.三胺纸胶水混合反应釜，包括圆筒形本体，本体上方设有驱动电机，驱动电机传动连接内部搅拌轴，其特征在于，所述搅拌轴内部底部密封的中空结构，搅拌轴外部连接分层设置的固定搅拌叶，固定搅拌叶分层设置，相邻的固定搅拌叶之间均设有转动搅拌叶，所述转动搅拌叶的转轴与搅拌轴垂直可转动连接，搅拌轴内部设有带动转轴旋转的传动机构。

2.根据权利要求1所述的三胺纸胶水混合反应釜，其特征在于，所述传动机构包括搅拌轴内部的水平设置的锥齿轮，搅拌轴的末端设有与锥齿轮相连接的齿轮，锥齿轮固定连接。

3.根据权利要求2所述的三胺纸胶水混合反应釜，其特征在于，所述齿轮和齿盘为斜齿轮结构。

4.根据权利要求1或2所述的三胺纸胶水混合反应釜，其特征在于，所述本体的内表面均匀设有盘管，盘管通过水泵连通冷热水源。

5.根据权利要求3所述的三胺纸胶水混合反应釜，其特征在于，所述转动搅拌叶沿搅拌轴对称，同一组转动搅拌叶与相邻的固定搅拌叶轴线相互垂直设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及三胺纸生产设备，具体涉及一种三胺纸胶水混合反应釜。

背景技术

三胺纸是三聚氰胺浸渍胶膜纸的简称，它是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合。通常使用的三聚氰胺甲醛树脂是由三聚氰胺和甲醛缩合而成，缩合反应是在碱性介质进行，需要加热到一定温度并持续搅拌，在工厂化制备胶水的过程需要快速才能满足大批量的生产需要，而目前针对三聚氰胺甲醛树脂合成的反应釜类型少，效率低，不能满足实际生产需要。

发明内容

本实用新型为解决上述效率低的缺陷，提供一种搅拌均匀，升温降温迅速，实现连续作业的三胺纸胶水混合反应釜。

本实用新型采用以下技术方案实现，

三胺纸胶水混合反应釜，包括圆筒形本体，本体上方设有驱动电机，驱动电机传动连接内部搅拌轴，搅拌轴内部底部密封的中空结构，搅拌轴外部连接分层设置的固定搅拌叶，固定搅拌叶分层设置，相邻的固定搅拌叶之间均设有转动搅拌叶，所述转动搅拌叶的转轴与搅拌轴垂直可转动连接，搅拌轴内部设有带动转轴旋转的传动机构。

优选的，所述传动机构包括搅拌轴内部的水平设置的锥齿轮，搅拌轴的末端设有与锥齿轮相连接的齿轮，锥齿轮固定连接。

优选的，所述齿轮和齿盘为斜齿轮结构。

优选的，所述本体的内表面均匀设有盘管，盘管通过水泵连通冷热水源。

优选的，所述转动搅拌叶沿搅拌轴对称，同一组转动搅拌叶与相邻的固定搅拌叶轴线相互垂直设置。

本实用新型的有益之处在于，采用固定搅拌叶和转动搅拌叶同时搅拌的方式，使得原料的混合更加迅速，效率提高，满足大批量生产的需要，而且采用冷热水源加热降温的方式控制温度，变化平稳，控制精确，连续作业时温度变化小。

附图说明

图1 实施例一结构示意图；

图2 传动机构示意图；

图3 实施例二结构示意图；

图4 横向剖面结构示意图；

图中1.驱动电机，2.进料口，3.本体，31.盘管，4.转动搅拌叶，41.齿轮，5.固定搅拌叶，6.支腿，7.出料口，8.加热器，9.搅拌轴，91.锥齿轮，92.固定柱。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

实施例一

如图1所示，本实用新型提供一种三胺纸胶水混合反应釜，包括圆筒形本体3，本体上方设有驱动电机1，驱动电机的一侧还设有用于添加原料的进料口，本体内部设有竖直设置的搅拌轴9，驱动电机带动搅拌轴转动，搅拌轴内部底部密封的中空结构，其外侧设有若干固定搅拌叶5，固定搅拌叶沿着搅拌轴的垂直方向分层设置，搅拌轴带动固定搅拌叶水平转动将内部介质进行搅拌，而相邻的固定搅拌叶之间均设有转动搅拌叶4，该转动搅拌叶的叶片方向与搅拌轴平行，其连接的转轴与搅拌轴垂直可转动连接，搅拌轴内部设有带动转轴旋转的传动机构。传动机构可以为任何带动转轴旋转的机构，如位于搅拌轴内水平设置的小型电机，电机带动转动搅拌叶转动。而本实施例中的传动机构包括搅拌轴内部的水平设置的锥齿轮91，如图2所示，搅拌轴的末端设有与锥齿轮相连接的齿轮，锥齿轮通过固定柱92固定连接，这样当上方驱动电机带动搅拌轴旋转时，安装在搅拌轴上的转轴和内部固定的锥齿轮相对运动，实现转轴末端的齿轮沿着锥齿轮的齿轮面转动，从而带动转动搅拌叶转动。在固定搅拌叶和转动搅拌叶的作用下，内部介质可以实现横向和纵向方向上的扰动，从而使搅拌更加均匀，避免搅拌轴附近的介质扰动小不均匀的现象。

本实施例中的加热装置采用常规加热器8或者加热棒。

实施例二

本实施例与实施例一的区别之处在于，本体的内表面均匀设有盘管31，盘管通过水泵连通冷热水源，通过水泵引导水源至内部换热。本实施例中的加热装置采用盘管进行加热方式，其中控温方式采用对加热水源的温度进行控制，相对于电子加热式，本实施例温度变化缓慢，升温降温平稳，控制平稳，且加热冷却水源来源广泛，降低能耗，实现余热的利用。

实施例三

本实施例中为了进一步增强搅拌效果，采用如图3所示的结构，转动搅拌叶和固定搅拌叶的分别沿搅拌轴对称，同一组转动搅拌叶与相邻的固定搅拌叶轴线相互垂直设置，能够使搅拌范围进一步增大，转动搅拌叶的尺寸要小于固定搅拌叶的尺寸，当固定搅拌叶进行大范围搅拌时，转动搅拌叶能实现对空隙处的搅拌，效果更佳。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251000.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209348483U

授权时间:20190906

主分类号:B01F 7/16

专利分类号:B01F7/16;B01F7/18;B01F7/30

范畴分类:23A;

申请人:临沂悦川新材料有限公司

第一申请人:临沂悦川新材料有限公司

申请人地址:276000 山东省临沂市费县探沂镇碗窑村

发明人:王新建;王金星;王彬;赵春发

第一发明人:王新建

当前权利人:临沂悦川新材料有限公司

代理人:季英健

代理机构:37218

代理机构编号:济南泉城专利商标事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9c86790eeb14088b288ab8a.html