# 一种地下物流可循环包裹配送系统论文和设计-宋媛

### 全文摘要

一种地下物流可循环包裹配送系统，涉及物流运输技术领域。包括配送中心、目的地快递柜、连接两者形成一体的地下管道以及与其配套的物流信息服务系统，配送中心设有分拣平台以及将包裹盒输送至不同方向的输送带，地下管道中设置有双向运输的传送带，装载物流信息的待配送的包裹盒自分拣平台分流后通过传送带传送至各目的地快递柜。与现有传统的人工运输相比，地下运输可以达到显著降低劳动力、在一次性投入后可降低物流成本，显著提高物流运输速度。地下物流系统避免了地面道路拥挤、堵塞等状况，可以不受天气等外界状况影响，能够快速、准确送达，同时减少了人为因素的影响，在一定费用基础上可以解决各种机构设施的特殊需求。

### 主设计要求

1.一种地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，包括配送中心(3)、目的地快递柜(2)、连接两者形成一体的地下管道(7)以及与其配套的物流信息服务系统，配送中心(3)设有分拣平台(5)以及将包裹盒(6)输送至不同方向的输送带(4)，地下管道(7)中设置有双向运输的传送带(9)，装载物流信息的待配送的包裹盒(6)自分拣平台(5)分流后通过传送带(9)传送至各目的地快递柜(2)。

### 设计方案

1.一种地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，包括配送中心(3)、目的地快递柜(2)、连接两者形成一体的地下管道(7)以及与其配套的物流信息服务系统，配送中心(3)设有分拣平台(5)以及将包裹盒(6)输送至不同方向的输送带(4)，地下管道(7)中设置有双向运输的传送带(9)，装载物流信息的待配送的包裹盒(6)自分拣平台(5)分流后通过传送带(9)传送至各目的地快递柜(2)。

2.如权利要求1所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，包裹盒(6)到达各目的地快递柜(2)所在位置时，通过设置于地下管道(7)中的扫描仪(8)捕获其所装载的物流信息，匹配完成后，通过设置在目的地快递柜(2)一侧的自动升降装置(1)将包裹盒(6)自传送带(9)上取出，然后提升并送入目的地快递柜(2)中，通过物流信息服务系统推送取件信息给收件人，等待收件人取件。

3.如权利要求2所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，需要寄件时，寄件人将待寄物品放入目的地快递柜(2)中的包裹盒(6)中，物流信息服务系统装载该包裹盒(6)的物流信息，同时，自动升降装置(1)将目的地快递柜(2)中的包裹盒(6)取出、下降并放置于传送带(9)上，通过传送带(9)输送至配送中心(3)或目的地快递柜(2)。

4.如权利要求1或2或3所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，所述包裹盒(6)采用PP或PE材质制成，大小与快递柜格口尺寸保持一致，取件时通过扫描设置在其表面的二维码实现打开包裹盒(6)，寄件时物流信息服务系统将物流信息记载于该二维码中。

5.如权利要求4所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，该配送系统还包括包裹盒配送及回收系统，收件人取到包裹盒时将其带走，在使用完毕后，再将包裹盒送回至快递柜中，包裹盒经过传送带传送至配送中心，待配送中心检查其损坏情况；若完好无损，则退回预先收取的押金，并清除过期二维码数据，再次投入使用；若损坏则视损坏情况全额扣除或部分扣除押金，并对包裹盒视损坏情况进行维修或更换。

6.如权利要求5所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，物流信息服务系统的功能模块主要由接收寄件人订单并向包裹盒加载二维码信息模块、向扫描仪加载包裹盒配送地址信息模块、向取件人推送物流及取件信息模块、包裹盒配送及回收系统管理模块。

7.如权利要求1所述的地下物流可循环包裹配送系统，其特征在于，目的地快递柜设置于目标客户附近，该目标客户主要为住宅小区、学校或考试中心、医院或诊所、商业及金融中心、机场及渡口及火车站、购物中心、工厂或物流仓库、消防站。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及物流运输技术领域，具体涉及一种地下物流可循环包裹配送系统。

背景技术

随着电子商务平台的迅速发展，网上购物越来越普遍，寄取快递以及快递管理问题越来越严重。由于场地有限，快递管理一般都采用随地堆放、随意拿取等混乱的管理方式，不仅物品难以查找核对，而且容易造成丢失。这是现在快递行业普遍存在的现象，但是随着经济的发展，寻求一种新的物流运输方式，迫在眉睫。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种地下物流可循环包裹配送系统，开创性的提出了一种地下物流的运输方式，以达到显著降低劳动力、在一次性投入后可降低物流成本，显著提高物流运输速度。

为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种地下物流可循环包裹配送系统，包括配送中心、目的地快递柜、连接两者形成一体的地下管道以及与其配套的物流信息服务系统，配送中心设有分拣平台以及将包裹盒输送至不同方向的输送带，地下管道中设置有双向运输的传送带，装载物流信息的待配送的包裹盒自分拣平台分流后通过传送带传送至各目的地快递柜。

作为本实用新型的优选技术方案，包裹盒到达各目的地快递柜所在位置时，通过设置于地下管道中的扫描仪捕获其所装载的物流信息，匹配完成后，通过设置在目的地快递柜一侧的自动升降装置将包裹盒自传送带上取出，然后提升并送入目的地快递柜中，通过物流信息服务系统推送取件信息给收件人，等待收件人取件。

需要寄件时，寄件人将待寄物品放入目的地快递柜中的包裹盒中，物流信息服务系统装载该包裹盒的物流信息，同时，自动升降装置将目的地快递柜中的包裹盒取出、下降并放置于传送带上，通过传送带输送至配送中心或目的地快递柜。

所述包裹盒采用PP或PE材质制成，大小与快递柜格口尺寸保持一致，取件时通过扫描设置在其表面的二维码实现打开包裹盒，寄件时物流信息服务系统将物流信息记载于该二维码中。

该配送系统还包括包裹盒配送及回收系统，收件人取到包裹盒时将其带走，在使用完毕后，再将包裹盒送回至快递柜中，包裹盒经过传送带传送至配送中心，待配送中心检查其损坏情况；若完好无损，则退回预先收取的押金，并清除过期二维码数据，再次投入使用；若损坏则视损坏情况全额扣除或部分扣除押金，并对包裹盒视损坏情况进行维修或更换。

物流信息服务系统的功能模块主要由接收寄件人订单并向包裹盒加载二维码信息模块、向扫描仪加载包裹盒配送地址信息模块、向取件人推送物流及取件信息模块、包裹盒配送及回收系统管理模块。

目的地快递柜设置于目标客户附近，该目标客户主要为住宅小区、学校或考试中心、医院或诊所、商业及金融中心、机场及渡口及火车站、购物中心、工厂或物流仓库、消防站。

本实用新型所具有的优点与效果是：

1)、地下管道可以在地下一定深度进行铺设，与市政的供电、供热、供水等管道系统和设备分离开，这样地下管道可以理论上直线进行铺设，减少管道入口与目的地区域的距离，因为两点之间直线最短。在地下铺设管道的技术现已经非常成熟，同时在管道内增设输送带也是可以很容易实现的技术方案。在输送带上增设扫描仪以捕获物流信息，这更加是容易实现的技术。与现有传统的人工运输相比，地下运输可以达到显著降低劳动力、在一次性投入后可降低物流成本，显著提高物流运输速度。

2)、地下物流系统避免了地面道路拥挤、堵塞等状况，可以不受天气等外界状况影响，能够快速、准确送达，同时减少了人为因素的影响，在一定费用基础上可以解决各种机构设施的特殊需求。

3)、双向运输，如果物品、文件未及时取到，例如机场、火车站等这种情况，可以将物品做原路逆向返回处理。

4)、地下物流配送系统可与地面传统物流方式无缝衔接，使客户达到更好的使用体验。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步详述：

图1为地下物流可循环包裹配送系统的结构示意图。

图2为自动升降装置的工作示意图。

图3为包裹盒配送及回收系统的流程图。

图4为地下物流可循环包裹配送系统的拓扑图。

具体实施方式

请参阅图1和4所示，一种地下物流可循环包裹配送系统，包括配送中心3、目的地快递柜2、连接两者形成一体的地下管道7以及与其配套的物流信息服务系统，配送中心3设有分拣平台5以及将包裹盒6输送至不同方向的输送带4，地下管道7中设置有双向运输的传送带9，装载物流信息的待配送的包裹盒6自分拣平台5分流后通过传送带9传送至各目的地快递柜2。

物流信息服务系统的功能模块主要由接收寄件人订单并向包裹盒加载二维码信息模块、向扫描仪加载包裹盒配送地址信息模块、向取件人推送物流及取件信息模块、包裹盒配送及回收系统管理模块。

请一并参阅图2，包裹盒6到达各目的地快递柜2所在位置时，通过设置于地下管道7中的扫描仪8捕获其所装载的物流信息，匹配完成后，通过设置在目的地快递柜2一侧的自动升降装置1将包裹盒6自传送带9上取出，然后提升并送入目的地快递柜2中。快递柜既可以在地面层，又可以在负一层、负二层。物流信息服务系统推送取件信息给收件人，等待收件人取件。

需要寄件时，寄件人将待寄物品放入目的地快递柜2中的包裹盒6中，物流信息服务系统装载该包裹盒6的物流信息，同时，自动升降装置1将目的地快递柜2中的包裹盒6取出、下降并放置于传送带9上，通过传送带9输送至配送中心3或目的地快递柜2。

所述包裹盒6采用PP或PE材质制成，可循环使用，大小与快递柜格口尺寸保持一致，取件时通过扫描设置在其表面的二维码实现打开包裹盒6，从而实现保护民众相关隐私信息。寄件时物流信息服务系统将物流信息记载于该二维码中。

请参阅图3，该配送系统还包括包裹盒配送及回收系统，收件人取到包裹盒时将其带走，在使用完毕后，再将包裹盒送回至快递柜中，包裹盒经过传送带传送至配送中心，待配送中心检查其损坏情况；若完好无损，则退回预先收取的押金，并清除过期二维码数据，再次投入使用；若损坏则视损坏情况全额扣除或部分扣除押金，并对包裹盒视损坏情况进行维修或更换。

本实用新型的地下物流可循环包裹配送系统还可与地面传统物流运输(快递员、驿站等元素)相结合，使客户达到更好的使用体验。收件人拿到包裹盒时，可以打开现场打开包裹盒取出物品并将包裹盒放入快递柜，或者因不方便拿、物品较多等各种需求将其带走，用完再次将包裹盒送回快递柜。另外，包裹盒也可以应用于地面传统物流运输中。配送中心的包裹也可以直接由快递员来配送，只不过，快递员配送的效率明显低于地下物流运输系统。当快递员送达时，收件人当场归还包裹盒，快递员可将包裹盒通过统一配车送回至配送中心。或者，直接提供给现场寄件的用户。用户在使用物流信息服务系统下单时，既可以选择常规物流运输，又可以使用本地下物流配送系统进行配送。快递员在收到需要常规物流运输的用户寄件包裹盒时，通过传统配送方式配送给收件人。或者，快递员在收到需要地下物流运输的用户寄件包裹盒时，将包裹盒放入任一目的地快递柜中，即可通过地下物流运输系统进行配送。

本实用新型的应用范围较广，可在各个目标客户附件或楼下或停车场设置目的地快递柜，该目标客户主要为住宅小区、学校或考试中心、医院或诊所、商业及金融中心、机场及渡口及火车站、购物中心、工厂或物流仓库、消防站。具体介绍如下：

①住宅小区：平常普通快递包裹、付费加急快递包裹或者文件。

②学校或考试中心：可运输保密试卷，地下管道与外界隔离、基本无需人工参与，保密效果好。

③医院、诊所：加急的药品调度、医疗方面的小型设备、应对紧急、突发的状况。

④商业中心、金融机构：可以通过付费对重要文件或包裹优先配送。

⑤机场、渡口、火车站：出差或者转机的时候对临时忘带的证件、材料进行付费加急配送到火车、机场等，可以选择付费优先于其他的快递。

⑥购物中心：可以采用地下管道运输运送采购的物品回自己所在的住宅区域或者送达需要赠送礼物的朋友、亲戚家住宅。

⑦工厂、仓库：文件档案材料之类需要保密、加急送到的或者是一些需要加急的小件物品，例如订单、回执单、发票等。

⑧消防站：特殊情况下可以输送一些小型灭火设备，如果消防车在道路上拥堵无法及时到达时，可以采用这种应急措施。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257264.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209070585U

授权时间:20190705

主分类号:G06Q 10/08

专利分类号:G06Q10/08;G07F17/12;G06K17/00

范畴分类:40B;40F;

申请人:合肥学院

第一申请人:合肥学院

申请人地址:230601 安徽省合肥市经开区锦绣大道99号

发明人:宋媛;李秀华;殷辉;郑巧;张璐;黄晶晶

第一发明人:宋媛

当前权利人:合肥学院

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9f1ca34b5cf8fa265dad927.html