# 一种钢管脚手架竖杆焊接机论文和设计-江忠西

### 全文摘要

本实用新型公开了一种钢管脚手架竖杆焊接机，包括：机架，所述机架的中部沿长度方向连接若干滚动组件，所述机架的两侧可移动的连接夹紧组件，所述夹紧组件上连接给料组件、焊接组件。本实用新型一种钢管脚手架竖杆焊接机，可快速将插口焊接在钢管脚手架竖杆的周面上，省工、省时，节约了人力资源，提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种钢管脚手架竖杆焊接机，其包括机架(1)，其特征在于：所述机架的中部沿长度方向连接若干滚动组件，所述机架的两侧可移动的连接夹紧组件，所述夹紧组件上连接给料组件、焊接组件；所述滚动组件包括，连接在机架上的一对支架(2)，支架之间转动连接一对滚轮(3)，所述滚轮同方向转动；连接在一支架上的传动箱(4)，传动箱内设有电机；所述夹紧组件包括，可移动的连接在机架两侧的一对横梁(5)，横梁外侧的两端分别连接夹紧气缸(6)的活塞杆，该夹紧气缸连接在机架上；横梁的内侧面沿长度方向连接若干夹紧块(7)，夹紧块的底部设有夹紧滑块(8)，夹紧滑块滑动连接机架上的夹紧导轨(9)；所述给料组件包括，连接在夹紧块侧面的给料盒(10)，该给料盒的前端开口，给料盒内设有可移动的推板(11)；连接在横梁上的给料气缸(12)，给料气缸的活塞杆穿过横梁上的通孔后连接在推板的后侧面；所述焊接组件包括，连接在横梁顶面上的焊接气缸(13)，该焊接气缸的活塞杆连接焊接滑块(14)，焊接滑块滑动连接横梁，焊接滑块的内侧面连接焊枪(15)。

### 设计方案

1.一种钢管脚手架竖杆焊接机，其包括机架(1)，其特征在于：所述机架的中部沿长度方向连接若干滚动组件，所述机架的两侧可移动的连接夹紧组件，所述夹紧组件上连接给料组件、焊接组件；

所述滚动组件包括，连接在机架上的一对支架(2)，支架之间转动连接一对滚轮(3)，所述滚轮同方向转动；连接在一支架上的传动箱(4)，传动箱内设有电机；

所述夹紧组件包括，可移动的连接在机架两侧的一对横梁(5)，横梁外侧的两端分别连接夹紧气缸(6)的活塞杆，该夹紧气缸连接在机架上；横梁的内侧面沿长度方向连接若干夹紧块(7)，夹紧块的底部设有夹紧滑块(8)，夹紧滑块滑动连接机架上的夹紧导轨(9)；

所述给料组件包括，连接在夹紧块侧面的给料盒(10)，该给料盒的前端开口，给料盒内设有可移动的推板(11)；连接在横梁上的给料气缸(12)，给料气缸的活塞杆穿过横梁上的通孔后连接在推板的后侧面；

所述焊接组件包括，连接在横梁顶面上的焊接气缸(13)，该焊接气缸的活塞杆连接焊接滑块(14)，焊接滑块滑动连接横梁，焊接滑块的内侧面连接焊枪(15)。

2.根据权利要求1所述钢管脚手架竖杆焊接机，其特征在于：所述滚轮为橡胶轮。

3.根据权利要求1或2所述钢管脚手架竖杆焊接机，其特征在于：所述电机、夹紧气缸、给料气缸、焊接气缸均电连接控制器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于机械加工技术领域,尤其涉及一种钢管脚手架竖杆焊接机。

背景技术

钢管脚手架被广泛应用在建筑领域，为了适应大规模建设工程的需要，近年来，一种插接式钢管脚手架应运而生，这种新型脚手架其竖杆的周面上连接有插口，通常这种插口都是依靠人工采用传统的焊接方法完成的，这种方法费工、费时，需要消耗大量的人力资源，生产效率低。

实用新型内容

为了解决上述存在的问题，本实用新型提出一种钢管脚手架竖杆焊接机，该焊接机可快速将插口焊接在钢管脚手架竖杆的周面上，省工、省时，节约了人力资源，提高了生产效率。

为了实现上述目的，本实用新型采用以下方案，包括：

机架，所述机架的中部沿长度方向连接若干滚动组件，所述机架的两侧可移动的连接夹紧组件，所述夹紧组件上连接给料组件、焊接组件；

所述滚动组件包括，连接在机架上的一对支架，支架之间转动连接一对滚轮，所述滚轮同方向转动；连接在一支架上的传动箱，传动箱内设有电机；

所述夹紧组件包括，可移动的连接在机架两侧的一对横梁，横梁外侧的两端分别连接夹紧气缸的活塞杆，该夹紧气缸连接在机架上；横梁的内侧面沿长度方向连接若干夹紧块，夹紧块的底部设有夹紧滑块，夹紧滑块滑动连接机架上的夹紧导轨；

所述给料组件包括，连接在夹紧块侧面的给料盒，该给料盒的前端开口，给料盒内设有可移动的推板；连接在横梁上的给料气缸，给料气缸的活塞杆穿过横梁上的通孔后连接在推板的后侧面；

所述焊接组件包括，连接在横梁顶面上的焊接气缸，该焊接气缸的活塞杆连接焊接滑块，焊接滑块滑动连接横梁，焊接滑块的内侧面连接焊枪。

所述滚轮为橡胶轮。

所述电机、夹紧气缸、给料气缸、焊接气缸均电连接控制器。

本实用新型一种钢管脚手架竖杆焊接机，可快速将插口焊接在钢管脚手架竖杆的周面上，省工、省时，节约了人力资源，提高了生产效率。

附图说明

图1是本实用新型俯视结构示意图。

图2是图1的A-A剖视结构示意图。

图3是本实用新型工作时的示意图。

图4是钢管脚手架焊接上插口后的结构示意图。

图5是图4的俯视结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明，以利于本领域技术人员能够更加清楚的理解，如图1、图2所示，本实用新型采用以下方案，包括：

机架1，所述机架的中部沿长度方向连接若干滚动组件，所述机架的两侧可移动的连接夹紧组件，所述夹紧组件上连接给料组件、焊接组件；

所述滚动组件包括，连接在机架上的一对支架2，支架之间转动连接一对滚轮3，所述滚轮同方向转动；连接在一支架上的传动箱4，传动箱内设有电机；

所述夹紧组件包括，可移动的连接在机架两侧的一对横梁5，横梁外侧的两端分别连接夹紧气缸6的活塞杆，该夹紧气缸连接在机架上；横梁的内侧面沿长度方向连接若干夹紧块7，夹紧块的底部设有夹紧滑块8，夹紧滑块滑动连接机架上的夹紧导轨9；

所述给料组件包括，连接在夹紧块侧面的给料盒10，该给料盒的前端开口，给料盒内设有可移动的推板11；连接在横梁上的给料气缸12，给料气缸的活塞杆穿过横梁上的通孔后连接在推板的后侧面；

所述焊接组件包括，连接在横梁顶面上的焊接气缸13，该焊接气缸的活塞杆连接焊接滑块14，焊接滑块滑动连接横梁，焊接滑块的内侧面连接焊枪15。

作为本实用新型的优选实施例，所述滚轮为橡胶轮。

所述电机、夹紧气缸、给料气缸、焊接气缸均电连接控制器。

焊接时，如图3所示，将钢管脚手架竖杆21放置在滚轮之间，启动夹紧组件，两横梁相向移动，夹紧块夹紧竖杆，启动给料组件，推板将给料盒内的插口22(如图4、图5所示)推出，并使插口的焊接边缘紧贴竖杆，启动焊接组件，随着焊接滑块的移动，焊枪将插口的一边缘焊接在竖杆上，松开夹紧组件，启动滚动组件，将竖杆转动180度，再次启动夹紧组件夹紧竖杆，并启动焊接组件将插口的另一边缘焊接在竖杆上，以此类推。

本实用新型一种钢管脚手架竖杆焊接机，可快速将插口焊接在钢管脚手架竖杆的周面上，省工、省时，节约了人力资源，提高了生产效率。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920663632.4

申请日:2019-05-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209830691U

授权时间:20191224

主分类号:B23K37/00

专利分类号:B23K37/00;B23K37/053

范畴分类:申请人:安徽汉荣新型材料科技有限公司

第一申请人:安徽汉荣新型材料科技有限公司

申请人地址:243000 安徽省马鞍山市慈湖高新区银杏大道与赤口路交叉口

发明人:江忠西;蔡永政

第一发明人:江忠西

当前权利人:安徽汉荣新型材料科技有限公司

代理人:马振亚

代理机构:34111

代理机构编号:马鞍山市金桥专利代理有限公司 34111

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa62151dda70a98ee155f541.html