# 大容量往复式与涡轮机组并列运行稳定性分析

### 论文摘要

海上石油平台发电机容量较小,且大负荷容量与发电机容量接近,系统抗冲击性能差。近年来低成本的往复式发电机组的广泛使用,使得暂态特性完全不同的往复式发电机组与涡轮发电机组并列运行越来越普遍,将导致海上石油平台电力系统稳定性存在问题。基于PSCAD/EMTDC仿真平台,对往复式发电机组与涡轮发电机组的调速系统建立了详细的模型,对两种机组分别运行与并列运行时突加突卸负荷对系统稳定性的影响进行分析,并将仿真结果与实际录波数据进行对比,验证了模型的正确性。实验和仿真计算表明,暂态特性完全不同的大容量往复式机组和涡轮机组并列运行,在合理设置机组运行模型下进行负荷突加突卸测试时,两台机组能够保持同步稳定运行。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 发电机调速系统模型及建立

- 1.1 燃气涡轮发电机组调速系统模型

- 1.2 燃气往复式发电机组调速系统模型

- 1.2.1 调速器模型

- 1.2.2 内燃机建模分析

- 2 发电机单机运行突加负荷分析

- 2.1 燃气往复式发电机组单机运行分析

- 2.2 燃气涡轮发电机组单机运行分析

- 3 大容量往复式与涡轮机组并列运行突加突卸负荷分析

- 3.1 突加负荷测试

- 3.2 突卸负荷测试

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钱程,周声结,李天斌,梁德炽,米季炯,肖仕武

关键词: 调速系统,频率稳定,往复式发电机组,并列运行,突加突卸

来源: 电气应用 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,华北电力大学

分类号: TE95

页码: 28-33

总页数: 6

文件大小: 1525K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].与往复式循环泵相连设备及管路振动分析[J]. 石油技师 2013(Z1)

- [2].往复式割刀切割马铃薯秧数值模拟分析[J]. 农机化研究 2021(01)

- [3].作物收获机械往复式切割器切割性能测试方法与试验设备研究进展[J]. 时代农机 2020(02)

- [4].信息技术与“往复式”教学模式在金融工程专业中的融合实践[J]. 高教学刊 2017(02)

- [5].大型往复式真空泵的应用与管理[J]. 化工管理 2017(07)

- [6].往复式海浪发电系统力学分析[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [7].往复式活塞隔膜泵气动系统误动作分析与研究[J]. 中国新技术新产品 2016(02)

- [8].基于自走式割捆机的往复式切割装置性能研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(14)

- [9].基于ADAMS秧草收割机往复式割刀机构的运动学仿真[J]. 农业装备技术 2010(06)

- [10].地质钻探往复式泥浆泵型式试验方法及现状探讨[J]. 地质装备 2019(06)

- [11].催化剂喷雾往复式高压泵密封系的技术改进[J]. 山东化工 2019(24)

- [12].往复式天然气发电机和原油发电机组并车调试与运行管理分析[J]. 科学之友 2013(08)

- [13].往复式机械零部件磨损特性及故障机理探讨[J]. 装备制造技术 2010(03)

- [14].往复式高速枕式包装机多轴控制模式研究[J]. 食品与机械 2019(11)

- [15].内可逆往复式Maisotsenko-Brayton循环生态学性能优化[J]. 电力与能源 2018(06)

- [16].多介质往复式淋滤实验方法及数据处理[J]. 中国测试 2018(S1)

- [17].往复式隔膜压缩机典型故障分析[J]. 冶金动力 2016(07)

- [18].往复式抽油机运行及节能机理分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(09)

- [19].节能降耗技术在往复式压缩机中的应用探讨[J]. 化工管理 2016(35)

- [20].恒流量四缸径向往复式柱塞泵动力端运动学与仿真分析[J]. 制造业自动化 2017(04)

- [21].浅析往复式泥浆泵液力端结构优化[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(07)

- [22].双作用往复式增压器在六面顶压机上的应用[J]. 超硬材料工程 2013(03)

- [23].洗瓶机同步往复式喷淋装置的改进[J]. 设备管理与维修 2011(08)

- [24].煤矿往复式牵引洒水车研制与应用[J]. 煤矿机械 2009(09)

- [25].试论往复式天然气压缩机故障[J]. 科技与企业 2016(09)

- [26].往复式天然气压缩机故障原因与诊断方法探析[J]. 化工管理 2016(27)

- [27].往复式计量泵工作原理及故障分析[J]. 设备管理与维修 2014(10)

- [28].一种往复式缓降装置[J]. 科技传播 2013(04)

- [29].基于傅里叶级数的往复式切割器振动分析[J]. 中国农机化学报 2013(05)

- [30].往复式隔膜计量泵正常运行的几个必须条件[J]. 化工设备与管道 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fb08b86f56e84e282d0be524.html