# 单孔条件下高能气体冲击增透过程中裂纹扩展规律的研究

### 论文摘要

采用相似试验与数值试验相结合的研究方法,建立高能气体冲击致裂的空气增压试验装置,同时利用RFPA2D-dynamic有限元软件,研究高能气体冲击增透过程中裂纹扩展规律。结果表明:高能气体冲击增透时,瞬时冲击波对孔壁作用匀称,能量在试件孔周围均匀扩散,随着冲击能量在介质中传播衰减,此时裂纹的发展优先于材料本身较弱的单元处;高能气体冲击增透破碎区的产生主要由于径向压应力超过了煤体的抗压强度,裂纹区主要由于环向拉应力超过了煤体的抗拉强度。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 高能气体冲击增透的相似试验

- 2 高能气体冲击增透的数值试验

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘文博,史智元,段东

关键词: 高能气体,冲击增透,单孔,裂纹扩展

来源: 煤炭技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 太原理工大学,天地科技股份有限公司开采设计事业部

基金: 国家自然科学基金(51304143,51604184),国家重点基础研究发展计划(973)项目(2014CB047100),中国工程院重点咨询研究项目(2017-XZ-23),太原理工大学校基金(2015MS021)

分类号: TD712.6

DOI: 10.13301/j.cnki.ct.2019.09.036

页码: 105-108

总页数: 4

文件大小: 1113K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].碱性盐溶液蚀刻法制备新型多孔纳米减反增透玻璃[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [2].保护层开采卸压增透效应及其定量表征方法研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2016(S1)

- [3].基于径向井技术的煤储层高效增透工艺研究[J]. 煤炭科学技术 2016(05)

- [4].低透气性煤层致裂增透技术应用与展望[J]. 煤炭科学技术 2017(06)

- [5].新景公司水力增透区域合理抽采负压考察研究[J]. 能源技术与管理 2017(04)

- [6].掏穴增透技术在平煤十二矿的应用与研究[J]. 煤矿现代化 2015(05)

- [7].动态显示增透膜的“增透”特性[J]. 大学物理 2010(12)

- [8].新元矿31009工作面回风巷水力压裂增透技术研究与应用[J]. 煤炭与化工 2020(04)

- [9].坚硬厚煤层可控冲击波增透技术应用[J]. 煤炭工程 2020(09)

- [10].单孔增透率算法的提出及其工程应用[J]. 岩土力学 2016(12)

- [11].高突煤层多元化增透技术综述及分析[J]. 能源技术与管理 2016(05)

- [12].深部低透气性煤层水力冲孔强化增透技术研究[J]. 煤炭技术 2015(01)

- [13].“三软”煤体抽采钻孔水力修复增透技术研究[J]. 煤炭技术 2015(01)

- [14].煤层水力压裂增透范围理论分析与试验研究[J]. 煤炭工程 2014(06)

- [15].低渗透煤层合增透技术应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [16].氟镓酸盐红外玻璃窗口多波段增透保护膜研制[J]. 红外 2020(01)

- [17].长钻孔高压注水增透提高抽采效果的试验研究[J]. 煤炭工程 2008(10)

- [18].可控电脉冲波增透技术在低透气性煤层中的应用[J]. 煤田地质与勘探 2020(04)

- [19].抽采钻孔水力修复及二次增透技术在郑煤集团的试验应用[J]. 能源与环保 2019(06)

- [20].宽频太赫兹减反增透器件研究进展[J]. 光学仪器 2016(06)

- [21].低渗煤层顺层钻孔塌堵孔修复增透技术研究[J]. 煤炭科学技术 2017(11)

- [22].瓦斯抽采钻孔修复增透技术与装备[J]. 煤炭科学技术 2014(06)

- [23].利用水力强化增透技术抽采煤矿瓦斯的研究[J]. 煤矿现代化 2013(04)

- [24].深孔预裂爆破增透技术在“三软”煤层中的应用与实践[J]. 煤炭技术 2008(11)

- [25].高压二氧化碳爆破增透机理及试验研究[J]. 建井技术 2016(06)

- [26].激光损伤1064nm增透熔石英的热应力数值模拟研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [27].高瓦斯低透气性煤层抽采增透技术研究现状与发展方向[J]. 科技经济市场 2013(11)

- [28].1302工作面瓦斯抽采水力造穴增透技术试验[J]. 江西煤炭科技 2020(01)

- [29].气相压裂—机械造穴复合增透技术在新景矿的应用[J]. 能源与环保 2020(10)

- [30].煤体增透与抽采瓦斯的关系研究[J]. 山东煤炭科技 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fb2aff6f7785b018f773f9ac.html