# 激光直接金属沉积316L不锈钢表面粘粉工艺研究

### 论文摘要

为了探究激光直接金属沉积316L不锈钢的表面粉末粘附工艺规律,利用高速摄像机分析粉末粘附类型,采用单因素试验的方法,定量研究了单道多层沉积中的送粉速率、送粉气流量和线能量密度对粉末粘附的影响规律。结果表明,粉末粘附主要包括熔池熔液逸出和未熔粉末粘附两种类型;随着送粉速率的增加和送粉气流量的减小,薄壁件侧表面粉末粘附程度增加,而粉末粘附程度则对激光线能量密度的变化不敏感;激光功率700W、扫描速率700mm/min、送粉量13. 54g/min、送粉气流量14L/min、离焦量+22mm时,激光直接金属沉积薄壁件表面粉末粘附较少。研究结果能够成为改善316L不锈钢增材制件表面质量的重要依据。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验

- 1.1 实验材料及实验设备

- 1.2 实验方法及过程

- 2 薄壁件粘粉类型

- 3 结果与讨论

- 3.1 送粉量对薄壁件粘粉程度的影响

- 3.2 送粉气流量对薄壁件粘粉程度的影响

- 3.3 线能量密度对薄壁件粘粉程度的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈寰宇,吴家柱,赵鹏辉,刘安丽,张屹

关键词: 激光技术,粉末粘附,单因素试验,直接金属沉积

来源: 激光技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南大学深圳研究院,湖南大学智能激光制造湖南省重点实验室

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFE0128800),深圳市科技计划资助项目(JCYJ20160530192452107)

分类号: TG178;TG665

页码: 34-38

总页数: 5

文件大小: 816K

下载量: 231

### 相关论文文献

- [1].激光金属沉积技术研究现状与应用进展[J]. 航空制造技术 2020(10)

- [2].激光直接金属沉积熔池温度控制作用研究[J]. 应用激光 2019(06)

- [3].GKN航宇公司开发大型钛合金激光金属沉积工艺[J]. 特种铸造及有色合金 2017(07)

- [4].激光金属沉积堆高闭环控制研究[J]. 中国激光 2017(07)

- [5].工艺参数对激光金属沉积铜钛合金复合材料的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(08)

- [6].Inconel 625激光直接金属沉积成形参数无量纲化及其对单道几何形貌的影响[J]. 中国激光 2017(03)

- [7].金属3D打印技术的研究[J]. 表面技术 2018(03)

- [8].2015欧洲粉末冶金大会的金属增材制造:高温合金、粉末雾化、喷墨和激光金属沉积工艺的进展[J]. 粉末冶金工业 2016(03)

- [9].激光金属沉积成形中焦点位置不重合研究[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [10].金属3D打印技术研究现状及其趋势[J]. 中国金属通报 2019(05)

- [11].基板预热对激光金属沉积成形过程热应力的影响[J]. 机械工程学报 2009(10)

- [12].金属沉积波纹管工艺分析及性能研究[J]. 管道技术与设备 2020(05)

- [13].激光金属沉积成形基板预热的研究[J]. 激光技术 2008(06)

- [14].激光金属沉积成形基板预热温度的控制[J]. 机械设计与制造 2008(10)

- [15].扫描方式对激光金属沉积成形过程温度的影响[J]. 光电子.激光 2008(04)

- [16].不同基板预热温度对激光金属沉积成形过程温度场的影响[J]. 工程设计学报 2009(01)

- [17].基板预热温度对激光金属沉积成形零件微观组织的影响[J]. 工程设计学报 2009(03)

- [18].金属与粉末冶金[J]. 新材料产业 2018(04)

- [19].基于VC++的激光金属沉积成形过程温度采集[J]. 电子工程师 2008(01)

- [20].典型固定床渣油加氢处理装置金属沉积规律的共性研究[J]. 当代化工 2017(06)

- [21].激光直接金属沉积中激光束衰减的模拟研究[J]. 激光与光电子学进展 2016(08)

- [22].运动障碍疾病与脑内金属铜、铁、钙沉积[J]. 内科理论与实践 2010(05)

- [23].利用孔径均一模型催化剂研究渣油加氢脱金属催化剂上金属沉积分布[J]. 石油炼制与化工 2014(11)

- [24].玻璃上基于自组装和喷墨打印的选位金属沉积[J]. 高等学校化学学报 2008(08)

- [25].渣油加氢装置催化剂寿命预测及加工建议[J]. 广州化工 2017(01)

- [26].提高镀银件厚度均匀性工艺研究[J]. 现代商贸工业 2015(18)

- [27].不同基板预热温度对激光金属沉积成形过程热应力影响的研究[J]. 制造技术与机床 2009(04)

- [28].催化剂的失活研究及其在使用中的改进建议[J]. 广州化工 2010(11)

- [29].碱金属沉积对Mn-Ce/TiO_2低温SCR催化剂性能影响[J]. 燃料化学学报 2018(12)

- [30].催化剂性能对渣油加氢处理催化剂杂质沉积分布的影响[J]. 工业催化 2013(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fb59062c7a2c6d23a2ecb061.html