# 一种带电作业用的消弧装置论文和设计-陈继祥

### 全文摘要

一种带电作业用的消弧装置，包括线夹夹具，线夹夹具下方设有真空消弧开关管，真空消弧开关管的上端与线夹夹具固定连接，真空消弧开关管的下端通过连接头与一根拉杆连接，在真空消弧开关管和连接头的外部套设有一个绝缘筒，在拉杆的外部套设有绝缘杆绝缘杆的侧壁设有限位开关装置，拉杆的底部设有拉把，绝缘筒的外壁设有转杆，转杆上设有绝缘弹性夹和金属夹，真空消弧开关管的下部与金属夹之间通过旁路导线连接，分支引流线通过绝缘弹性夹和金属夹固定在转杆上。本实用新型“一杆多用”模式优化了操作流程；主线、分支引流线独立固定安装，提高了作业的舒适性；通过转杆实现分支引流线入槽固定，实现消弧工具的整合功能，绝缘设计保证了安全性能。

### 主设计要求

1.一种带电作业用的消弧装置，其特征在于：包括一个用于固定线夹的线夹夹具，所述的线夹至少包括一个主线夹口和一个分支线夹口；所述的线夹夹具下方设有真空消弧开关管，真空消弧开关管的上端部与线夹夹具固定连接，真空消弧开关管的下端部通过一个连接头与一根拉杆连接，在真空消弧开关管和连接头的外部套设有一个绝缘筒，在拉杆的外部套设有绝缘杆，绝缘杆的顶部与绝缘筒的底部固定连接，绝缘杆的侧壁设有用于限定拉杆位置的限位开关装置，拉杆的底部设有用于控制真空消弧开关管开合的拉把，在绝缘筒的外壁设有一个竖向设置的转杆，在绝缘筒的外壁上设有用于安装转杆的滑环，转杆上设有用于固定分支引流线的绝缘弹性夹，在转杆的顶部设有固定分支引流线的金属夹，真空消弧开关管的下端部与金属夹之间通过旁路导线连接，所述分支引流线通过绝缘弹性夹和金属夹固定在转杆上，分支引流线上部设有与线夹的分支线夹口对应的导线连接部，在转杆的底部设有控制转杆转动的转动操作环。

### 设计方案

1.一种带电作业用的消弧装置，其特征在于：

包括一个用于固定线夹的线夹夹具，所述的线夹至少包括一个主线夹口和一个分支线夹口；

所述的线夹夹具下方设有真空消弧开关管，真空消弧开关管的上端部与线夹夹具固定连接，真空消弧开关管的下端部通过一个连接头与一根拉杆连接，在真空消弧开关管和连接头的外部套设有一个绝缘筒，在拉杆的外部套设有绝缘杆，绝缘杆的顶部与绝缘筒的底部固定连接，绝缘杆的侧壁设有用于限定拉杆位置的限位开关装置，拉杆的底部设有用于控制真空消弧开关管开合的拉把，

在绝缘筒的外壁设有一个竖向设置的转杆，在绝缘筒的外壁上设有用于安装转杆的滑环，

转杆上设有用于固定分支引流线的绝缘弹性夹，在转杆的顶部设有固定分支引流线的金属夹，真空消弧开关管的下端部与金属夹之间通过旁路导线连接，

所述分支引流线通过绝缘弹性夹和金属夹固定在转杆上，分支引流线上部设有与线夹的分支线夹口对应的导线连接部，

在转杆的底部设有控制转杆转动的转动操作环。

2.根据权利要求1所述的带电作业用的消弧装置，其特征在于：所述的限位开关装置包括一个设置在绝缘杆侧壁的控制盒，控制盒内设有与绝缘杆的轴线垂直的推拉杆，在拉杆上设有限位卡槽，在推拉杆的端部设有与限位卡槽配合的限位卡块。

3.根据权利要求2所述的带电作业用的消弧装置，其特征在于：在控制盒内的推拉杆上装有一个挡板和一个压簧，挡板位于控制盒内且靠近绝缘杆的外壁设置，压簧位于挡板与控制盒的内表面之间，推拉杆穿过控制盒并在推拉杆的外端部装有外顶板，所述外顶板上设有朝内设置的调节块，在控制盒外表面设有与所述的调节块对应设置的阶梯式调节槽。

4.根据权利要求1所述的带电作业用的消弧装置，其特征在于：所述的线夹夹具包括与线夹底座的操作杆固定槽口对应设置的前夹块和后夹块，前夹块和后夹块的一端固定连接，另一端设有供线夹底座进入的开口，在开口处设有磁力封口机构，前夹块与真空消弧开关管的上端部固定连接。

5.根据权利要求4所述的带电作业用的消弧装置，其特征在于：所述的磁力封口机构包括穿过后夹块的磁性连接杆，前夹块上设有与磁性连接杆的端部对应设置的磁块，后夹块上设有供磁性连接杆滑动的导向孔，磁性连接杆的另一端设有操作拉环。

6.根据权利要求1所述的带电作业用的消弧装置，其特征在于：所述的导线连接部位于分支线夹口的外部包覆有绝缘套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及配网线路带电作业安全防护工具，特别是一种带电作业用的消弧装置。

背景技术

随着市场经济的飞速发展，供电可靠性要求越来越高，企业发展离不开电力的可靠保障，原始的停电检修、停电变压器增容已不适应且严重影响了企业生产用电可靠性。带电作业作为一种新颖的不停电检修方式，解决了电力与用户需求间的矛盾，不停电检修越来越受到重视，逐渐形成趋势。带电作业过程中绝缘工器具、金具设备等由于它的重要性，决定了带电作业工作效率、安全性等指标。带电作业作为一项专业性很强的检修工艺，有其不可替代的优越性。最大特点是通过带电作业的参与能有效的减少停电范围，提高供电可靠性，最大限度的保证用户连续用电需求，减少生产企业停电而造成的经济损失；同时能实现不停电消除运行中设备的缺陷；实现检修的及时性和灵活性；作为供电企业同步实现减少电能损失而创收等优点。带电进行分支线路搭接、新建电缆线路的带电接入是最常规的带电作业项目，也是经济效益最显著的带电作业项目。依据电力安全规程，分支线路、高压电缆等带电接入施工必须使用消弧装置，其目的是要解决电流引发的电弧对作业人员的伤害，从安全防护意义分析，消弧工具的优劣直接决定了带电作业成败。常规的带电作业用消弧工具采用分离设计，存在诸多不足，例如工具体积大，操作费时费力；消弧功能、引线安装等繁琐，在狭小的10kv线路环境中带电操作需要多人配合完成，工具综合利用率低等。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种简化工艺、安全性能高的消弧装置。

本实用新型所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的，一种带电作业用的消弧装置，其特点是：

包括一个用于固定线夹的线夹夹具，所述的线夹至少包括一个主线夹口和一个分支线夹口；

所述的线夹夹具下方设有真空消弧开关管，真空消弧开关管的上端部与线夹夹具固定连接，真空消弧开关管的下端部通过一个连接头与一根拉杆连接，在真空消弧开关管和连接头的外部套设有一个绝缘筒，在拉杆的外部套设有绝缘杆，绝缘杆的顶部与绝缘筒的底部固定连接，绝缘杆的侧壁设有用于限定拉杆位置的限位开关装置，拉杆的底部设有用于控制真空消弧开关管开合的拉把，

在绝缘筒的外壁设有一个竖向设置的转杆，在绝缘筒的外壁上设有用于安装转杆的滑环，

转杆上设有用于固定分支引流线的绝缘弹性夹，在转杆的顶部设有固定分支引流线的金属夹，真空消弧开关管的下端部与金属夹之间通过旁路导线连接，

所述分支引流线通过绝缘弹性夹和金属夹固定在转杆上，分支引流线上部设有与线夹的分支线夹口对应的导线连接部，

在转杆的底部设有控制转杆转动的转动操作环。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的限位开关装置包括一个设置在绝缘杆侧壁的控制盒，控制盒内设有与绝缘杆的轴线垂直的推拉杆，在拉杆上设有限位卡槽，在推拉杆的端部设有与限位卡槽配合的限位卡块。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，在控制盒内的推拉杆上装有一个挡板和一个压簧，挡板位于控制盒内且靠近绝缘杆的外壁设置，压簧位于挡板与控制盒的内表面之间，推拉杆穿过控制盒并在推拉杆的外端部装有外顶板，所述外顶板上设有朝内设置的调节块，在控制盒外表面设有与所述的调节块对应设置的阶梯式调节槽。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的线夹夹具包括与线夹底座的操作杆固定槽口对应设置的前夹块和后夹块，前夹块和后夹块的一端固定连接，另一端设有供线夹底座进入的开口，在开口处设有磁力封口机构，前夹块与真空消弧开关管的上端部固定连接。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的磁力封口机构包括穿过后夹块的磁性连接杆，前夹块上设有与磁性连接杆的端部对应设置的磁块，后夹块上设有供磁性连接杆滑动的导向孔，磁性连接杆的另一端设有操作拉环。

本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的导线连接部位于分支线夹口的外部包覆有绝缘套。

本实用新型与现有技术相比，将线夹固定装置和消弧工具有机整合，降低了施工难度，“一杆多用”模式提高了作业效率，优化了操作流程；通过采用配套的专用线夹，实现主线、分支引流线独立固定安装，保证安装质量的同时，提高了作业的舒适性；通过转杆实现分支引流线入槽固定，实现消弧工具的整合功能，提高工作效率，使施工操作更加规范有序；消弧开关、拉杆、控制开关、转杆等都采用绝缘设计，旁路导线从绝缘管中布线，布线路径最小化，在应用过程中工具的安全性能得到保证。

附图说明

图1为带电作业用的消弧装置的结构示意图；

图2为线夹夹具的结构示意图；

图3为限位控制装置的结构示意图；

图4为线夹的左视图；

图5为线夹的主视图；

图6为钩状操作杆的结构示意图。

具体实施方式

以下进一步描述本实用新型的具体技术方案，以便于本领域的技术人员进一步地理解本实用新型，而不构成对其权利的限制。

一种带电作业用的消弧装置，包括一个用于固定线夹1的线夹夹具3，所述的线夹1至少包括一个主线夹口和一个分支线夹口；

所述的线夹夹具3下方设有真空消弧开关管4，真空消弧开关管4的上端部与线夹夹具3固定连接，真空消弧开关管4的下端部通过一个连接头6与一根拉杆7连接，在真空消弧开关管4和连接头6的外部套设有一个绝缘筒8，在拉杆7的外部套设有绝缘杆9，绝缘杆9的顶部与绝缘筒8的底部固定连接，绝缘杆9的侧壁设有用于限定拉杆7位置的限位开关装置11，拉杆7的底部设有用于控制真空消弧开关管4开合的拉把10，真空消弧开关管4在拉把10力的作用下使真空消弧开关管4内部的触头分开，为了保持这种分离状态，通过固定在绝缘杆中部的限位开关装置11来实现真空消弧开关管分、合状态的固定。本实用新型所用的真空消弧开关管为上海华通所产，其型号为ZKTJ-600\/1.14。

在绝缘筒8的外壁设有一个竖向设置的转杆14，在绝缘筒8的外壁上设有用于安装转杆14的滑环13，

转杆14上设有用于固定分支引流线15的绝缘弹性夹，在转杆14的顶部设有固定分支引流线的金属夹16，真空消弧开关管4的下端部与金属夹16之间通过旁路导线5连接，

所述分支引流线15通过绝缘弹性夹和金属夹16固定在转杆14上，分支引流线15上部设有与线夹的分支线夹口对应的导线连接部，在导线连接部位于分支线夹口的外部包覆有绝缘套17。

在转杆14的底部设有控制转杆14转动的转动操作环12。设有钩状操作杆，用于钩住转动操作环实现转杆14的转动，钩状操作杆的操作手柄41上包覆有绝缘层。

所述的限位开关装置11包括一个设置在绝缘杆9侧壁的控制盒111，控制盒111内设有与绝缘杆9的轴线垂直的推拉杆，在拉杆8上设有限位卡槽118，在推拉杆的端部设有与限位卡槽118配合的限位卡块117。

在控制盒111内的推拉杆上装有一个挡板112和一个压簧113，挡板112位于控制盒111内且靠近绝缘杆9的外壁设置，压簧113位于挡板112与控制盒111的内表面之间，推拉杆穿过控制盒111并在推拉杆的外端部装有外顶板115，所述外顶板115上设有朝内设置的调节块116，在控制盒111外表面设有与所述的调节块116对应设置的阶梯式调节槽114。阶梯式调节槽114分为上下两部分，上部为高调节槽，下部为低调节槽，当限位卡块117位于限位卡槽118内时，调节块116位于低调节槽内，当需要将限位卡块117从限位卡槽118中拉出时，可以转动推拉杆将调节块116调节到高调节槽内。

所述的线夹包括线夹底座21，和与之相配合的主线压板23和分支线压板22，线夹底座与主线压板23和分支线压板22之间均通过紧固螺栓连接；线夹底座21的底部设有操作杆固定槽口2。

所述的线夹夹具3包括与线夹底座的操作杆固定槽口2对应设置的前夹块32和后夹块31，前夹块32和后夹块31的一端固定连接，另一端设有供线夹底座进入的开口，在开口处设有磁力封口机构，前夹块32与真空消弧开关管4的上端部固定连接，前夹块32朝前的一面固定有一块L型板，所述的L型板包括竖向的挡板36和与之垂直设置的水平方向的连接板37，连接板37上设有用于与所述的真空消弧开关管4的上端固定连接的连接孔38。

所述的磁力封口机构包括穿过后夹块31的磁性连接杆33，前夹块32上设有与磁性连接杆33的端部对应设置的磁块35，后夹块31上设有供磁性连接杆33滑动的导向孔，磁性连接杆33的另一端设有操作拉环34。用上述的钩状操作杆对操作拉环34进行拉出，实现消弧工作完成后将线夹夹具3与线夹分离。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920803833.X

申请日:2019-05-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209691677U

授权时间:20191126

主分类号:H01H33/664

专利分类号:H01H33/664;H01R13/703

范畴分类:38C;

申请人:国网江苏省电力有限公司东海县供电分公司

第一申请人:国网江苏省电力有限公司东海县供电分公司

申请人地址:222300 江苏省连云港市东海县牛山镇晶都大道78号

发明人:陈继祥;伏祥运;韩遇春;柴旭东;陈冉;袁野;陈小龙;李枝蓬;李广京

第一发明人:陈继祥

当前权利人:国网江苏省电力有限公司东海县供电分公司

代理人:王彦明

代理机构:32255

代理机构编号:连云港润知专利代理事务所 32255

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fb9b733b5959e42ea4779bab.html