# 如何有效进行药用氯化钠生产过程中的质量控制

天津海力达化工有限公司天津市300450

摘要：本文针对药用氯化钠的生产过程进行剖析，包括清除SO42-、清除Ca2+、清除Mg2+、其他杂质去除等，通过研究去杂质阶段的控制、过滤阶段的控制、生产过程水的控制、生产过程的空气控制等质量控制措施，目的在于提升人们对药用氯化钠生产过程的控制，提升药用氯化钠的生产质量。

关键词：药用氯化钠；生产过程；质量控制

氯化钠是维持人体各项机能正常运转的重要物质，通常情况下，成年人体内钠离子的总量在60g左右，并且大部分钠离子都是在细胞外液当中，是调节细胞内外渗透压的重要物质。氯离子也是维持人体机能的重要物质，和钠离子类似，也是广泛分布于细胞外液当中。药用氯化钠溶液可以起到调节人体电解质平衡的作用，使人体钠离子和氯离子含量始终保持在合理范围内。

1药用氯化钠的生产过程

药用氯化钠的生产过程其实就是一个去除杂质的过程，这是因为药用氯化钠的生产原料主要是原盐，原盐在最初结晶的过程中，会携带许多类型的杂质，包括泥沙、各类结晶物等。这种原盐溶液是无法作为药用氯化钠的，因此在药用氯化钠生产的过程中，需要对这些杂质进行除杂，具体除杂过程可以分为以下几方面内容。

1.1清除SO42-

SO42-是原盐溶液中非常常见的杂质类型，这是因为在原盐结晶时，周围环境比较复杂，所以会形成中性盐Na2SO4，其中的SO42-进入人体后会影响细胞的内外渗透压情况，尤其是过量SO42-进入人体后，会造成严重的影响，因此在生产药用氯化钠的时候需要将SO42-清除掉，通常可以在原盐溶液中通入BaCl2溶液，Na2SO4会和BaCl2反应生成BaSO4，BaSO4属于白色沉淀物质，并且另外一种生成物为NaCl，没有生成新的杂质，所以该方法得到了非常充分的应用[1]。

1.2清除Ca2+

在原盐溶液当中Ca2+的含量也是非常多的，Ca2+进入人体之后，很容易与人体内的其他离子反应生成沉淀物质，尤其是药用氯化钠通常会直接注入人体静脉，这样很有可能会威胁到人体健康。与Na2SO4清除方法类似，清除CaCl2也采用沉淀法，也就是在原盐溶液中添加Na2CO3溶液，CaCl2和Na2CO3在常温情况下会生成白色沉淀物，也就是CaCO3固体，将反应后的溶液进行过滤，可以有效清除掉原盐溶液的Ca2+。

1.3清除Mg2+

Mg2+在原盐溶液中也属于常见的杂质类型，和Ca2+类似，Mg2+也是非常容易与其他离子反应生成沉淀的物质，因此在处理原盐原液的时候，也需要处理Mg2+这样杂质。处理这种物质最好的方式也是采用沉淀法，可以将原盐溶液与NaOH溶液进行混合，因为Mg2+会和NaOH在常温条件下发生反应，生成Mg（OH）2，该物质也是白色沉淀物，将反应后的溶液进行过滤，得到纯度较高的氯化钠溶液[2]。

1.4其他杂质去除

在前期去除杂质的过程中，为了确保不同离子的去除效果，所以会投入过量的辅料进行除杂，因此，在最后阶段就是对这些残留溶液杂质进行去除。BaCl2溶液中的杂质在后续反应过程中，会和Na2CO3溶液反应生成BaCO3白色沉淀，所以溶液中存在的杂质会是NaOH和Na2CO3。可以向溶液中通入过量的HCl溶液，反应可以将CO32-和OH-去除掉，对于剩余的HCl杂质，因为盐酸属于非常容易挥发的酸，所以直接对液体加热，就可以去除掉盐酸杂质，得到纯净的氯化钠[3]。

2药用氯化钠生产过程中的质量控制方法

2.1去杂质阶段的控制

在最初的化学反应阶段，为了提升沉淀转换效率，所以会投入过量的辅料进行除杂才可以满足实际应用需求，在该阶段，溶液中加入了Ba2+和CO32-这两种以往溶液中不存在的离子。虽然都是通入过量溶液，但是考虑到能源节约的问题，在添加BaCl2溶液和Na2CO3溶液的时候，需要准确把控添加的剂量，操作人员可以借助相关仪器对数据信息进行计算，根据计算结果确定溶液添加的理想值，在理想值的基础上增加少量溶液注入，进而减少后续杂质清除过程的资源使用量。

2.2过滤阶段的控制

在生产过程结束之后，需要对溶液进行24h的静置，然后利用水泵抽取上层清液通过过滤装置滤除杂质。为了使过滤后的氯化钠溶液满足药用要求，对过滤器内的滤棒的精度的要求是≤0.05μm。在过滤阶段，操作人员的操作是关键的一步，若操作不当，极有可能将容器底部的沉淀物抽至过滤装置中，造成滤棒堵塞，达不到预期过滤效果，从而降低了产品质量。

2.3生产过程水的控制

因为所有的反应过程都需要依托于溶液中进行，所以在去除杂质的时候，操作人员需要对水进行质量控制。在自然界中存在的水都是混合溶液，混合溶液中含有非常多的杂质离子，为了减少其他离子干扰药用氯化钠的提纯工作，操作人员需要用纯化水进行溶液的配置。并且在完成过滤操作之后，操作人员需要利用纯化水对氯化钠固体进行洗涤，避免氯化钠板结的情况发生。需要注意的是，进行溶液混合或洗涤氯化钠的时候，操作人员需要提前检验纯化水的各项性质，待其满足操作要求之后，再进行使用。

2.4生产过程的空气控制

空气中还有非常多的颗粒物，这些颗粒物的粒径非常小，因此进行药用氯化钠生产的时候，操作人员需要对操作室内的空气进行过滤，并且将空气湿度控制在合理范围内，避免这些杂质物质干扰生产过程。另外，操作人员需要经常更换操作室内的空气过滤器，并统一着装，防止人为带入各种类型的污染物，影响最后的生产效果。

结束语

综上所述，医疗技术的不断提升，有效提升了各区域医院的医疗水平。药用氯化钠作为非常重要的医用药品，其纯度一直受到了社会各界的关注。药用氯化钠的生产过程就是对氯化钠原液提纯的过程，通过提高氯化钠溶液的生产水平，对提升药用氯化钠生产质量有着非常重要的意义。

参考文献

[1]李庆会,费丽萍,张君,唐钦鑫.药用氯化钠生产杂质来源分析与去除方法[J].天津化工,2019,33(03):15-16.

[2]王东强.浅析药用氯化钠生产过程中的质量控制[J].化工管理,2018(11):201.

[3]张心禄,张晓光.浅析药用氯化钠生产过程中的质量控制[J].盐业与化工,2018,45(04):32-33.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fbef5d1098692c3ea5784a4e.html