# 变电运维在设备状态检修中的作用分析杨晴

(沈阳供电公司辽宁沈阳110081)

摘要：城市化进程的加快促进了电网规模的扩大，而且用电户对于电力资源提出了更高的要求。电力设备一旦出现问题，影响了用户正常用电的同时，造成了电力企业的经济损失。状态检修与变电运维的相互配合，能够及时发现设备的缺陷问题，及早处理故障，以降低故障损失，具有较强的经济性。文章针对变电运维在设备状态检修中的作用分析进行了详细的阐述，内容仅供参考。

关键词：变电运维；设备状态；检修；作用分析

1概述

变电运维的管理制度以及措施，在电力系统的运行中发挥着举足轻重的作用，尤其在电力设备的状态检修中，更是有着不可或缺的地位。变电运维就是一系列旨在确保各种电力设备正常运行的工作制度和程序，涉及到专业的电力设备和检修的知识和技能，在具体作业中，一定要按照规定的操作程序执行，确保万无一失，要将人为的失误所造成的影响降到最低。变电运维在设备状态检修中发挥着重要的作用，也侧面的反映出整个管理工作的水平和质量，包括对设备运行的整体情况的研究和调查，对于电力系统下一步的工作计划和后续的维护检修方式都有一定的影响和警示作用，设备状态体现的是检修工作的水平和效率，因此要不断的加强和完善变电运维的管理制度，充实管理工作的内容，做到面面俱到，不遗漏任何一种电力设备的状态检修。

2变电运维在设备状态检修过程中需要注意的问题

在进行设备的维修中，变电运维工具的作用使非常重要的。所涉及的面也是非常广的，但是在进行状态检修的过程中需要注意一些问题：

2.1抓住设备的初始状态

设备的初始状态指的是设备运行之前的一些事情，主要包括设备的预定、设计等方面，在使用之前应该对设备的状态进行有效的把控。对设备进行检修时，不光检查环节，而且应该对设备的使用的细节也应该进行检修和研究。对设备初始状态的把控主要做到以下方面：

（1）在设备使用之前，应该对设备进行必要的检查，保证设备在使用之前是完好无损的和正常的，如果检查不利的话，在使用中出现故障地点话，会给维修带来一定的麻烦。

（2）在设备使用之前，应该对设备的状态进行检修，特别是相关的技术人员应该对设备的状态进行详细的了解，对与设备相关的信息进行及时的记录，特别是对设备的使用状态和情况，生产中的试验数据进行查看，对设备的材料和制造的工艺进行研究。

2.2了解设备的运行信息

在变电运维的工作中，应该通过不同的检测手段对设备进行实时的检测，检测的手段主要包括以下的内容：对泄露电流的检测；超声波的探伤；红外线测温等手段进行检测。相关的技术人员应该对检测的段进行研究和创新，对设备运行的各种信息进行统计和收集，在此基础上对设备状态的运行数据进行分析，进而准确的掌握设备的运行状态。同时，对设备运行的档案进行随时的研究和了解，进而掌握设备之前的运行状况，为进行设备的检修奠定基础。

2.3将技术和管理紧密结合

在进行新技术的使用时，应该对新设备的运行状况进行检测，对设备可能出现的问题有应对的策略，对设备出现的不同故障进行分析，之后制定汇编，做好相应的完善工作。变电运维工作人员应该对每个月设备出现问题的情况进行记录和分析，同时做好总结工作。

3基于变电运维支撑下的设备状态检修策略

3.1规范化管理设备检修

开展设备状态检修与变电运维，需要规划化管理设备，基于变电运维，明确设备基本状态，对采集的设备信息，进行系统探究与分析，以及时发现异常问题，合理的安排检修项目与时间。若想不断地提升设备状态检修效率，要强化基础操作，做好信息搜集工作，积极运用优良的设备与技术，来开展设备检修，避免发生安全事故。严格按照设备检修要点开展作业，比如在开展一次设备状态检修时，可以遵循以下要点：①声音检查。变电系统正常运行下，变压器发出的声音是具有节奏的嗡嗡声响，若产生其他声音，则说明出现异常问题，此时需要维人员做好故障检查，以采取措施。②引线故障检查。变电设备故障中，引线故障较为常见，包括引线烧断与接线柱松动等，这些均会造成故障问题，对此需要在状态检修中，发挥变电运维的作用，完成故障检修。

3.2全力推进变电运检一体化

为了能够设备状态检修的效率，充分的发挥变电运维的作用，需要变电检修部门能够从设备与人员等方面入手，加大投入力度，为实现变电运检一体化，奠定坚实的基础。运维管理部门需要加强综合能力较强的运维管理人员，使其能够具有较强的运行技能与维护技能，高效的完成消缺工作。运维人员要熟练的掌握设备情况，做好设备巡视与维护，对工作段内存在缺陷的设备，做好消缺处理，加强风险管控，落实安全措施。实现变电检修与运维相互合作，可以为设备维护，提供技术支持，有利于合理分配运维人员，强化变电运维与检查交叉合作，明显的提升检修效率。

3.3做好在线监测装置管理

变电检修中心需要做好配件管理，及时更换设备装置配件，对在线监测装置缺陷，做集中处理。同时需要做好采集与离线数据对比分析，以保证数据误差能够处于合理范围内。因为在线监测装置长时间运行后，会出现零部件老化问题，对此需要加强装置管理，做好巡视检查，以确保在线监测装置能够处于正常运行状态。因为在线监测装置是设备状态检修的重要设备，需要变电运维人员能够做好管理工作，为变电检修，提供便利与保障。计算机技术的发展，为设备状态检修中的变电运维工作，提供了技术支持，比如利用X射线与红外监测技术等，通过通信网络，及时进行数据传输与存储，以提高设备检修工作的效率。

结束语

通常情况下，开展电气设备的管理工作、做好变电设备检修的相关工作是变电运维管理的主要内容。变电运维在设备状态检修过程中能够发挥出积极作用，主要集中在对生产计划进行合理性的安排，有效提升供电工作的安全性和可靠性，以及有效降低供电工作的风险系数。提升变电运维设备状态检修水平的有效策略主要包括密切关注设备的初始状态和对设备状态检修的工作流程进行不断的完善和优化。

参考文献:

[1]杨磊，李长海，张昕.变电运维在设备状态检修中的作用探讨[J].低碳世界，2014（3x）：47-48.

[2]陈健.变电运维检修中设备状态检修技术的应用[J].中国建材科技，2015（7）：118-119.

[3]张炜.基于状态评价及风险评估的变电设备状态检修方法研究[D].北京：华北电力大学，2014.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fbf8ac2996e2f182b0b1f22d.html