# 鄂尔多斯盆地油沟区长4+51低渗透油藏二氧化碳驱先导试验

### 论文摘要

鄂尔多斯盆地低渗透油藏储量丰富,但注水驱油效果不佳且陕北地区水资源匮乏,亟需新的驱油技术降本增效。为此,基于吴起油沟油区长4+51油藏特征,利用20 m细管在60℃下进行了CO2驱替模拟实验,在此基础上,结合油藏特征设计了施工参数,并选取了5个井组进行CO2驱先导试验,通过注CO2前后地层压力对比、CO2驱油效果、实施区CO2泄露监测对现场施工情况进行了分析。研究表明:长4+51低渗透油藏满足CO2混相驱的要求,井口压力8 MPa、流速0.6 t/h的施工参数可保障其混相,CO2可在储层中均匀推进,地层压力稳步回升,注气2年同比注水驱油增产原油2 935.6 t,其换油比为3.03∶1,且在试验区土壤中未监测到CO2泄漏。该研究可为碳捕集、利用与封存（CCUS）技术在鄂尔多斯盆地的安全推广提供技术支持,为保障延长油田稳产及陕北地方经济可持续发展提供技术参考。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 齐春民,李瑞冬,朱世东,刘立虎,李金灵

关键词: 鄂尔多斯盆地,油藏,长油藏,低渗透率,混相驱,提高采收率

来源: 石油钻采工艺 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 延长油田股份有限公司吴起采油厂,西安石油大学材料科学与工程学院,石油石化污染物控制与处理国家重点实验室,陕西省油气田环境污染与储层保护重点实验室

基金: 陕西省教育厅重点实验室科研计划“湿相CO2条件下管道内沉积物下腐蚀机理研究”(编号:17JS113),陕西省自然科学基础研究计划“石油管材在超临界CO2环境中局部腐蚀机理研究”(编号:2019JM-472)

分类号: TE357.7

DOI: 10.13639/j.odpt.2019.02.020

页码: 249-253

总页数: 5

文件大小: 1765K

下载量: 115

### 相关论文文献

- [1].低渗透注水开发油田开发效果评价[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [2].考虑启动压力梯度的低渗透渗流模型改造[J]. 天然气与石油 2016(04)

- [3].田冷:点滴“渗透” 绘写人生[J]. 科学中国人 2017(04)

- [4].低渗透油藏注水采油技术分析[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [5].长庆油田低渗透油藏开采技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(19)

- [6].浅析低渗透油藏流体渗流再认识及其重要性[J]. 石化技术 2017(01)

- [7].低渗透岩土有效扩散系数的室内测定与分析[J]. 水文地质工程地质 2017(03)

- [8].低渗透油藏储层分级评价方法及应用[J]. 化工管理 2017(20)

- [9].低渗透油藏储层精细研究与应用[J]. 化工管理 2017(20)

- [10].低渗透气井重复压裂工艺技术研究[J]. 石化技术 2016(05)

- [11].高压低渗透油藏稳产措施研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(02)

- [12].不要冷落“低渗透”一词[J]. 中国石油石化 2013(06)

- [13].低渗透将成勘探主流[J]. 中国石油石化 2009(08)

- [14].低渗透开发点滴经验谈[J]. 中国石油石化 2009(10)

- [15].专家纵论低渗透开发[J]. 中国石油企业 2009(06)

- [16].低渗透二维两相流的数值模拟方法研究[J]. 现代盐化工 2020(01)

- [17].低渗透油藏地质探讨[J]. 石化技术 2018(01)

- [18].低渗透资源将是中国未来油气发展的主流[J]. 石油工业技术监督 2009(04)

- [19].攻克低渗透[J]. 中国石油企业 2009(06)

- [20].开启低渗透之门[J]. 中国石油企业 2009(06)

- [21].低渗透油藏注水开发井网适应性分析[J]. 石化技术 2020(10)

- [22].低渗透油藏注水开发影响因素分析与措施[J]. 石化技术 2018(03)

- [23].低渗透油藏提高采收率的井网调整研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(12)

- [24].陕北丰富川油田低渗透油藏整体开发配套技术[J]. 石化技术 2017(09)

- [25].超前注水技术在提高低渗透油藏采收率中的应用[J]. 科技与企业 2015(12)

- [26].低渗透水平井流入动态研究[J]. 中国新技术新产品 2011(06)

- [27].中国低渗透油气的现状与未来[J]. 中国石油企业 2009(06)

- [28].低渗透储量有效开发经营策略[J]. 中国国土资源经济 2008(09)

- [29].低渗透岩石渗透率与孔隙率演化规律的气渗试验研究[J]. 水利学报 2015(02)

- [30].基于低渗透采油工艺的应用现状和趋势分析[J]. 化工管理 2015(21)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fc3197f6c6e6b0db64389146.html