# LZ-5G型脱硝剂在催化裂化装置的工业应用

### 论文摘要

为了降低外排烟气中NOx浓度,满足国家烟气排放新标准,中国石油抚顺石化公司在1.2 Mt/a催化裂化装置上应用LZ-5G型脱硝剂,结果表明:在原料性质及主要操作条件基本不变的前提下,加入LZ-5G型脱硝剂后,再生烟气中氮氧化物质量浓度由空白标定的350 mg/m3降低至125 mg/m3,满足工业外排烟气中NOx质量浓度不大于200 mg/m3的烟气排放新标准;LZ-5G型脱硝剂试用期间,催化裂化装置操作平稳,平衡催化剂微反活性提高0.2百分点,轻油（汽油+柴油）收率提高0.16百分点,对平衡催化剂活性、产品分布、产品质量及性质无不良影响。

### 论文目录

- 1 LZ-5G型脱硝剂简介

- 2 工业试验

- 2.1 原料性质

- 2.2 LZ-5G型脱硝剂应用过程

- 2.3 操作条件

- 3 结果与讨论

- 3.1 脱硝效果

- 3.2 平衡催化剂性质

- 3.3 产品分布

- 3.4 汽油和柴油产品性质

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 金松,宋阳,李晓光,焦岩

关键词: 催化裂化,脱硝剂,氮氧化物

来源: 石油炼制与化工 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油抚顺石化公司石油二厂

分类号: TE96

页码: 106-109

总页数: 4

文件大小: 111K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].催化裂化装置损伤模式分析[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [2].关于炼油催化裂化装置长周期运行的技术思考[J]. 化工管理 2020(04)

- [3].催化裂化装置分馏稳定单元腐蚀与防护[J]. 化工管理 2020(04)

- [4].多参数协同优化方法在催化裂化装置中的应用[J]. 化工机械 2020(01)

- [5].催化裂化装置催化剂跑损的原因及对策分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [6].一口气读懂催化裂化技术[J]. 石油知识 2020(02)

- [7].炼油催化裂化装置长周期运行的技术保障措施研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(02)

- [8].加强设备技术管理提高催化裂化装置长周期运行水平[J]. 化工管理 2020(23)

- [9].石油冶炼过程中的催化裂化技术及应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(12)

- [10].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(17)

- [11].催化裂化干气加工利用技术进展[J]. 广东化工 2017(24)

- [12].催化裂化装置结焦的原因及措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(04)

- [13].氯化物对催化裂化分馏塔的危害分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(02)

- [14].优化炼油厂催化裂化装置的策略分析[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [15].催化裂化装置结焦原因及预防措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(12)

- [16].催化裂化装置的生产工艺探讨[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [17].催化裂化油浆作为装置原料的性能分析[J]. 石化技术 2017(08)

- [18].催化裂化装置衬里的设计选型和施工[J]. 广东化工 2017(17)

- [19].催化裂化设备节能技术分析[J]. 企业技术开发 2014(33)

- [20].基于风险的检验技术及其在催化裂化装置上的应用[J]. 中国特种设备安全 2008(02)

- [21].催化裂化装置操作的哲学思考[J]. 化工管理 2015(26)

- [22].催化裂化装置节能优化改造[J]. 石化技术 2020(11)

- [23].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定催化裂化烟气硫转移剂中铈含量[J]. 石油炼制与化工 2020(03)

- [24].1.2Mt/a催化裂化吸收稳定系统流程分析与改进[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [25].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(01)

- [26].催化裂化炼油技术探讨[J]. 石化技术 2019(03)

- [27].对炼油催化裂化装置长周期运行的技术分析[J]. 化工管理 2019(16)

- [28].催化裂化反应机理研究进展及其实践应用[J]. 化工管理 2019(18)

- [29].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2018(03)

- [30].催化裂化烟机振动异常诊断及处理[J]. 齐鲁石油化工 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fcd723be5a27055a6ac55b2a.html