# 后浇带施工技术在房建施工中的应用分析李阳灿

李阳灿

福建联美建设集团有限公司福建省厦门市361008

摘要：随着社会经济的不断发展，中国的建筑业也变得更加先进。先进技术的不断出现给我们的生活增添了许多便利。近年来，后浇带施工作为一项新技术，在建筑施工过程中得到广泛应用。它对解决沉降差和减少温度收缩有很大帮助，同时也能保证建筑物的美观。本文将围绕其技术特点对后浇带施工技术在房建施工中的应用做几点分析。

关键词：后浇带；施工技术；房建施工；应用分析

导言

后浇带施工技术在建筑施工中的应用对建筑施工技术的改进和创新起着重要作用。基于确保房屋建筑工程质量的目标，针对房屋建筑过程中存在的问题，科学规范地应用浇注带施工技术可以有效解决这些问题，有效维护房屋建筑结构的稳定性，充分发挥浇注带施工技术的作用，通过施工中的持续技术创新，对促进建筑工程的发展起到重要作用。

1关于建筑后浇带相关技术的原则和作用

后浇带相关施工技术的原理是释放建筑主体的综合应力。在某种程度上，压力应该得到很好的抵抗。通过科学合理的排水，可以有效地消除多余的压力，同时，它对外部压力有很大的抵抗力。在设计建筑时，相关的设计师将整个建筑系统视为一个整体结构。然而，在实际施工中，应该考虑更多与单个结构连接相关的问题。因此，在建筑的早期设计中，应该充分考虑整个建筑系统和单个结构之间的关系，并且应该仔细计算内部结构之间的压力，进而确保整个建筑施工能够安全、高效地进行。后浇带相关施工技术能够有效防止由于温度变化导致的建筑结构出现收缩等问题的发生，特别是在混凝土相关建筑施工中，通过使用这项技术能在很大程度上减少裂缝出现的概率，在最大程度上保证建筑结构的整体安全性。混凝土建筑受温度因素的影响比较大。因此，在混凝土相关结构建成之前一定要预留有可能出现裂缝的区域，在后期可以对这个区域进行后浇筑，从而降低裂缝对相关建筑结构产生的不良影响。

2后浇带施工技术的应用策略

2.1切实做好施工准备工作

后浇带施工技术在房屋建筑中的应用需要做好充分的准备工作，即后浇带模板必须预先预设，然后必须计算模板参数，确定模板参数以满足房屋建筑工程的施工要求，并且必须严格控制主楼和裙房结构的沉降差，以避免地下室下沉。同时，在建筑施工中浇筑后浇带混凝土时，必须严格控制模板两侧的压力，防止钢丝网受损，节约水泥材料。

2.2钢筋与模板施工

后浇带的施工可视为钢筋混凝土工程，需要模板、钢筋和混凝土的施工。模板在设置后浇带的形状以保持后浇带固定方面发挥作用。加固可以提高后浇带的机械强度，增加结构的稳定性。钢筋和模板的施工要点如下：钢筋施工主要采用搭接和焊接。对于重要的结构，应该增加钢筋的数量，以增强对混凝土的约束力。模板施工是整个后浇带施工的重点和难点，可分为基础底板模板、屋面梁后浇带模板和墙体模板，基础底板模版采用快易收口网结合混凝土的方式，顶板梁后浇带模板材料为多胶合板，采用钢管和木方龙骨支撑，用双层钢丝网和海绵条封堵，墙体模板的支撑方式同上，同时采用止水片来防渗漏，以减少漏浆事故的发生。

2.3后浇带的混凝土施工

然而，伸缩缝后浇带的施工只能在后浇带两侧的混凝土固化2个月后进行。沉降后浇带的施工只能在后浇带两侧混凝土养护期达到14天后进行。或者，可以观察沉降值并计算后续沉降。计算出的沉降满足设计要求后即可浇筑。后浇带中使用的混凝土应为补偿收缩混凝土，比两侧连接部位的混凝土高出约1级。设置在地下部分的后浇带的接缝应与施工缝的接缝相同。同时在混凝土后浇带施工中，其施工温度应当比略低于混凝土两侧施工的温度。同时在施工中，应做好措施保护后浇带两侧的构件，避免构件的强度和稳定性受到影响。在进行后浇带混凝土浇筑之前，其两侧的混凝土应进行处理，剔除其表面的松散混凝土和浮浆，并做好凿毛处理。对于钢筋则应进行调整，将其表面的锈迹清除干净。对于钢筋存在削弱的部位，应进行钢筋的加强处理。

2.4后浇带的后期养护

后浇带施工完成之后，要使后浇带达到相应的强度并充分发挥作用，还要做好后浇带的养护工作。要做好后浇带养护工作，首先就是要对后浇带的施工情况有一个综合的了解，对可能出现的问题，制定相应的应急措施，保证后浇带施工能够顺利完成；其次就是后浇带施工完成之后，要对后浇带进行覆盖处理，在此过程当中还要做好混凝土强度的检测工作，使混凝土强度符合设计要求。在对混凝土的指标进行评测的过程当中。监理单位工作人员必须严格按照相关技术要求和设计规范进行混凝土质量检测，使混凝土的强度符合国家强制性标准；最后施工单位技术人员还要优化模板的拆除工作。现在的模板拆除工作有许多保护措施，比如在模板的两端铺设防水墙，在通常情况下，防水墙的高度要大于模板的高度。

3控制后浇带施工、提高质量的措施

3.1严格筛选施工材料

为了确保后浇带施工的成功率，必须首先选择合理的施工材料。在正常情况下，我们需要使用微膨胀混凝土，因为它不具有收缩特性的优点，可以说是我们首选的最佳材料。在选材过程中，我们必须注意掺膨胀剂水泥的混凝土是绝对不允许的。尽管这种不科学的材料在一定程度上加强了建筑结构的稳定性，但随着时间的推移，它仍然会对建筑本身产生负面影响，要想让后浇带在建筑施工中起到最佳效果，还是要选用更加优质的材质，并且按照一定的比例进行配置，最后再开始施工。

3.2间距和宽度的合理设置

后浇带的间距设置十分重要，因此在进行设计的过程中要参考现场情况进行设计，对于间距的宽度要严格地进行把控，要严格按照后浇带技术的工艺设计进行设置。在进行后浇带施工技术的施工时，还要考虑应力与钢筋型号的选择，主筋和负筋是否能够承担起足够的应力，需要现场人员进行更加科学的计算和实验才能够进行确定。此外，根据后浇带应用作业的具体情况，确定出是否将其进行切割处理与焊接作业，在最大程度上提高后浇带承受建筑应力的能力。

3.3加强后浇带的配筋管理

做好后浇带的配筋处理也是提高后浇带施工质量的主要环节。针对梁板跨度相对较大的实际情况，按照图纸设计要求，暂时性断开钢筋，完成混凝土填充后，再焊接钢筋；针对梁板跨度相对较小的情况，不能把钢筋断开，确定后浇带施工的配筋标准，以其承受较大内力的需求来判定，保证封闭后承载力不足的情况不会发生。

结语

社会发展在不断的加快，社会前进的步伐也在不断的提升。后浇带技术也是在多种多样的技术中更加贴近社会的需求而产生的，社会不断的前进同样就能带动建筑施工技术的发展，这样就能够相辅相成不断前进。建筑施工已经不能够简单的进行操作、实践了，而是要针对当前的社会发展进行更新、进行发展。只有不断的更新自己的理念才能够创造出好的施工技术。根据当前社会的需求进行设计、优化，这样才能够保证不被淘汰。

参考文献：

[1]朱炳芳.高层建筑钢筋混凝土的后浇带设置与施工技术[J].工程技术研究，2018（2）：87-88.

[2]尤美霞.浅析后浇带施工技术在房建工程中的应用[J].江西建材，2017（6）：92，95.

[3]王荣全.研究房建工程后浇带施工技术及应用[J].低碳世界，2017（29）.

[4]石旭辉.房建工程中后浇带施工技术的应用分析[J].四川水泥，2017（7）：230-231.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd26f333b39127528e629568.html