# 铝合金地铁车辆涂装工艺及其管理

### 论文摘要

对铝合金地铁蒙皮、底架、车体内部、车顶受电弓等部位的涂层体系设计进行了概括,介绍了铝合金车体蒙皮涂装工艺流程和工艺参数:表面处理粗糙度(Ra)5.0～12.5μm,底漆干膜厚度≥60μm,腻子层总厚度小于2 mm,中涂层闪干时间约10 min、干膜平均厚度≥30μm,面漆干膜厚度≥40μm。从设备、工艺、人员、施工现场、质量控制、成本控制等方面对涂装管理进行了阐述。

### 论文目录

- 1 铝合金车辆涂层设计选择

- 1.1 铝合金车体外蒙皮涂层设计

- 1.2 车下涂层设计

- 1.3 车体内部涂层设计

- 1.4 车顶受电弓防滑绝缘涂层设计

- 2 铝合金车体蒙皮涂装工艺

- 2.1 铝合金车体蒙皮涂装工艺流程

- 2.2 涂装工艺参数要求

- 2.2.1 表面处理

- 2.2.2 喷涂底漆

- 2.2.3 涂刮腻子

- 2.2.4 喷涂中涂漆

- 2.2.5 喷涂面漆

- 3 涂装管理

- 3.1 涂装设备管理

- 3.2 工艺管理

- 3.3 人员管理

- 3.4 施工现场管理

- 3.5 质量控制

- 3.6 成本控制

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何玲,林诗涵,唐世周,杨延龙,邓祎

关键词: 地铁车辆,蒙皮,铝合金,涂装,管理

来源: 电镀与涂饰 2019年16期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 一般化学工业,铁路运输

单位: 中车大连机车车辆有限公司城铁分公司

分类号: TQ639;U270.6

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2019.16.012

页码: 904-907

总页数: 4

文件大小: 1017K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].铁路货车用水性漆涂装工艺[J]. 现代涂料与涂装 2020(01)

- [2].汽车涂装工艺优化方法分析[J]. 南方农机 2019(08)

- [3].船舶涂装工艺及涂层质量探讨[J]. 科技创新导报 2019(08)

- [4].展辰涂料专业内刊《涂装工艺》问世[J]. 当代化工 2017(07)

- [5].汽车高固含涂装工艺的研究与应用[J]. 涂料技术与文摘 2017(06)

- [6].收获机械涂装工艺中若干问题的探讨[J]. 现代涂料与涂装 2017(07)

- [7].豪华型游艇涂装工艺研究[J]. 现代涂料与涂装 2015(05)

- [8].船舶涂装工艺课程教学改革探讨[J]. 学园 2014(05)

- [9].汽车涂装工艺中缩孔原因分析及解决措施[J]. 科学大众(科学教育) 2019(02)

- [10].探究汽车涂装工艺的选择和前处理的重要作用[J]. 内燃机与配件 2019(07)

- [11].芬兰松家具涂装工艺与质量控制[J]. 林产工业 2019(08)

- [12].汽车修补涂装工艺(一)[J]. 汽车维护与修理 2018(06)

- [13].3C1B涂装工艺的技术优势[J]. 上海涂料 2017(02)

- [14].电动葫芦涂装工艺及应用[J]. 现代涂料与涂装 2015(10)

- [15].工程机械涂装工艺比较研究[J]. 现代涂料与涂装 2015(05)

- [16].缠绕玻璃钢涂装工艺技术及常见质量问题的分析[J]. 现代涂料与涂装 2018(06)

- [17].涂装工艺的选择和前处理的重要性[J]. 时代汽车 2018(11)

- [18].汽车修补涂装工艺(九)[J]. 汽车维护与修理 2018(22)

- [19].涂装工艺[J]. 涂料技术与文摘 2017(03)

- [20].汽车钢板弹簧涂装工艺探讨[J]. 汽车工艺与材料 2017(05)

- [21].紧凑型涂装工艺分析与设计[J]. 涂料工业 2016(02)

- [22].出口铁路罐车油漆涂装工艺的探究[J]. 现代涂料与涂装 2015(01)

- [23].导读[J]. 现代涂料与涂装 2015(05)

- [24].3C1B高固体分溶剂型涂装工艺介绍[J]. 中国涂料 2014(08)

- [25].汽车修补涂装工艺(四)[J]. 汽车维护与修理 2018(12)

- [26].简论汽车车身涂装工艺[J]. 现代涂料与涂装 2018(06)

- [27].温度对涂装工艺的影响[J]. 科技经济导刊 2018(24)

- [28].汽车涂装工艺优化方法分析研究[J]. 科技经济导刊 2018(31)

- [29].汽车涂装节能减排工艺分析[J]. 黑龙江科学 2016(24)

- [30].涂装工艺[J]. 涂料技术与文摘 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd45afe1e62fa1e2277501ab.html