# 一种新型展架论文和设计-朱栋梁

### 全文摘要

本实用新型涉及一种新型展架，包括：框架和至少一根挂杆；其中所述框架包括倾斜设置的固定杆，以固定各挂杆；以及所述挂杆上设有若干样板悬挂件，本实用新型的新型展架通过挂杆及各挂杆上的样板悬挂件可同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果较佳；同时每个挂杆上的各样板悬挂件对称设置在相应挂杆的两端，可保证挂杆的两端在悬挂样板时的力矩相同，即挂杆始终保持平衡状态，可有效保证挂杆的稳定性；另外，将所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布，能够进一步提升展示效果。

### 主设计要求

1.一种新型展架，其特征在于，包括：框架和至少一根挂杆；其中所述框架包括倾斜设置的固定杆，以固定各挂杆；以及所述挂杆上设有若干样板悬挂件；所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布。

### 设计方案

1.一种新型展架，其特征在于，包括：

框架和至少一根挂杆；其中

所述框架包括倾斜设置的固定杆，以固定各挂杆；以及

所述挂杆上设有若干样板悬挂件；

所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布。

2.根据权利要求1所述的新型展架，其特征在于，

所述挂杆包括一体成型的挂板部和连接部；以及

所述挂板部与所述连接部形成的内夹角不小于90°。

3.根据权利要求2所述的新型展架，其特征在于，

每个挂杆上的各样板悬挂件对称设置在相应挂杆的两端。

4.根据权利要求3所述的新型展架，其特征在于，

所述新型展架还包括位于所述框架上方的广告展示区。

5.根据权利要求4所述的新型展架，其特征在于，

所述新型展架还包括位于所述框架上的收纳组件；

所述收纳组件包括：连接限位架和并列设置的第一、第二承托架；

第一、第二承托架分别位于所述连接限位架的两端；以及

所述连接限位架通过一支杆位于所述框架上。

6.根据权利要求5所述的新型展架，其特征在于，

所述新型展架还包括适于支撑固定所述框架的底座；

所述底座包括：底板以及与该底板垂直设置的挡板。

7.根据权利要求6所述的新型展架，其特征在于，

所述底板上还设有若干限位架；

各限位架对称设置在所述底板的两侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及展示架领域，尤其涉及一种新型展架。

背景技术

展架一般用来展示物品，使物品更直观的呈现出来，更加吸引消费者。

目前，市面上的展架种类很多，展示方式也多种多样，一般用于展示地板或瓷砖等建材的展架，在展示建材实物时，如何提升该建材实物的展示效果是市面上的展架待解决的问题；市面上的展架只能展示一种建材实物或无法展示出该建材实物的应用效果；另外，现有展架上的挂杆是采用方管焊接而成，这种方管焊接结构对于需悬挂地板或瓷砖等建材的挂杆来说，结构强度欠佳，而且制作工艺较为复杂。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种新型展架，通过框架上的各悬挂件对样板进行展示。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种新型展架，包括：框架和至少一根挂杆；其中所述框架包括倾斜设置的固定杆，以固定各挂杆；以及所述挂杆上设有若干样板悬挂件。

进一步，所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布。

进一步，所述挂杆包括一体成型的挂板部和连接部；以及所述挂板部与所述连接部形成的内夹角不小于90°。

进一步，每个挂杆上的各样板悬挂件对称设置在相应挂杆的两端。

进一步，所述新型展架还包括位于所述框架上方的广告展示区。

进一步，所述新型展架还包括位于所述框架上的收纳组件；所述收纳组件包括：连接限位架和并列设置的第一、第二承托架；第一、第二承托架分别位于所述连接限位架的两端；以及所述连接限位架通过一支杆位于所述框架上。

进一步，所述新型展架还包括适于支撑固定所述框架的底座；所述底座包括：底板以及与该底板垂直设置的挡板。

进一步，所述底板上还设有若干限位架；各限位架对称设置在所述底板的两侧。

本实用新型的有益效果是：本实用新型的新型展架通过挂杆及各挂杆上的样板悬挂件可同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果较佳；同时每个挂杆上的各样板悬挂件对称设置在相应挂杆的两端，可保证挂杆的两端在悬挂样板时的力矩相同，即挂杆始终保持平衡状态，可有效保证挂杆的稳定性；另外，将所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布，能够进一步提升展示效果。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型的新型展架的结构示意图；

图中：1、固定杆；2、支杆；3、挂杆；30、挂板部；300、悬挂件；31、连接部；4、连接限位架；5、第一承托架；6、第二承托架；7、广告展示区；8、底板；80、限位架；9、挡板。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易被本领域人员理解。

实施例

如图1所示，本实施例提供了一种新型展架，包括：框架和至少一根挂杆3；其中所述框架包括倾斜设置的固定杆1，以固定各挂杆3；以及所述挂杆3上设有若干样板悬挂件300。

具体的，所述框架例如但不限于还包括并列设置的第一、第二支撑杆以及位于第一、第二支撑杆之间的第三支撑杆，所述固定杆1的上端与所述第一支撑杆相连，所述第三支撑杆的两端分别与第一、第二支撑杆垂直设置。

具体的，所述挂杆3设有例如但不限于三根、四根或五根，本实施例以设置四根挂杆3为例，所述四根挂杆3沿所述固定杆1的长度方向间隔设置；所述悬挂件300用于悬挂样板，所述各挂杆上的样板悬挂件300例如但不限于设有两个、三个或四个，本实施例以设置两个为例，两个样板悬挂件300分别设置在各挂杆1的两端，两个样板悬挂件300上可分别悬挂一样板，以将所述样板展示在各挂杆1的两端；另外，所述样板悬挂件300的端部设有限位凸块，限位凸块可对悬挂在该样板悬挂件300上的样板进行限位，以防止样板滑离于样板悬挂件300，所述限位凸块例如但不限于圆形；为了方便将样板悬挂在各样板悬挂件300上，所述限位凸块的直径略小于所述样板上通孔的直径；所述样板悬挂件300例如但不限于为广告钉。

具体的，本实用新型的新型展架通过挂杆1及各挂杆1上的样板悬挂件300可同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果较佳；固定杆1用于固定各挂杆3，另外，倾斜设置的固定杆1，使得各挂杆3所处的高度不同，即各挂杆3上的样板悬挂高度不同，使得样板展示得更加有层次感，进一步提升了展示效果。

所述挂杆3垂直设置在所述固定杆1上，且各挂杆3等距并呈阶梯状排布。

具体的，各挂杆3沿所述固定杆1的长度方向垂直设置在所述固定杆1上，使得所述固定杆1上尽可能设置多根挂杆3，进而可增加样板的展示数量，提升了展示效率，同时也降低了展示成本；另外，各挂杆3等距并呈阶梯状排布，使得各挂杆3上的样板等距且呈阶梯状排布，使得样板展示得更加有层次感，进一步提升了展示效果。

所述挂杆3包括一体成型的挂板部30和连接部31；以及所述挂板部30与所述连接部31形成的内夹角不小于90°。

具体的，所述挂杆3例如但不限于为钣金件，相较于传统的挂杆采用方管焊接，该钣金件的挂杆3结构强度高，工艺简单，同时也可提升挂杆3的美观度。

具体的，所述连接部31与所述固定杆1垂直设置，所述连接部31例如但不限于通过连接螺栓与所述固定杆1可拆卸连接，结构简单，方便安装，同时也可根据实际展示需求来调整所述挂杆3的位置。

具体的，所述样板悬挂件300设置在所述挂板部30上，所述挂板部30上且沿其长度方向设有与所述样板悬挂件300一一对应的安装通孔，所述悬挂件300通过安装通孔安装在所述挂板部30上后，再将样板悬挂在对应的悬挂件300上，从而实现对样板进行展示；另外，所述挂板部30与所述连接部31形成的内夹角不小于90°，使得所述样板不易脱落于挂杆。

每个挂杆3上的各样板悬挂件300对称设置在相应挂杆3的两端。

具体的，本实施例中各挂杆3上的两个样板悬挂件300对称设置在相应挂杆3的两端，可保证挂杆3的两端在悬挂样板时力矩相同，以保持平衡，同时也可进一步提升样板的展示效果。

所述新型展架还包括位于所述框架上方的广告展示区7。

具体的，所述广告展示区7例如但不限于张贴广告纸、海报等，可以展示悬挂在挂杆3上的样板的产品信息，产品信息例如但不限于包括：样板类别、样板材质、样板厚度、样板产地等，还可以展示部分样板的应用效果图等。

所述新型展架还包括位于所述框架上的收纳组件；所述收纳组件包括：连接限位架4和并列设置的第一、第二承托架；第一、第二承托架分别位于所述连接限位架4的两端；以及所述连接限位架4通过一支杆2位于所述框架上。

具体的，所述收纳组件用于摆放样板手册，且所述收纳组件例如但不限于位于所述挂杆3的下方，使得所述收纳组件所处的高度较为合理，便于消费者查阅或翻看收纳组件中的样板手册。

具体的，所述第一、第二承托架垂直设置在所述连接限位架4的两端，所述第一承托架5于第二承托架6的结构大小相同，第一、第二承托架上的承托部、连接限位架4上的限位部形成承托限位区间，所述样板手册位于所述限位区间内，可避免样板手册脱离于所述收纳组件；另外，为了提升第一、第二承托架的稳定性，所述连接限位架4例如但不限于设有两个，所述两个连接限位架4并列设置，通过所述连接限位架4可将所述第一、第二承托架固定在所述支杆上，而所述支杆竖直设置在所述框架1上，通过该支杆2以将所述收纳组件固定在所述框架上。

具体的，所述支杆2竖直设置，且该支杆2的上端与所述固定杆1相连下端与所述第二支撑杆相连。

所述新型展架还包括适于支撑固定所述框架的底座；所述底座包括：底板8以及与该底板8垂直设置的挡板9。

具体的，所述底板8与挡板9的连接处抵靠在所述第二支撑杆与第三支撑杆形成内夹角处，可增大框架底部的受力面积，从而提升了框架的稳定性。

所述底板8上还设有若干限位架80；各限位架80对称设置在所述底板8的两侧。

具体的，所述限位架80呈拱形，两端分别固定在所述底板8的上端面上，所述限位架80用于对悬挂在各挂杆3上的样板底部进行限位，可避免样板在展示过程中左右晃动。

综上所述，本实用新型的新型展架通过挂杆及各挂杆上的样板悬挂件可同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果较佳；同时每个挂杆上的各样板悬挂件对称设置在相应挂杆的两端，可保证挂杆的两端在悬挂样板时的力矩相同，即挂杆始终保持平衡状态，可有效保证挂杆的稳定性；另外，将所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，且各挂杆等距并呈阶梯状排布，能够进一步提升展示效果；另外，所述挂杆垂直设置在所述固定杆上，使得所述固定杆上尽可能设置多根挂杆，进而可增加样板的展示数量，提升了展示效率，同时也降低了展示成本；且各挂杆等距并呈阶梯状排布，使得各挂杆上的样板等距且呈阶梯状排布，使得样板展示得更加有层次感，进一步提升了展示效果；以及通过广告展示区的两种实施方式与样板实物的结合，以获得更好的展示效果。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920083568.2

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209898898U

授权时间:20200107

主分类号:A47F5/00

专利分类号:A47F5/00

范畴分类:34C;

申请人:常州市筑友展示科技股份有限公司

第一申请人:常州市筑友展示科技股份有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市武进区横林镇长虹东路88号

发明人:朱栋梁;金川江

第一发明人:朱栋梁

当前权利人:常州市筑友展示科技股份有限公司

代理人:逯长明;许伟群

代理机构:11363

代理机构编号:北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd4b359e3078e3c93d3d43ab.html