# 橡胶沥青应力吸收层在市政道路改造中的应用田莹

天津市公路养护管理中心天津300000

摘要：市政道路作为城市现代化建设的基础设施，为满足日益增长的交通量需求，及提高道路行车舒适度，必须对现有病害路面进行改造。在市政道路路面改造工程中选用橡胶沥青应力吸收层施工技术可有效解决路面裂缝问题，提高工程建设质量，确保车辆行驶的安全性、舒适性，为市政道路工程事业可持续发展提供强有力的支撑。

关键词：橡胶沥青应力吸收层；市政道路；改造工程

引言：

橡胶沥青应力吸收层不仅具有优良的防水性能、抗老化性能及耐久性能，而且还能很大程度上减少道路路面反射裂缝的发生，这在我国现有道路改造工程项目中发挥着无可比拟的作用，其应用越来越普遍。本文就在阐述橡胶沥青应力吸收层的特征的基础上，分析了其在市政道路中的具体应用。

1橡胶沥青应力吸收层所具有的基本特征

1.1防水功能

在道路改造工程中，通过应用橡胶沥青，一方面能够使道路表面形成一定厚度的沥青保护膜，从而避免雨水渗入问题，起到了隔绝的作用，进而规避了因水分渗入所导致的路面毁坏问题；另一方面，当所有的铺设施工结束后，机械设备会对其进行碾压操作，因为橡胶沥青自身所具有的特性，能够完全填实道路路面底部存在的缝隙，由此从根源杜绝了路面内部积水的可能性。

1.2抗老化功能及耐久性作用

因为橡胶沥青自身的抗老化功能、耐久性作用比较强，其作为橡胶沥青应力吸收层的主要成分，使得橡胶沥青应力吸收层也相应的具备了这两项功能作用，由此能够有效地应用于路面改造工程中。

1.3有效降低路面反射裂缝的形成

在道路使用一段时间后，在其表面难免会出现细小裂缝，由于这些裂缝的存在，空气和水分会由此渗入，从而加重裂缝开裂。针对这一问题，施工人员可通过填充一定量的橡胶沥青，生成厚度约为lcm的裂缝反射结构层，从而使裂缝得到修复。另外，随着公路使用时间的延长，在道路半刚性基层部分会发生收缩裂缝和干缩裂缝等问题，通过应用橡胶沥青进行填充，同样能够起到良好的封闭和隔绝效用。

1.4施工过程快速

在道路改造中应用橡胶沥青应力吸收层的施工操作比较简便，场地上只要具备橡胶沥青喷洒车和碎石撒布车各一台即可实现工程目标，在实际操作时，也可选用同步碎石撒布车代替碎石撒布车进行施工。当施工操作结束后，当场即可实施道路表面铺装层，完全不用再通过其他封闭层方法即可完工，所以大幅地降低了施工时间，缩短了施工周期。

1.5具有缓冲吸收功能

橡胶沥青应力吸收层属于柔性体系，其应用于半刚性基层路面可以起到优良的缓冲吸收功能，并能够很好地减少和缓冲应力对铺装层所产生的反射。此外，它还能够将铺装层所受到的承载力均匀散开，在很大程度上降低了铺装层的应力，因此，在道路路面改造中应用橡胶沥青应力吸收层，能够有效降低道路表面的铺装层厚度，还会大大延长表面铺装层的使用年限。

1.6监督控制工作比较容易掌握

在道路中应用橡胶沥青应力吸收层具体施工时，对施工质量应进行相应的监督及控制，质量控制工作比较简单，只需科学、合理地控制好胶结料和碎石的撒不量即可保持施工的顺利进行，在材料撒布过程中，只要保证撒布均匀即可满足施工质量要求，这方面的监督工作能够在长期的施工实践中形成良好的习惯，所以实施起来的难度不大，比较容易掌握。

2市政道路改造中橡胶沥青应力吸收层的施工应用

2.1旧水泥混凝土路面处理

如旧水泥混凝土路面内存有少量破坏较为严重、弯沉较大的板块，需先破碎、运出该板块。并将基层清理干净。针对松散基层可选取C15水泥混凝土进行全面修复。补板时，为保证新旧材料强度统一，应选取和旧水泥混凝土板相同标号的水泥混凝土材料。如旧水泥混凝土路面板块弯沉差异较小，板块修补时可选用注浆措施进行施工。完成修补作业后，需及时填充板块间的横、纵缝。选取清缝机在灌缝施工前清理干净横、纵缝，要求选取的灌缝材料必须具备较高的粘结能力、防水能力及稳定性。

2.2原材料选择

橡胶沥青与集料为橡胶沥青应力吸收层所需的主要材料，其一，选取专用加工设备进行橡胶沥青生产，基质沥青在加工前应做好加热工作，随后进行胶粉、基质沥青的准确计量，确保能够严格遵循一定比例对材料搅拌施工，并向混合装置内送入。在胶粉掺加过程中也可进行添加剂的适当添加，针对橡胶粉掺加量的多少，需进行试验，比例分别为16%、18%、20%，向沥青内添加橡胶粉时要求在177到204℃之间控制其温度，进行1h拌和后即可开始试验。在保证其与技术指标相符的前提下，可按照试验结果进行橡胶粉掺加量的确定。其二，碎石在橡胶沥青应力吸收层内起到的作用为荷载传递，要求其洁净、干燥及具有较高强度。因此，都会选取玄武岩、石灰岩作为碎石材料。在路面结构中应用吸收层还具备过渡及粘结各层的功能，这就要求石料必须具备良好的黏附性。

2.3橡胶沥青洒布与预裹沥青碎石撒铺

首先，撒布前，在起步和终止位置铺设工程纸或者养护棉（提前用水润湿养护棉，防止撒布车轮胎沥青油渣粘跑养护棉），以准确进行横向衔接，并防止橡胶沥青污染路面，撒布车经过后及时取走。道路两侧沿石覆盖薄膜防护，避免撒布时橡胶沥青污染沿石。其次，同步碎石封层车应保持匀速行驶，确保撒布均匀，调整好撒布宽度，注意搭接，沥青纵向衔接应与已洒布部分重叠10cm左右。喷洒橡胶沥青用量2.4kg/m2，洒布须均匀，沥青洒布量要严格控制，喷洒最大偏差量不应超过规定的±0.2kg/m2。预裹沥青碎石撒布量控制在15kg/m2（石子覆盖85%沥青膜面积是理想目标）。每次撒布后应检测撒布长度、宽度、橡胶沥青及石子使用量，以检测单位撒布量是否符合要求，否则及时调整。最后，同步碎石封层车作业后，及时处理局部预裹沥青碎石撒布不足或者预裹沥青碎石过多之处，撒布车起始位置、终点位置、纵向搭接处为重点关注部位。合理安排人工，起点和终点各设两名清扫人员即可，中间纵向搭接段分配一人观察即可。

2.4碾压

一般同时选取2台胶轮压路机（25t）进行施工，要求其紧随碎石撒铺车后面进行3遍不间断碾压，可根据下承层温度，确定完成碾压时间，如18到40℃为下承层温度时，需在10min左右控制完成碾压时间；如下承层温度超过40℃，则需在20min左右控制完成碾压时间。

2.5检测

2.5.1橡胶沥青洒布量检测

沥青洒布前期，在标准尺寸矩形容器放置于沥青毡内且称重，随后在洒布车前相距10m位置放置。洒布车由容器上通过后及时将其取出，并再次进行称重，随后进行具体洒布量计算，并与沥青洒布车电脑调节系统相结合，进行用量适当调整。

2.5.2碎石撒铺量检测

碎石撒铺前期，在撒铺车前完成洒布沥青路面的路段最尾端放置一个标准尺寸矩形容器且称重。洒布车由容器上通过后及时将其取出，并再次进行称重，随后进行具体洒布量计算，最后利用调节装置进行适当调整，确保其与设计撒铺量相符。

结束语：

总之，将橡胶沥青应力吸收层所具备的优势特征应用于市政道路改造过程中，在很大程度上可增强道路改造工程施工的质量水平，有效地避免施工过程中常见问题的发生，而且能有效地提高其抗渗性和耐久性，值得进一步的学习和研究。

参考文献：

[1]王浩远.市政道路改造中橡胶沥青应力吸收层的应用探析[J].科技展望.2015(04)

[2]尹凯.断级配橡胶沥青应力吸收层在城市道路改造中的应用[J].中国市政工程.2014(03)

[3]苏梁,张伟,黄原森.橡胶沥青应力吸收层在市政道路改造中的应用[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd4debfe2cc6c5476226eea5.html