# 改性生物炭吸附废水中Sb(Ⅴ)的特性

### 论文摘要

为了更好地处理废水中的Sb（Ⅴ）,利用三价铝和高锰酸钾对生物炭进行改性,并使用比表面积（BET法）分析、扫描电子显微镜（SEM）和傅里叶变换红外光谱（FTIR）表征改性前后的生物炭。通过对生物炭投加量、反应时间、Sb（Ⅴ）初始浓度、pH值进行研究,拟合分析试验数据,探究3种生物炭的吸附特性与吸附机理。结果表明,25℃下,固液比为1 g∶400 mL,反应时间为4 h,pH值为2时,原炭（BC）、Al3+改性的生物炭（Al-BC）和高锰酸钾改性生物炭（KMnO4-BC）对Sb（Ⅴ）的最大吸附量分别为4.41、10.48、30.06 mg/g,三者吸附量均整体随pH值的增大而逐渐减小。3种生物炭等温吸附曲线符合Langmuir等温模型,BC和KMnO4-BC吸附动力学过程遵循拟二级动力学方程,Al-BC吸附符合拟一级动力学方程。生物炭吸附过程为以物理吸附行为主的物理-化学复合过程。BET比表面积分析结果表明,Al-BC比表面积及总孔体积最大,KMnO4-BC粒径较小且其表面附着的晶体提高其吸附能力。FTIR结果表明,改性前后生物炭表面官能团差别不大。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 主要试剂与生物炭

- 1.2 生物炭改性

- 1.3 生物炭表征

- 1.4 锑吸附试验

- 1.4.1 最佳固液比的确定

- 1.4.2 吸附动力学试验

- 1.4.3 吸附等温线测定

- 1.4.4 pH值对Sb（Ⅴ）吸附的影响

- 1.5 数据处理

- 1.6 吸附量与吸附效率的计算

- 1.6.1 吸附动力学模型

- 1.6.2 等温吸附模型

- 2 结果与讨论

- 2.1 最佳固液比

- 2.2 吸附动力学过程

- 2.3 等温吸附过程

- 2.4 pH值对吸附过程的影响

- 2.5 生物炭理化性质表征分析

- 2.5.1 比表面积（BET法）分析

- 2.5.2 扫描电子显微镜分析

- 2.6 红外光谱分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李佳霜,冒国龙,赵松炎,胥思勤

关键词: 三价铝,高锰酸钾,改性,生物炭,吸附

来源: 江苏农业科学 2019年08期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 贵州大学国土资源部喀斯特环境与地质灾害重点实验室,贵州大学电气工程学院

基金: 国家自然科学基金(编号:41062007),贵州省一流学科建设项目(编号:GNYL[2017]007),贵州大学面向智能装备领域的“技术众筹”研究生创新基地项目(编号:JSZC[2016]003),贵州大学研究生创新基金(编号:研理工2017049)

分类号: X703

DOI: 10.15889/j.issn.1002-1302.2019.08.066

页码: 289-295

总页数: 7

文件大小: 1028K

下载量: 567

### 相关论文文献

- [1].麦麸制备生物炭对刚果红吸附行为研究[J]. 能源科技 2020(02)

- [2].污泥生物炭混凝土性能及环境效益研究[J]. 环境科学与技术 2019(11)

- [3].烟梗生物炭持久性自由基反应活性的比较[J]. 中国环境科学 2020(08)

- [4].富铁生物炭对豆渣好氧堆肥过程中铵根变化的影响规律[J]. 环境卫生工程 2020(05)

- [5].滴灌减氮下生物炭基肥对植烟土壤无机氮组分含量的影响[J]. 河南农业大学学报 2020(05)

- [6].生物炭吸附重金属离子的研究进展[J]. 化工进展 2019(01)

- [7].施用不同生物炭对水稻生长及产量的影响[J]. 农业与技术 2019(02)

- [8].生物炭的制备与应用研究[J]. 乡村科技 2019(02)

- [9].炭化时间对长、短绒棉基生物炭性能的影响[J]. 可再生能源 2017(10)

- [10].陈化处理对稻壳生物炭理化性质的影响[J]. 沈阳农业大学学报 2017(04)

- [11].不同原料生物炭理化性质的对比分析[J]. 农业资源与环境学报 2017(06)

- [12].改性生物炭对土壤重金属污染修复研究进展[J]. 化工进展 2020(12)

- [13].改性生物炭的光谱表征及砷的吸附效果研究[J]. 水资源与水工程学报 2020(05)

- [14].改性生物炭的制备及其环境应用进展[J]. 江苏农业科学 2020(21)

- [15].磁性生物炭对镉、砷的吸附效果研究[J]. 现代化工 2020(07)

- [16].改性椰壳生物炭对甲基橙的吸附效果与机制[J]. 科学技术与工程 2020(27)

- [17].生物炭制备方法及其应用的研究进展[J]. 广州化工 2019(07)

- [18].生物炭制备及其在水污染控制中的应用[J]. 化工新型材料 2019(05)

- [19].不同原料生物炭对铵态氮的吸附性能研究[J]. 农业环境科学学报 2018(03)

- [20].生物炭对土壤理化和微生物性质影响研究进展[J]. 生态科学 2018(01)

- [21].一种新型生物炭的制备及其在含镉、铅、铜污水处理中的应用[J]. 当代化工研究 2018(01)

- [22].生物炭对不同水氮条件下小麦产量的影响[J]. 干旱地区农业研究 2018(02)

- [23].生物炭对土壤性质的影响研究进展[J]. 农业开发与装备 2018(07)

- [24].生物炭对垦粳5号产量及品质的影响[J]. 中国稻米 2018(06)

- [25].生物炭颗粒的分级提取、表征及其对磺胺甲噁唑的吸附性能研究[J]. 环境科学学报 2017(06)

- [26].改性生物炭吸附固定重金属的研究进展[J]. 绿色科技 2017(16)

- [27].热解温度对污泥基生物炭结构特性及对重金属吸附性能的影响[J]. 环境科学研究 2017(10)

- [28].生物炭的性质及其在土壤环境中应用的研究进展[J]. 土壤通报 2013(06)

- [29].用生物炭抵御全球变暖[J]. 自然与科技 2010(03)

- [30].土壤重金属污染修复中功能性生物炭的定向改性[J]. 环境与发展 2020(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd56004def3eb7244472e60c.html