# 一种利用物理筛选的全自动震动筛论文和设计-刘伟

### 全文摘要

本实用新型涉及震动筛的相关技术领域，具体为一种利用物理筛选的全自动震动筛，包括震动筛筒和振动筛，震动筛筒内设置有振动筛，振动筛的外侧焊接有固定筛座，固定筛座上焊接有弹力绳，弹力绳的另一端焊接在固定框内壁上，固定框套接在固定筛座上，固定框的外壁上开设有安装孔；有益效果为：该装置通过在筛网的下端设置的两个半圆板，通过半圆板的转动可将橡胶细柱插进筛网中，将筛网中的堵塞物料进行清理；通过将筛网活动卡接在震动筛筒上，可对筛网进行灵活拆卸，方便进行维修更换。

### 主设计要求

1.一种利用物理筛选的全自动震动筛，包括震动筛筒（1）和振动筛（2），其特征在于：所述震动筛筒（1）内设置有振动筛（2），所述振动筛（2）的外侧焊接有固定筛座（3），所述固定筛座（3）上焊接有弹力绳（4），所述弹力绳（4）的另一端焊接在固定框（5）内壁上，所述固定框（5）套接在固定筛座（3）上，所述固定框（5）的外壁上开设有安装孔（6），所述安装孔（6）内焊接有弹簧（7），所述弹簧（7）的另一端焊接有卡接柱（8），所述震动筛筒（1）的内壁上焊接有转轴座（9），所述转轴座（9）内过盈配合有转轴连接柱（10），所述转轴连接柱（10）的下端焊接有半圆板（11），所述半圆板（11）上粘接有橡胶细柱（12），所述震动筛筒（1）的外壁上开设有通孔（13），所述通孔（13）上设置有橡胶塞（14）。

### 设计方案

1.一种利用物理筛选的全自动震动筛，包括震动筛筒（1）和振动筛（2），其特征在于：所述震动筛筒（1）内设置有振动筛（2），所述振动筛（2）的外侧焊接有固定筛座（3），所述固定筛座（3）上焊接有弹力绳（4），所述弹力绳（4）的另一端焊接在固定框（5）内壁上，所述固定框（5）套接在固定筛座（3）上，所述固定框（5）的外壁上开设有安装孔（6），所述安装孔（6）内焊接有弹簧（7），所述弹簧（7）的另一端焊接有卡接柱（8），所述震动筛筒（1）的内壁上焊接有转轴座（9），所述转轴座（9）内过盈配合有转轴连接柱（10），所述转轴连接柱（10）的下端焊接有半圆板（11），所述半圆板（11）上粘接有橡胶细柱（12），所述震动筛筒（1）的外壁上开设有通孔（13），所述通孔（13）上设置有橡胶塞（14）。

2.根据权利要求1所述的一种利用物理筛选的全自动震动筛，其特征在于：所述固定筛座（3）开设在振动筛（2）的外壁上，固定筛座（3）的中间开设有环形槽，环形槽内开设有凹槽，凹槽设置有多个，多个凹槽等距离等大小均匀排布在固定筛座（3）的外壁上。

3.根据权利要求1所述的一种利用物理筛选的全自动震动筛，其特征在于：所述弹力绳（4）的两端分别焊接在固定筛座（3）的外壁和固定框（5）的内壁上，弹力绳（4）在自然状态下的长度固定筛座（3）外壁凹槽的深度。

4.根据权利要求1所述的一种利用物理筛选的全自动震动筛，其特征在于：所述固定框（5）为环形结构，固定框（5）的外截面等于震动筛筒（1）的内截面面积，固定框（5）的内截面等于固定筛座（3）的外截面面积。

5.根据权利要求1所述的一种利用物理筛选的全自动震动筛，其特征在于：所述半圆板（11）为半圆形板结构，半圆板（11）设置有两个，两个半圆板（11）形成圆形结构，两个半圆板（11）形成的圆形结构等于振动筛（2）的内截面面积。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及震动筛的相关技术领域，具体为一种利用物理筛选的全自动震动筛。

背景技术

震动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的，振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动，而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动，其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动；

一般的震动筛在震动筛选物料的时候筛网上容易将物料堵塞，影响到筛网的正常筛选，且筛网一般事固定或螺接在设备上，进行设备维修或检修的情况时，拆装比较繁琐，费时费力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种利用物理筛选的全自动震动筛，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种利用物理筛选的全自动震动筛，包括震动筛筒和振动筛，所述震动筛筒内设置有振动筛，所述振动筛的外侧焊接有固定筛座，所述固定筛座上焊接有弹力绳，所述弹力绳的另一端焊接在固定框内壁上，所述固定框套接在固定筛座上，所述固定框的外壁上开设有安装孔，所述安装孔内焊接有弹簧，所述弹簧的另一端焊接有卡接柱，所述震动筛筒的内壁上焊接有转轴座，所述转轴座内过盈配合有转轴连接柱，所述转轴连接柱的下端焊接有半圆板，所述半圆板上粘接有橡胶细柱，所述震动筛筒的外壁上开设有通孔，所述通孔上设置有橡胶塞。

优选的，所述固定筛座开设在振动筛的外壁上，固定筛座的中间开设有环形槽，环形槽内开设有凹槽，凹槽设置有多个，多个凹槽等距离等大小均匀排布在固定筛座的外壁上。

优选的，所述弹力绳的两端分别焊接在固定筛座的外壁和固定框的内壁上，弹力绳在自然状态下的长度固定筛座外壁凹槽的深度。

优选的，所述固定框为环形结构，固定框的外截面等于震动筛筒的内截面面积，固定框的内截面等于固定筛座的外截面面积。

优选的，所述半圆板为半圆形板结构，半圆板设置有两个，两个半圆板形成圆形结构，两个半圆板形成的圆形结构等于振动筛的内截面面积。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该装置通过在筛网的下端设置的两个半圆板，通过半圆板的转动可将橡胶细柱插进筛网中，将筛网中的堵塞物料进行清理；

2.该装置通过将筛网活动卡接在震动筛筒上，可对筛网进行灵活拆卸，方便进行维修更换。

附图说明

图1为本实用新型的结构爆炸示意图；

图2为本实用新型的固定框结构示意图；

图3为本实用新型的半圆板结构示意图。

图中：1震动筛筒、2振动筛、3固定筛座、4弹力绳、5固定框、6安装孔、7弹簧、8卡接柱、9转轴座、10转轴连接柱、11半圆板、12橡胶细柱、13通孔、14橡胶塞。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种利用物理筛选的全自动震动筛，包括震动筛筒1和振动筛2，震动筛筒1内设置有振动筛2，振动筛2的外侧焊接有固定筛座3，固定筛座3上焊接有弹力绳4，弹力绳4的另一端焊接在固定框5内壁上，固定框5套接在固定筛座3上，固定框5的外壁上开设有安装孔6，安装孔6内焊接有弹簧7，弹簧7的另一端焊接有卡接柱8，震动筛筒1的内壁上焊接有转轴座9，转轴座9内过盈配合有转轴连接柱10，转轴连接柱10的下端焊接有半圆板11，半圆板11上粘接有橡胶细柱12，震动筛筒1的外壁上开设有通孔13，通孔13上设置有橡胶塞14。

进一步地，固定筛座3开设在振动筛2的外壁上，固定筛座3的中间开设有环形槽，环形槽内开设有凹槽，凹槽设置有多个，多个凹槽等距离等大小均匀排布在固定筛座3的外壁上。

进一步地，弹力绳4的两端分别焊接在固定筛座3的外壁和固定框5的内壁上，弹力绳4在自然状态下的长度固定筛座3外壁凹槽的深度。

进一步地，固定框5为环形结构，固定框5的外截面等于震动筛筒1的内截面面积，固定框5的内截面等于固定筛座3的外截面面积，固定框5不直接与固定筛座3进行接触，减少固定筛座3的震动对固定框5产生的影响。

进一步地，半圆板11为半圆形板结构，半圆板11设置有两个，两个半圆板11形成圆形结构，两个半圆板11形成的圆形结构等于振动筛2的内截面面积，两个半圆板11对振动筛2进行筛选。

工作原理：实际工作时，振动筛2在震动筛筒1内进行震动筛选工作，振动筛2的外壁焊接的弹力绳4另一端焊接在固定框5上，在振动筛2震动工作的时候，将会拉动弹力绳4的产生一定的弹力拉动，但不会对固定框5产生过大的震动影响，固定框5外侧焊接的弹簧7和卡接柱8，卡接柱8将卡接在震动筛筒1外壁的通孔13上，且橡胶塞14将套接在卡接柱8上，对卡接柱8进行固定，通孔13的内侧下段焊接有转轴座9，转轴座9内过盈配合连接的转轴连接柱10在转轴座9内进行转动，由电机驱动转轴连接柱10的转动，在振动筛2工作时，两侧的半圆板11呈打开状态，当需要对振动筛2进行堵塞清理的时候，当半圆板11转动到与振动筛2水平的位置，橡胶细柱12将会在振动筛2的筛孔中进行来回上下抽插清理筛孔，橡胶细柱12的直径小于筛孔的直径，且橡胶细柱12的长度长于筛孔的深度。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255364.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209287704U

授权时间:20190823

主分类号:B07B 1/28

专利分类号:B07B1/28;B07B1/46;B07B1/50

范畴分类:26A;

申请人:焦作市金川电子科技有限公司

第一申请人:焦作市金川电子科技有限公司

申请人地址:454450 河南省焦作市博爱县磨头镇高九路北段路东

发明人:刘伟;戴海滨;高中良

第一发明人:刘伟

当前权利人:焦作市金川电子科技有限公司

代理人:何贯通

代理机构:41133

代理机构编号:焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd6f584aab52e2a109f02b46.html