# 木质纤维素基重金属吸附剂的制备技术研究进展

### 论文摘要

分析了木质纤维素的组成成分和结构性质,归纳出木质纤维素基吸附剂的制备路线,系统总结了木质纤维素预处理、化学改性技术方法的最新研究进展,阐述了制备过程中主要因素的影响;结合表征手段揭示了其吸附机理,介绍了其吸附及再生研究方法。结果表明,为提高木质纤维素对重金属的吸附效果,可通过化学改性在其纤维素上引入活性官能团。但纤维素被封闭在由半纤维素和木质素构成的致密网状结构内,加之其结晶度较高,使得改性效果较差,因此,在化学改性前需要先进行预处理。目前的预处理技术除了包括物理、化学和生物技术,还有微波、超声等新兴技术;化学改性技术主要包括单体接枝和直接改性。原材料和试剂的种类与用量、反应温度和反应方式等因素对制备过程影响较显著。木质纤维素基吸附剂对重金属离子的吸附机理主要是表面络合和离子交换,目前吸附研究主要采用间歇式静态吸附法,再生研究主要采用溶剂再生法。最后,指出了木质纤维素基吸附剂的制备、吸附和再生过程中存在的问题及今后的发展方向。

### 论文目录

- 1 木质纤维素

- 1.1 木质纤维素的类型与组分

- 1.2 纤维素形态结构

- 2 木质纤维素基吸附剂的制备技术

- 2.1 木质纤维素基吸附剂制备技术路线图

- 2.2 预处理技术

- 2.2.1 常规技术

- 2.2.1. 1 物理法

- 2.2.1. 2 化学法

- 2.2.1. 3 生物法

- 2.2.2 新兴技术

- 2.2.2. 1 微波辐射

- 2.2.2. 2 超声

- 2.2.2. 3 电子束照射（EBI）

- 2.3 化学改性技术

- 2.3.1 单体接枝

- 2.3.1. 1 化学引发

- 2.3.1. 2 光化学引发

- 2.3.1. 3 高能引发

- 2.3.2 直接改性

- 2.3.2. 1 酯化反应

- 2.3.2. 2 醚化反应

- 2.3.2. 3 氧化反应

- 2.4 木质纤维素基吸附剂制备影响因素

- 2.4.1 原材料种类的影响

- 2.4.2 预处理反应条件的影响

- 2.4.2. 1 非均相反应——高温（或微波）碱煮法

- 2.4.2. 2 均相反应

- 2.4.3 化学改性反应条件的影响

- 2.4.3. 1 改性剂种类的影响

- 2.4.3. 2 改性剂用量的影响

- 2.4.3. 3 反应温度的影响

- 2.4.4 反应方式的影响

- 3 木质纤维素基吸附剂的表征和吸附研究

- 3.1 木质纤维素基吸附剂的表征和吸附机理

- 3.1.1 物理吸附

- 3.1.2 化学吸附

- 3.2 木质纤维素基吸附剂的吸附研究

- 4 木质纤维素基吸附剂的再生研究

- 5 结论与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杜兆林,陈洪安,安毅,郭晓燕

关键词: 木质纤维素,重金属,预处理,改性,微波加热,吸附,再生

来源: 农业环境科学学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 环境科学与资源利用

单位: 农业农村部环境保护科研监测所,南开大学环境科学与工程学院

基金: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(2018-jbkyywf-dzl)~~

分类号: X703

页码: 2659-2671

总页数: 13

文件大小: 1467K

下载量: 677

### 相关论文文献

- [1].葡甲胺负载二氧化硅基硼吸附剂的合成[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].低成本二氧化碳吸附剂研究进展[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [3].高氨基密度纤维素基固态胺吸附剂的制备及其性能研究[J]. 中国造纸 2020(08)

- [4].TiO_2-Fe_3O_4-ATP吸附剂对P(Ⅴ)的吸附和脱附[J]. 应用化工 2020(09)

- [5].金属吸附剂用于去除血清蛋白及核苷检测[J]. 分析测试技术与仪器 2020(03)

- [6].一种二氧化碳吸附剂、二氧化碳吸附装置及其制造方法[J]. 低温与特气 2016(06)

- [7].稀土铈负载粉煤灰基吸附剂处理印染废水的研究[J]. 上海电力学院学报 2016(04)

- [8].废弃除铜吸附剂的除磷性能[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [9].煅烧方解石废水中铜吸附剂的制备及表征[J]. 中国城乡企业卫生 2017(04)

- [10].上海石油化工研究院开发的烯烃和苯净化用吸附剂实现工业化应用[J]. 石油炼制与化工 2017(04)

- [11].可循环再生吸附剂脱汞技术现状及发展趋势[J]. 洁净煤技术 2017(04)

- [12].纤维素基吸附剂应用的研究进展[J]. 广东化工 2017(14)

- [13].混合模式固相萃取吸附剂的制备与应用[J]. 分析科学学报 2016(03)

- [14].盐湖提锂工艺——高镁锂比盐湖锂盐吸附剂研发进展[J]. 科技导报 2020(14)

- [15].离子筛型锂吸附剂吸附法从盐湖卤水/海水中提锂的研究进展[J]. 化工进展 2017(03)

- [16].碱性吸附剂对烟气中二氧化碳吸收技术研究[J]. 石化技术 2017(03)

- [17].不同混合式吸附剂导热性能实验研究[J]. 绿色科技 2017(06)

- [18].粉煤灰基吸附剂吸附亚甲基蓝及再生性能研究[J]. 湖北农业科学 2014(19)

- [19].粉煤灰吸附剂的最新研究进展[J]. 广东化工 2013(21)

- [20].全封闭组合电器塑料吸附剂罩存在的问题及处理[J]. 河北电力技术 2012(04)

- [21].煤质吸附剂净化石油污染土壤的研究[J]. 金属矿山 2010(03)

- [22].吸附剂形态对落地油吸附回收性能的影响[J]. 油气田地面工程 2008(05)

- [23].炭吸附剂标准物质的研制[J]. 中国计量 2008(07)

- [24].钛改性蒙脱土吸附剂的制备及其吸附机理的研究[J]. 广州化工 2020(08)

- [25].霉菌毒素降解菌株和吸附剂的体外效果评估和筛选[J]. 饲料研究 2020(05)

- [26].柴油芳烃吸附剂的失活研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [27].磁性树脂和活性炭混合吸附剂吸附腐殖酸研究[J]. 水处理技术 2020(09)

- [28].金属基吸附剂除氟研究进展[J]. 水处理技术 2019(11)

- [29].甲基丙烯酸甲酯吸附剂的应用分析[J]. 弹性体 2018(01)

- [30].两种吸附剂对夏季牛舍中四种引发温室效应气体的吸附效果研究[J]. 中国奶牛 2018(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fdb2f51ee9000b7fed9087ba.html