# 一种手机保护套的吸塑包装结构论文和设计-曹燕

### 全文摘要

本实用新型公开了一种手机保护套的吸塑包装结构，包括吸塑托盘，所述吸塑托盘的下端紧贴有透气层，所述吸塑托盘的上端紧贴有吸塑盖，所述透气层的下端紧贴有吸塑底座，所述吸塑托盘的内部设置有泡沫层，所述泡沫层的内部紧贴有TPU薄膜，所述吸塑托盘的内部设置有置物槽，所述吸塑托盘设置有透气孔。该手机保护套的吸塑包装结构，通过吸塑拨动扣、卡扣、卡块和球槽的配合，方便吸塑盖的拆装，发泡棉的设计可以保护压紧物品，防止物品晃动损坏；通过透气层和透气孔的配合，可以防止内部产生水汽无法排除，损坏物品造成经济损失，泡沫层和TPU薄膜的设计可以在颠簸的情况下对物品进行保护，防止了因物品晃动颠簸产生碰撞造成物品损坏。

### 主设计要求

1.一种手机保护套的吸塑包装结构，包括吸塑托盘（1），其特征在于：所述吸塑托盘（1）的下端紧贴有透气层（11），所述吸塑托盘（1）的上端紧贴有吸塑盖（2），所述透气层（11）的下端紧贴有吸塑底座（12），所述吸塑托盘（1）的内部设置有泡沫层（13），所述泡沫层（13）的内部紧贴有TPU薄膜（14），所述吸塑托盘（1）的内部设置有置物槽（15），所述吸塑托盘（1）设置有透气孔（16），所述吸塑托盘（1）的两端设置有凹槽（17），所述吸塑托盘（1）的上端设置有卡槽（18），所述卡槽（18）的内部设置有拨动扣（19），所述吸塑托盘（1）的内部设置有加强棱（110）；所述吸塑盖（2）的下端设置有发泡棉（21），所述吸塑盖（2）的两端设置有吸塑拨动扣（22），所述吸塑拨动扣（22）的上端设置有卡扣（23），所述吸塑盖（2）的下端设置有卡块（24），所述卡块（24）的两端设置有球槽（25）。

### 设计方案

1.一种手机保护套的吸塑包装结构，包括吸塑托盘（1），其特征在于：所述吸塑托盘（1）的下端紧贴有透气层（11），所述吸塑托盘（1）的上端紧贴有吸塑盖（2），所述透气层（11）的下端紧贴有吸塑底座（12），所述吸塑托盘（1）的内部设置有泡沫层（13），所述泡沫层（13）的内部紧贴有TPU薄膜（14），所述吸塑托盘（1）的内部设置有置物槽（15），所述吸塑托盘（1）设置有透气孔（16），所述吸塑托盘（1）的两端设置有凹槽（17），所述吸塑托盘（1）的上端设置有卡槽（18），所述卡槽（18）的内部设置有拨动扣（19），所述吸塑托盘（1）的内部设置有加强棱（110）；

所述吸塑盖（2）的下端设置有发泡棉（21），所述吸塑盖（2）的两端设置有吸塑拨动扣（22），所述吸塑拨动扣（22）的上端设置有卡扣（23），所述吸塑盖（2）的下端设置有卡块（24），所述卡块（24）的两端设置有球槽（25）。

2.根据权利要求1所述的一种手机保护套的吸塑包装结构，其特征在于： 所述泡沫层（13）的下端设置有透气孔（16）。

3.根据权利要求1所述的一种手机保护套的吸塑包装结构，其特征在于： 所述TPU薄膜（14）的下端设置有透气孔（16）。

4.根据权利要求1所述的一种手机保护套的吸塑包装结构，其特征在于：所述凹槽（17）的内部卡接有卡扣（23）。

5.根据权利要求1所述的一种手机保护套的吸塑包装结构，其特征在于：所述卡槽（18）的内部的内部卡接有卡块（24）。

6.根据权利要求1所述的一种手机保护套的吸塑包装结构，其特征在于： 所述球槽（25）的内部卡接有拨动扣（19）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及吸塑包装盒技术领域，具体为一种手机保护套的吸塑包装结构。

背景技术

吸塑是一种塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，并应用于各行各业的一种技术工艺。

现有手机保护套的吸塑包装结构，吸塑盖通常都是使用双面胶粘贴在吸塑托盘的上端进行固定，不方便拆装取出物品；吸塑托盘内部气体不流通，容易产生水汽；同时，物品在颠簸的情况下碰撞容易对物品造成损坏，造成经济损失。因此，需要对现有技术进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种手机保护套的吸塑包装结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种手机保护套的吸塑包装结构，包括吸塑托盘，所述吸塑托盘的下端紧贴有透气层，所述吸塑托盘的上端紧贴有吸塑盖，所述透气层的下端紧贴有吸塑底座，所述吸塑托盘的内部设置有泡沫层，所述泡沫层的内部紧贴有TPU薄膜，所述吸塑托盘的内部设置有置物槽，所述吸塑托盘设置有透气孔，所述吸塑托盘的两端设置有凹槽，所述吸塑托盘的上端设置有卡槽，所述卡槽的内部设置有拨动扣，所述吸塑托盘的内部设置有加强棱；

所述吸塑盖的下端设置有发泡棉，所述吸塑盖的两端设置有吸塑拨动扣，所述吸塑拨动扣的上端设置有卡扣，所述吸塑盖的下端设置有卡块，所述卡块的两端设置有球槽。

优选的，所述泡沫层的下端设置有透气孔。

优选的，所述TPU薄膜的下端设置有透气孔。

优选的，所述凹槽的内部卡接有卡扣。

优选的，所述卡槽的内部的内部卡接有卡块。

优选的，所述球槽的内部卡接有拨动扣。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该手机保护套的吸塑包装结构，通过吸塑拨动扣、卡扣、卡块和球槽的配合，方便吸塑盖的拆装，发泡棉的设计可以保护压紧物品，防止物品晃动损坏；通过透气层和透气孔的配合，可以防止内部产生水汽无法排除，损坏物品造成经济损失，泡沫层和TPU薄膜的设计可以在颠簸的情况下对物品进行保护，防止了因物品晃动颠簸产生碰撞造成物品损坏。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的A处放大图；

图3为本实用新型的B处放大图。

图中：1吸塑托盘、11透气层、12吸塑底座、13泡沫层、14 TPU薄膜、15置物槽、16透气孔、17凹槽、18卡槽、19拨动扣、110加强棱、2吸塑盖、21发泡棉、22吸塑拨动扣、23卡扣、24卡块、25球槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种手机保护套的吸塑包装结构，包括吸塑托盘1，吸塑托盘1的下端紧贴有透气层11，吸塑托盘1的上端紧贴有吸塑盖2，透气层11的下端紧贴有吸塑底座12，吸塑托盘1的内部设置有泡沫层13，泡沫层13的内部紧贴有TPU薄膜14，泡沫层13和TPU薄膜14的设计可以在颠簸的情况下对物品进行保护，防止了因物品晃动颠簸产生碰撞造成物品损坏，吸塑托盘1的内部设置有置物槽15，吸塑托盘1设置有透气孔16，通过透气层11和透气孔16的配合，可以防止内部产生水汽无法排除，损坏物品造成经济损失，泡沫层13的下端设置有透气孔16，TPU薄膜14的下端设置有透气孔16，吸塑托盘1的两端设置有凹槽17，凹槽17的内部卡接有卡扣23，卡扣23具有紧固卡接凹槽17的作用，吸塑托盘1的上端设置有卡槽18，卡槽18的内部卡接有卡块24，卡块24具有紧固卡接拨动扣19的作用，卡槽18的内部设置有拨动扣19，吸塑托盘1的内部设置有加强棱110，加强棱110具有加固吸塑托盘1的作用；

吸塑盖2的下端设置有发泡棉21，发泡棉21的设计可以保护压紧物品，防止物品晃动损坏，吸塑盖2的两端设置有吸塑拨动扣22，吸塑拨动扣22的上端设置有卡扣23，吸塑盖2的下端设置有卡块24，卡块24的两端设置有球槽25，通过吸塑拨动扣22、卡扣23、卡块24和球槽25的配合，方便吸塑盖2的拆装，球槽25的内部卡接有拨动扣19。

本实用新型在具体实施时：将手机保护套的吸塑包装结构放置在平面上，在包装物品的时候，逆时针拨动吸塑拨动扣22，带动卡扣23移出，向上移动吸塑盖2，带动发泡棉21向上移动，带动吸塑拨动扣22向上移动，带动卡扣23向上移动，带动卡块24向上移动，移出吸塑盖2，通过吸塑拨动扣22、卡扣23、卡块24和球槽25的配合，方便吸塑盖2的拆装，将物品放入置物槽15，泡沫层13和TPU薄膜14的设计可以在颠簸的情况下对物品进行保护，防止了因物品晃动颠簸产生碰撞造成物品损坏，吸塑盖2复位，带动发泡棉21压紧物品，带动吸塑拨动扣22复位，带动卡扣23卡接凹槽17，带动卡块24复位，拨动扣19卡接球槽25，发泡棉21的设计可以保护压紧物品，防止物品晃动损坏，通过透气层11和透气孔16的配合，可以防止内部产生水汽无法排除，损坏物品造成经济损失。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261365.6

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209337301U

授权时间:20190903

主分类号:B65D 81/05

专利分类号:B65D81/05;B65D25/10;B65D25/20

范畴分类:34B;

申请人:天津博豪佳泓电子科技有限公司

第一申请人:天津博豪佳泓电子科技有限公司

申请人地址:300382 天津市西青区精武镇吴庄子村委会东南侧300米

发明人:曹燕

第一发明人:曹燕

当前权利人:天津博豪佳泓电子科技有限公司

代理人:高正方

代理机构:12217

代理机构编号:天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fdddd06c1d9a43c7312afc54.html