# 一种漏电断路器的双断点试验按钮论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种漏电断路器的双断点试验按钮，包括壳体和设置在壳体内的试验按钮组件，所述试验按钮组件包括试验按钮、复位弹簧和导电器，所述试验按钮设置在壳体外，且所述试验按钮的一端伸入壳体内，所述试验按钮的伸入端设置有复位弹簧，所述导电器安装在试验按钮内，所述导电器具有第一导电杆、第二导电杆和连接二者的导电杆连接组件，所述导电杆连接组件设置在试验按钮的导电器安装孔内，所述第一导电杆和第二导电杆伸出试验按钮，且所述第一导电杆和第二导电杆在试验按钮的作用下，能同时接触或离开相对应的第一静片和第二静片，从而实现双断点的按钮控制。

### 主设计要求

1.一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：包括壳体(1)和设置在壳体(1)内的试验按钮组件，所述试验按钮组件包括试验按钮(2)、复位弹簧(3)和导电器(4)，所述试验按钮(2)设置在壳体(1)上，且所述试验按钮(2)的一端伸入所述壳体(1)内，所述试验按钮(2)的伸入端设置有复位弹簧(3)，所述导电器(4)安装在所述试验按钮(2)的导电器安装孔(5)内，所述导电器(4)具有第一导电杆(41)、第二导电杆(42)，所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)伸出试验按钮(2)，且所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)在试验按钮(2)的作用下，同时接触相对应的第一静片和第二静片。

### 设计方案

1.一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：包括壳体(1)和设置在壳体(1)内的试验按钮组件，所述试验按钮组件包括试验按钮(2)、复位弹簧(3)和导电器(4)，所述试验按钮(2)设置在壳体(1)上，且所述试验按钮(2)的一端伸入所述壳体(1)内，所述试验按钮(2)的伸入端设置有复位弹簧(3)，所述导电器(4)安装在所述试验按钮(2)的导电器安装孔(5)内，所述导电器(4)具有第一导电杆(41)、第二导电杆(42)，所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)伸出试验按钮(2)，且所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)在试验按钮(2)的作用下，同时接触相对应的第一静片和第二静片。

2.根据权利要求1所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述试验按钮(2)的伸入端设置有弹簧固定柱(21)，所述复位弹簧(3)套设在弹簧固定柱(21)上并抵靠壳体(1)的固定挡片(31)上，所述固定挡片上设置有弹簧限位柱(22)。

3.根据权利要求1所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述试验按钮(2)与壳体(1)内壁接触的位置设置有倒钩(23)。

4.根据权利要求1所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)之间通过导电杆连接组件连接，所述导电杆连接组件包括第一连接杆(45)、第二连接杆(46)、第三连接杆(47)和第四连接杆(48)，所述第一连接杆(45)、第三连接杆(47)的一端分别与第二连接杆(46)的两端垂直固定连接，且位于所述第二连接杆(46)同侧，且三者能构成连接杆平面，所述连接杆平面设置在导电器安装孔(5)内，所述第一连接杆(45)的另一端与第一导电杆(41)垂直连接，且所述第一导电杆(41)与连接杆平面垂直，所述第二导电杆(42)的一端通过第四连接杆(48) 与第三连接杆(47)的另一端连接，且所述第二导电杆(42)与连接杆平面平行，且所述第二导电杆(42)的自由端延伸方向远离第一导电杆(41)。

5.根据权利要求4所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述第一导电杆(41)和第二导电杆(42)处于连接杆平面的同侧。

6.根据权利要求1所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述第一静片为试验电阻(6)的一个引脚，所述第二静片为漏电断路器的磁轭(7)。

7.根据权利要求6所述的一种漏电断路器的双断点试验按钮，其特征在于：所述试验电阻(6)的一个引脚弯折形成U型设置在所述壳体(1)内的试验电阻固定孔(9)内，且所述试验电阻(6)的另一个引脚弯折后通过导线与漏电断路器的线路板(8)连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及漏电保护器试验设备领域，尤其涉及一种具有双断点结构的试验按钮。

背景技术

现有的漏电保护器的试验按钮大多采用弹簧片设计，且为单断点结构，试验按钮一般采用推压方式实现控制金属弹片，因此，按钮行程大，会导致整体试验按钮部分的结构不紧凑，且操作时灵敏度底，尤其在一体式的产品中，由于产品布局较为紧凑，按钮行程变小，极易造成耐压击穿。

因此本实用新型发明人，针对试验按钮的单断点结构比较复杂和装配不便的问题，旨在发明一种漏电断路器的双断点试验按钮。

实用新型内容

为克服上述缺点，本实用新型的目的在于提供一种漏电断路器的双断点试验按钮。

为了达到以上目的，本实用新型采用的技术方案是：一种漏电断路器的双断点试验按钮，包括壳体和设置在壳体内的试验按钮组件，所述试验按钮组件包括试验按钮、复位弹簧和导电器，所述试验按钮设置在壳体上，且所述试验按钮的一端伸入壳体内，所述试验按钮的伸入端设置有复位弹簧，所述导电器安装在试验按钮的导电器安装孔内，所述导电器具有第一导电杆、第二导电杆，所述第一导电杆和第二导电杆伸出试验按钮，且所述第一导电杆和第二导电杆在试验按钮的作用下，同时接触相对应的第一静片和第二静片。

优选地，所述试验按钮的伸入端设置有弹簧固定柱，所述复位弹簧套设在弹簧固定柱上并抵靠壳体的固定挡片上，所述固定挡片上设置有弹簧限位柱。通过弹簧实现按钮的复位，并保证弹簧在壳体内部收缩或拉伸时不发生位移。

优选地，所述试验按钮与壳体内壁接触的位置设置有倒钩。防止试验按钮从壳体的穿过口滑出。

优选地，所述第一导电杆和第二导电杆之间通过导电杆连接组件连接所述导电杆连接组件包括第一连接杆、第二连接杆、第三连接杆和第四连接杆，所述第一连接杆、第三连接杆的一端分别与第二连接杆的两端垂直固定连接，且位于所述第二连接杆同侧，且三者能构成连接杆平面，所述连接杆平面设置在导电器安装孔内，所述第一连接杆的另一端与第一导电杆垂直连接，且所述第一导电杆与连接杆平面垂直，所述第二导电杆的一端通过第四连接杆与第三连接杆的另一端连接，且所述第二导电杆与连接杆平面平行，且所述第二导电杆的自由端延伸方向远离第一导电杆。通过对导电杆的设计，继而实现双断点的目的。

优选地，所述第一导电杆和第二导电杆处于连接杆平面的同侧。同侧设置可以减少安装空间，方便使用。

优选地，所述第一静片为试验电阻的一个引脚，所述第二静片为漏电断路器的磁轭。通过利用现有的零件，实现双断点的控制，可以达到节省内部空间，简化零部件布置的目的。

优选地，所述试验电阻的一个引脚弯折形成U型设置在所述壳体内的试验电阻固定孔内，且所述试验电阻的另一个引脚弯折后通过导线与漏电断路器的线路板连接。实现试验按钮与漏电断路器整体的连接。

本实用新型一种漏电断路器的双断点试验按钮的有益效果是，试验按钮采用双断点结构，增加电气间隙，同时减小了试验按钮的动作行程，复位弹簧的底部和右端分别延伸出导电杆，无需设置另外的导电件，降低材料成本。

附图说明

图1为漏电断路器的双断点试验按钮的主视图及其局部放大图。

图2为壳体的结构示意图及其局部放大图。

图3为试验按钮和导电器连接部分的正视图。

图4为试验按钮和导电器连接部分的仰视图

图5为试验按钮侧面的剖视图。

图6为导电器的结构示意图。

图中：

1-壳体；2-试验按钮；3-复位弹簧；4-导电器；5-导电器安装孔；6-试验电阻；7-磁轭；8-线路板；9-试验电阻固定位；

21-弹簧固定柱；22-弹簧限位柱；23-倒钩；

31-固定挡片；

41-第一导电杆；42-第二导电杆；45-第一连接杆；46-第二连接杆；47-第三连接杆；48-第四连接杆。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

参见附图1-6所示，本实施例中的一种漏电断路器的双断点试验按钮，包括壳体1和设置在壳体1内部的试验按钮组件，试验按钮组件包括试验按钮2、复位弹簧3和导电器4，试验按钮2设置在壳体1外，且试验按钮2的一端穿过壳体1侧壁并伸入壳体1内，复位弹簧3的一端套设试验按钮2的伸入端，复位弹簧3的另一端抵靠在壳体1内部的固定挡片31上，导电器4设置在试验按钮2内部的导电器安装孔5内，且导电器4与复位弹簧3不接触；

参见附图3-6所示，导电器4包括第一连接杆45、第二连接杆46、第三连接杆47、第四连接杆48、第一导电杆41和第二导电杆42，第一连接杆45、第二连接杆46、第三连接杆47、第四连接杆48组成导电杆连接组件，第一连接杆45、第三连接杆47的一端分别与第二连接杆46的两端垂直固定连接，且位于第二连接杆46同侧，且三者能构成连接杆平面，连接杆平面设置在导电器安装孔5内，第一连接杆45的另一端与第一导电杆41垂直连接，且第一导电杆41与连接杆平面垂直，第二导电杆42的一端通过第四连接杆48与第三连接杆47的另一端连接，且第二导电杆42与连接杆平面平行，第一导电杆41和第二导电杆42处于连接杆平面的同侧，且第二导电杆42的自由端延伸方向远离第一导电杆41，第一导电杆41和第二导电杆42位于导电杆安装孔5的同侧，第一导电杆41与相对应的第一静片的距离等于第二导电杆42与相对应的第二静片的距离。通过对导电器4的设计，继而实现双断点的目的。

为了保证复位弹簧3的稳定性：试验按钮2的另一端设置有弹簧固定柱21，弹簧固定柱21与复位弹簧3的内部相配合，且复位弹簧3的另一端抵靠的固定挡片31上设置有弹簧限位柱22。保证复位弹簧3在壳体1内部收缩或拉伸时不发生位移。

为了保证试验按钮2的稳定性：试验按钮2与壳体1内壁接触的位置设置有倒钩23，倒钩23的尺寸大于试验按钮2的安装孔的尺寸，且倒钩23与试验按钮2垂直，倒钩23的本质就是限位块，防止试验按钮2从壳体1的穿过口滑出。

为了实现双断点的控制：第一静片为试验电阻6的一个引脚，第二静片为漏电断路器的磁轭7，试验电阻6的一个引脚弯折形成U型设置在壳体1内的试验电阻固定孔9内，且试验电阻6的另一个引脚弯折后通过导线与漏电断路器的线路板8连接。通过利用现有的零件，实现双断点的控制，可以达到节省内部空间，简化零部件布置的目的。

基本的工作原理：试验电阻6设于壳体1内部一侧，用于在检测电路中产生一个模拟剩余电流，试验按钮2通过复位弹簧3调节导电器4的第一导电杆41和第二导电杆42，进而控制第一静片和第二静片的通断。

以上实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所做的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920304697.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209374374U

授权时间:20190910

主分类号:H01H 71/12

专利分类号:H01H71/12

范畴分类:38C;

申请人:艾迪迪电气(苏州)有限公司

第一申请人:艾迪迪电气(苏州)有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市苏州高新区支英街36号捷美电子厂北幢三楼

发明人:孙海威

第一发明人:孙海威

当前权利人:艾迪迪电气(苏州)有限公司

代理人:王闯

代理机构:32260

代理机构编号:无锡市汇诚永信专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe339db5655b69ecf5ec4516.html