# 试论配电自动化系统中通信网络的规划与组建米雪源

（内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局乌拉特前旗供电分局内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗014400）

摘要：随着现代生活水平的切实提高，人们对配电网的运行安全以及稳定性有了更高的要求。对此，配电自动化系统的发展已经显得尤其重要。通信网络作为配电自动化系统之中的重要构成部分，在极大程度上影响着配电自动化系统的质量以及运行效能，对此，必须要落实通信网络在配电系统中的有机规划以及组建。

关键词：配电；自动化系统；通信网络；规划组建

一、配电自动化系统通信技术现状分析

对配电实现自动化可以为我们带来经济效益。我国大约在1998年就已经对电网进行改造。这为我国的配电实现自动化创造了条件。在五年时间内，就已经有一百多个城市进入配电自动化的应用。虽然我国已经在大规模的使用自动化配电，但是在自动化配电的应用中，自动化还存在很多问题，例如自动化系统不稳定性和实时性等。总的来讲配电自动化在我国得到广泛应用，但是应用的水平不高，解决问题的技术性难点还没有解决，没有把自动化系统在电网中的作用发挥到最大化。对电力系统的不合理规划，电力系统通信网络设备的质量不好，不能保障电力自动化系统的稳定性，发生故障的几率大。最主要还是国家电力企业没有引起对配电自动化系统的重视，在人员设备、技术维护上都没有跟上节奏。

二、配电自动化系统中通信网络的规划

（一）通信网的规划目标

通信网络的构建，必须要具备双向的实时通信能力，以此有效满足自动化系统的自动化业务需求开展。在这一基础上，其必须要落实先进性、开放性、拓展性的基础特点，能够为配电自动化系统的发展提供重要的平台基础。具体来说，通信网络在设计的过程中必须要明确以下几个方面的基本规划要求：首先，通信网络的建设必须要能够满足自动化系统的通信需求，能够进行实时的双向通信，并能够保证在较强的电磁状态下实现信息的自动化交互。其次，通信网络必须要满足配电网的通信需求，能够达到实时性、宽带传输、安全性、可靠性等方面的具体业务标准。再次，应该落实为技术标准统一，具有开放性的网络通信平台，能够有机接入新的通信设备以及新的通信技术，并具有一定程度的兼容能力。

（二）通信网的组网规划

对于通信网的组网规划工作，必须要落实以下几个方面的基本原则。第一，应该对已有电力通信网的网络资源进行有机应用。保证组网的经济性以及适用性，并保证规划的适度超前，以此有效避免重复建设，优化建设资源。第二，必须要保证组网信息的安全性，以自有专网的组建为主，公共网络的组建为辅。具体的，通信方式应该落实为光纤通信。第三，必须要结合配电网的实际发展情况，以达到性价比的最优化，以此有效满足配电自动化系统的整体性要求。第四，保证通信网络规划与配电网建设的同步性，并对配电网的组织结构进行有机的统筹考量。第五，应该使用骨干层以及接入层的分层组网建设模式，以此实现对众多设备的统一管理。

三、配电自动化系统中通信网络的组建

经过上述分析，以及能够对配电自动化系统通信网络的规划方案进行了有机的明确，在这一基础之上，就可以落实配电网的通信网络组建。具体来说，可以落实在组网结构组建、骨干层组建、接入层组建几个方面。下面，就从这几个方面对配电自动化系统的通信网络组建方式进行有机的论述分析。

（一）组网结构组建

经过上述通信网组网规划的分析，已经明确了层次化的组网结构设计方案，并应用逐级传输的方式进行自动化信息的建设。其具体组建流程主要落实为以下几个方面：通过配电终端对现场各配电设备的运行信息进行动态的收集，并经过通信通道进行信息的汇集，之后统一传送到配电主站。信息经过主站的整理以及分析之后，为值班工作人员提供有效的决策参考信息，以保证操作以及调度的科学性，进而实现对配电网运行状态的实时、动态监控。此外，因为配电网之中的配电终端具有明显的分布范围广泛，数量庞大的特点，因此，要想实现直接的组网通信是相对较为困难的。对此，综合了配电自动化系统的结构特点进行分析，明确了分层分区集结，集中方式，分区管理的组网原则。简单来说，就是在配电终端进行信息的采集工作之后，首先在各个配电子站进行第一次汇聚，在这一基础上，经过转换通信协议的方式进行信息的传输，以此将信息传输到配电主站进行分析处理。

（二）骨干层的组建

所谓的骨干层，也就是配电网子站到主站之间连接的信息通道，其作用主要是对各配电终端采集的设备信息进行汇聚，并传输给配电主站。其在传输的速度以及通信的容量方面具有较高的要求。在这一方面，主要应用光纤通信作为通信通道的组建方式。与无线接入方式相比较，光纤的容量大、速率高、抗干扰性能强，传输距离远，能够较好的满足骨干层的通信应用需求。通信网络的主干层可以说是盘点自动化系统的主干部分，因此，其必须要具备较好的迂回能力以及较高的生存性能。对此，为了切实保障光纤通信的可靠性，对于通信网络的选择可以应用双自愈环网络结构。在这一网络结构之中，若其中一条环路出现了故障问题，就可以通过保护环在极短的时间之内实现路由的切换，进而保证通信网络运行的稳定性。

（三）接入层的组建

所谓的接入层，就是配电终端到配电主站之间的信息通道。由于配电终端一般会同柱上开关、开关站、配便器、配电室、环网柜等安装在一起，并且数量庞大，分布范围广泛、工作环境复杂。所以，接入层的建设对通信网的组建具有重要的实际意义。对此，应该按照《配电自动化技术导则》的要求，接入层的组建应该根据配电网的实际情况，对光纤、配电线载波、无线微波等通信介质进行有机选择，以此对多种不同的信息终端接入需求以及配电网的业务需求进行切实的满足。

（四）公网无线通信技术的组网设计

一些特殊的配电终端，在正常的工作状态下，索要传递的电力数据相对较少，具有较低的实施性需求，使用无线通信公共网技术可实现相应的自动化业务标准。在使用公网无线通信技术后，会减少工作人员后期的维护工作量与调试工作量，减轻工作人员劳动强度的同时，减少组网改造的投资成本，有利于提高地电力部门的经济效益。由于公网无线通信网络的覆盖范围广、网络组建的方法较为简单，因此，在电网自动化系统中，公网无线通信技术得到了推广与使用。基于无线VPN的应用模式与基于专线的应用模式，是公网无线通信技术关键的应用模式，其中，基于专线的应用模式经济适用性强、安全系数高，在众多的无线网络应用模式当中，它的应用最为普遍。值得注意的是，在使用公网无线通信技术组建通信网络时，需要严格按照《代理系统安全防护规定》的主要内容，运营商在对配电终端的电力数据进行汇总时，需要经过防火墙与路由器之后，才能进入到主站，收集相应的信息数据。

四、结论

综上所述，通信网络是配电自动化系统的重要组成部门。使用上述配电自动化系统中通信网络的规划与组建的方法，可以实现电力数据的高效传输，保证通信过程的可靠性，在减轻工作人员劳动强度的同时，减少组网改造的投资成本，有利于提高地电力部门的经济效益。因此，相关工作人员可充分考虑上述方法，实现配电网电力流、业务流的一体化。

参考文献

[1]王晓勇，王林.探索城市配电自动化系统中通信网络的规划与组建[J].信息通信，2016，04：193~194.

[2]叶娴.配电自动化系统中通信网络的规划与组建研究[J].电子技术与软件工程，2015，20：40.

[3]苏英.配电自动化系统中通信网络的规划与组建探讨[J].低碳世界，2017，26：81~82.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe449637e89642d8545d6f5a.html