# 一种无回水管道的终端回水装置论文和设计-董海波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种无回水管道的终端回水装置，涉及净水装置领域，包括三通、单向阀a、隔菌塞和进气管，所述三通的一端与单项阀a的一端连接，所述单向阀a的另一端与进气管的一端连接，所述进气管内设置有所述隔菌塞。该装置安装在水龙头于入户支管之间，当对供水管网中水进行循环处理时，可使得入户支管内的积水流回供水主管内参与处理，保证水质安全。

### 主设计要求

1.一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，包括三通（1）、单向阀a（2）、隔菌塞（3）和进气管（4），所述三通（1）的一端与单向阀a（2）的一端连接，所述单向阀a（2）的另一端与进气管（4）的一端连接，所述进气管（4）内设置有所述隔菌塞（3）。

### 设计方案

1.一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，包括三通（1）、单向阀a（2）、隔菌塞（3）和进气管（4），所述三通（1）的一端与单向阀a（2）的一端连接，所述单向阀a（2）的另一端与进气管（4）的一端连接，所述进气管（4）内设置有所述隔菌塞（3）。

2.根据权利要求1所述的一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，所述单向阀a（2）的安装方向满足使流体可由所述进气管（4）流向三通（1）内，而不能从三通（1）向进气管（4）内流动。

3.根据权利要求2所述的一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，所述三通（1）远离单向阀a（2）的其中一端连接有单向阀b（5），所述单向阀b（5）的安装方向满足使流体仅可由三通（1）向单向阀b（5）的另一端流通。

4.根据权利要求3所述的一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，所述三通（1）选用内螺纹三通，所述单向阀a（2）和单向阀b（5）的两端均设置有用于安装的外螺纹，所述三通（1）分别与单向阀a（2）和单向阀b（5）通过螺纹连接。

5.根据权利要求3所述的一种无回水管道的终端回水装置，其特征在于，还包括供水主管（8）、入户支管（7）和水龙头（6），所述入户支管（7）的一端与所述供水主管（8）连通，其另一端与所述三通（1）远离单向阀a（2）和单向阀b（5）的一端连通，所述水龙头（6）的进水端与所述单向阀b（5）远离所述三通（1）的一端连通，所示进气管（4）远离单向阀a（2）的一端露于空气中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及净水装置领域，具体为一种无回水管道的终端回水装置。

背景技术

随着人们生活水平的提高，人们饮食安全的意识越来越强，对于饮水水质的要求也逐渐升高，部分居民在家庭内都安装有小型的净水设备。随着净水行业的发展，在一些小区内已经建成直饮水管网，通过主管道直接向住户内供应纯净的饮水。这种直饮水管网供水方式保证了人们饮水水质安全，有益于人们的身体健康。但是现有的直饮水管网，在深夜等用水量少的时段，其管道内水流静止，造成积水，容易滋生细菌，导致水质污染，不利于人们的健康，需要定期对主管道内的水进行循环处理，促使其流动。然而，现有的供水管网中，主管道上连接有若干的入户支管，水经入户支管送入各用户家内，用户在入户支管的端部安装水龙头取用。这使得在对主管道内的水进行循环处理过程中，供水支管因其与水龙头连接的一端封闭，其内部的水无法流动，不能被处理，积存于入户支管内，仍对水质安全造成一定的危害。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种无回水管道的终端回水装置，该装置安装在水龙头于入户支管之间，当对供水管网中水进行循环处理时，可使得入户支管内的积水流回供水主管内参与处理，保证水质安全。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种无回水管道的终端回水装置，包括三通、单向阀a、隔菌塞和进气管，所述三通的一端与单项阀a的一端连接，所述单向阀a的另一端与进气管的一端连接，所述进气管内设置有所述隔菌塞。

进一步的，所述单向阀a的安装方向满足使流体可由所述进气管流向三通内，而不能从三通向进气管内流动。

进一步的，所述三通远离单向阀a的其中一端连接有单向阀b，所述单向阀b的安装方向满足使流体仅可由三通向单向阀b的另一端流通。

进一步的，所述三通选用内螺纹三通，所述单向阀a和单向阀b的两端均设置有用于安装的外螺纹，所述三通分别与单向阀a和单向阀b通过螺纹连接。

进一步的，还包括供水主管、入户支管和水龙头，所述入户支管的一端与所述进水主管连通，其另一端与所述三通远离单向阀a和单向阀b的一端连通，所述水龙头的进水端与所述单向阀b远离所述三通的一端连通，所示进气管远离单向阀a的一端露于空气中。

本实用新型的有益效果是：

该装置设置进气管、单向阀a和三通，安装于入户支管和水龙头之间，当对供水管网中的水进行循环处理时，单向阀a在压力差的作用下打开，入户支管内的水可进入供水主管内参与循环处理，保证了水质安全。当处理完成后，单向阀a在其复位弹簧和入户支管内水流的作用下关闭，保证正常供水。在进气管内设置有隔菌塞，通过隔菌塞对吸入的空气进行净化处理，避免了水质污染。在三通与水龙头之间设置了单项阀b，该单向阀b5使流体仅可由三通向水龙头流动，保证供水功能；而不能从水龙头向三通方向流动，避免在循环处理时，因用户忘记关闭水龙头造成外界空气进入管内，污染水质的情况发生。

附图说明

图1为本实用新型一种无回水管道的终端回水装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种无回水管道的终端回水装置的应用安装示意图。

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案，但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。

如图1、图2所示，在居民小区的净水管网中，包括供水主管8和若干入户支管7。入户支管7的一端与供水主管8连通，其另一端伸入户内，用户可通过安装水龙头6于该端取水。但是当用户较长时间不用水时，入户支管7内会存有积水，这导致其内部容易滋生细菌，影响水质安全。现行的主管定时循环流通的方式仅能使供水主管8内的水流通，而入户支管7内的积水因其接水龙头6的一端封闭而无法流通，不能对该入户支管7内的积水进行流通处理，故需要设置一种无回水管道的终端回水装置使得该入户支管7内的积水参与流通，避免其长期静止，滋生细菌。

如图1所示，该无回水管道的终端回水装置，包括三通1、单向阀a2、隔菌塞3和进气管4。三通1的一端与单项阀a2的一端连接，单向阀a2的另一端与进气管4的一端连接，进气管4内设置有隔菌塞3。其中，单向阀a2的安装方向满足使流体可由进气管4流向三通1内，而不能从三通1向进气管4内流动。该装置的安装方式如图2所示，入户支管7远离供水主管8的一端与三通1远离单向阀a2的一端连通，三通1的另一端与水龙头6的进水端连通，进气管4远离三通1的一端与外界大气连通。在利用水泵对供水主管8进行循环流通处理时，入户支管7内形成负压，此时单向阀a2被其两端的压力差开启，空气经由隔菌塞3处理后经由进气管4和三通1流入入户支管7内，在该流通过程中，入户支管7内的积水随供水主管8内的水流一起流动，被循环处理。当不需要进行处理时，单向阀a2在其复位弹簧以及入户支管7内的水压作用下关闭，保证正常供水使用。在单向阀a2的开启和闭合切换过程中，因循环处理时经由单向阀a2进入部分空气，一旦停止循环，该部分空气需要排出，在其压力作用下亦会带动单向阀a2关闭，因该部分空气排出需要一定时间，故安装该装置不存在漏水问题。上述隔菌塞3为现有产品，一般由生物安全的硅胶制成，包括一个疏水的超细玻璃纤维滤膜，允许空气和气体自由出入其通气口的同时，又能阻止病毒和细菌通过，可有效对空气进行净化处理，避免其对水质造成污染。

进一步的，三通1远离单向阀a2和入户支管7的一端连接有单向阀b5，水龙头6的进水端与单向阀b5的另一端连通。安装时，该单向阀b5的安装方向满足使流体仅可由三通1向水龙头6流动，保证供水功能；而不能从水龙头6向三通1方向流动，避免在对供水主管8中的水流进行循环处理时，因用户忘记关闭水龙头6造成外界空气进入管内，污染水质的情况发生。

进一步的，三通1选用内螺纹三通，单向阀a2和单向阀b5的两端均设置有用于安装的外螺纹，三通1分别与单向阀a2和单向阀b5通过螺纹连接。单向阀a2和单向阀b5的外螺纹均设置成与通用三通以及管接头的内螺纹相匹配，以确保该装置的通用性，使其安装方便。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围，则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920071617.0

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209398887U

授权时间:20190917

主分类号:F16K 15/06

专利分类号:F16K15/06;F16L41/02

范畴分类:27F;

申请人:四川亿海环保工程有限公司

第一申请人:四川亿海环保工程有限公司

申请人地址:641400 四川省成都市简阳市东城新区园中苑A区1号楼1-2号

发明人:董海波

第一发明人:董海波

当前权利人:四川亿海环保工程有限公司

代理人:陈千

代理机构:51250

代理机构编号:成都蓉域智慧知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe65909289223a0a04c697b1.html