# 沉降法论文_耿来红,李卫平,张宾,陶育恩

导读:本文包含了沉降法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:溶剂,纳米,颗粒,虹吸管,长径,喹啉,丁苯橡胶。

### 沉降法论文文献综述

耿来红,李卫平,张宾,陶育恩[1]（2019）在《磺化沥青生产过程中沉降法溶剂回收工艺的研究及应用》一文中研究指出磺化沥青主要应用于地质勘探、隧道、石油、煤田、天然气勘探和开发等领域,作为钻井液处理剂,在钻井等井下作业过程中有着广泛的应用。近年来由于国内竞争对手的低价恶性竞争,市场价格波动较大,直接影响到生产企业经济效益。基于此,本文主要对磺化沥青生产过程中沉降法溶剂回收工艺的研究及应用进行了简要的分析,希望可以为相关人员提供一定的解决。(本文来源于《化工管理》期刊2019年03期）

李树勇,李海波,韩兴,侯奇东,杨兴国[2]（2018）在《基于表面沉降法的堆石坝现场碾压试验分析》一文中研究指出长河坝是目前国内已建成的高度第二、填筑总量第一的世界级高堆石坝,主体部分是以当地石料填筑的坝壳体,其碾压密实质量直接影响坝体施工及运营期的变形稳定。长期以来,堆石体的压实质量主要依靠挖坑测试法通过干密度指标来评估,不仅费时费力,且误差较大。依托长河坝水电站坝体堆石料的现场碾压试验,采用表面沉降法对压实质量进行评估,并与现场挖坑灌水法实测得到的密度进行对比。结果表明:采用表面沉降法计算的密度与挖坑灌水法实测密度基本吻合,现场压实质量可以通过沉降量或沉降率来控制;表面沉降法操作简单,可有效保证填筑质量,加快施工进度,为堆石体碾压特性研究提供了新的途径,具有较好的实用价值。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2018年S2期）

李新[3]（2018）在《沉降法处理油田采出水效果评价》一文中研究指出近几年面临国际低油价的形势,研究如何控制注水成本,也成为近期研究的重点。沉降法目前也存在于水处理流程中,一般是采出水通过沉降的方法将油水分离,以及去除大粒径的机械杂质,接下来进入水处理流程,而对处理后基本达标的注入水进行再次沉降,是现有工艺没有涉及的。从室内实验的数据看,用该方法处理后的的注入水基本上可以达到与实验室内精细(0.22微米滤膜)过滤的水相同的效果。对于碳酸氢根含量高的水源水效果更好。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年08期）

吴帮玉,吴如山,高静怀,徐宗本[4]（2017）在《基于时空局域化dreamlet单程波算子的观测系统沉降法偏移》一文中研究指出Dreamlet偏移成像目的是探索一类能够对地震波场和单程波传播算子同时分解和压缩的理论和方法,也即实现在压缩域的传播与成像、地震数据在时间和空间的非平稳性质,决定了要实现地震数据的有效稀疏表示,分解方法必须在时间和空间上同时具有局域化性质.Dreamlet由时间和空间局部分解原子的张量积构成,可以看作一种脉冲-小波束形式的波场分解原子.时空局域化的dreamlet单程波传播算子在对波场沿深度方向延拓时,地震数据在时间轴上总是向同一方向流动.随着深度的增加,部分用于成像浅层结构的数据归位至其空间位置后被dreamlet算子丢弃,波场的有效记录时间变短,每一步用于波场延拓的计算量也相应下降.为了充分发挥这一优势,本文介绍dreamlet传播算子与观测系统沉降法偏移相结合的理论与方法.观测系统沉降法偏移每一步都将记录到的所有数据向下延拓,沉降后的波场等效于把源和检波器都放置在目标深度所能接收的反射数据.Dreamlet观测系统沉降过程只保留用于成像观测系统下部地质结构的有效数据,自动丢弃已经用于成像观测系统上部而对下部成像没有贡献的信号.本文通过二维SEG/EAGE迭后和Marmousi迭前数据算例展示了dreamlet传播算子应用于观测系统沉降法偏移的这一特点.数值算例结果显示,在不影响成像质量的前提下,该偏移方法能够有效减少传播数据量,为发展一种快速高效的偏移方法提供了新的思路.(本文来源于《地球物理学报》期刊2017年09期）

郭利成,吴佳斌,熊尚发,杨石岭[5]（2016）在《基于静水沉降法的沉积物颗粒分选流程》一文中研究指出沉积物颗粒分选流程在古环境、古气候研究中的应用非常广泛。虽然常用的颗粒分选方法均基于斯托克斯定律,但是在操作过程中试验装置和流程的细微差别会导致不同的分选效果,甚至影响后续理化分析和科学结论。因此,建立一套可靠的分选流程对于颗粒分选至关重要。目前,筛析法和沉降法的组合是被普遍接受的分选流程,前者针对粗颗粒组分,发展较为成熟,后者针对细颗粒组分,在试验器材、试验流程和结果检验等方面还存在较大的改善空间。对此,从静水沉降法原理入手,选择乙酸来去除碳酸盐组分,利用机械震荡法加速化学反应,采用U型头虹吸管减少底部粗颗粒上涌带来的分选误差,从而建立了一套可靠的基于静水沉降法的沉积物颗粒分选流程。结果检验显示,分选出的颗粒均服从对数正态分布,且至少70%的颗粒能够准确地被分选。建立的完整有效的分选流程较传统流程可以更高效地分选出土壤黏粒和粉砂级颗粒(粒径小于64μm),为后续研究打下可靠的基础。(本文来源于《地球科学与环境学报》期刊2016年05期）

王伟,康强利,钱文英,李卓军[6]（2016）在《絮凝沉降法处理溶聚丁苯橡胶废水的实验研究》一文中研究指出本文采用絮凝沉降法摸索溶聚丁苯橡胶外排污水分散剂的脱除实验,并通过曝气吹脱、离心分离等方式观察沉降后废水的发泡情况。本试验得出最佳工艺条件:组合投加"PAFC+PAM"助剂分别为120mg/L和2mg/L时,溶聚丁苯橡胶外排污水分散剂的脱除效果明显。(本文来源于《全面腐蚀控制》期刊2016年07期）

王瑞敏,陈岚,葛广路[7]（2016）在《基于差示离心沉降法分析纳米颗粒形状与界面生物吸附》一文中研究指出利用离心等方法将多分散纳米颗粒按粒径和形状进行有效分离,需要对纳米颗粒在离心场中的运动进行精确的分析。对非球形颗粒来说,挑战来自其形状依赖的阻力系数,及粒子取向和布朗运动的不确定性。我们使用差示离心沉降法测量等体积和等直径的金纳米棒沉降系数,考察长径比的影响,并与文献中基于球形度和受力分析的模型进行对比。该方法在同时检测不同尺寸金纳米颗粒的表面蛋白质吸附方面也有独特的优势。(本文来源于《中国化学会第30届学术年会摘要集-第叁十一分会：胶体与界面化学》期刊2016-07-01）

刘森,杨强,卢浩,许萧[8]（2016）在《重力沉降法测定水-柴油乳化液粒径分布》一文中研究指出针对目前油包水乳化液粒径分布测试困难的问题,采用经流变系数修正后的重力沉降法对入口浓度5 000 mg/L、乳化泵转速1 800 r/min的油包水乳化液进行粒径分布测试,并利用显微镜观测法进行结果验证。对比两种方法的测试结果,重力沉降法测试结果中位粒径13μm,粒径分布范围5~40μm,显微镜观测法测试结果为中位直径15μm,粒径分布范围为5~40μm,两种方法的结果一致性较高。实验结果证明:经流变系数修正后的重力沉降法可以准确测试油包水乳化液粒径分布,且该方法测试原理简单、操作简单、测试成本小,在工业现场测试上有一定的优势。(本文来源于《中国测试》期刊2016年06期）

马越,欧亮龙,冯颖[9]（2016）在《利用离心沉降法测定氮化硅粉末粒度分布》一文中研究指出采用BT-1500型离心沉降式粒度分布仪测定氮化硅粉末粒径大小及粒度分布,考察了样品浓度、分散介质和分散剂等因素对测试结果的影响。结果证实了离心沉降法在氮化硅粉体粒度测量上的可行性和准确性,有助于氮化硅材料的工艺制订及性能评价分析。(本文来源于《哈尔滨轴承》期刊2016年01期）

唐世波,魏晓慧,熊楚安,许德平[10]（2016）在《溶剂沉降法脱除煤焦油中的喹啉不溶物》一文中研究指出以高温煤焦油为原料,二甲苯和溶剂油为溶剂,采用溶剂沉降法对煤焦油中的喹林不溶物(QI)进行分离研究.考察了溶剂中芳脂比、溶剂比、沉降时间和沉降温度对精制焦油中QI含量及收率的影响.结果表明,在一定范围内,温度越高,时间越长,越有利于QI的脱除;随着芳脂比的逐渐增加,焦油中QI含量先下降后增加,焦油收率逐渐增加;随着溶剂比的增加,QI含量逐渐减少,焦油收率先增加后降低.当溶剂比为1,芳脂比为0.6,在75℃下沉降2h,精制焦油收率可达到75.48%,QI脱除率达到87.7%,QI含量降至0.178%.(本文来源于《煤炭转化》期刊2016年01期）

### 沉降法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

长河坝是目前国内已建成的高度第二、填筑总量第一的世界级高堆石坝,主体部分是以当地石料填筑的坝壳体,其碾压密实质量直接影响坝体施工及运营期的变形稳定。长期以来,堆石体的压实质量主要依靠挖坑测试法通过干密度指标来评估,不仅费时费力,且误差较大。依托长河坝水电站坝体堆石料的现场碾压试验,采用表面沉降法对压实质量进行评估,并与现场挖坑灌水法实测得到的密度进行对比。结果表明:采用表面沉降法计算的密度与挖坑灌水法实测密度基本吻合,现场压实质量可以通过沉降量或沉降率来控制;表面沉降法操作简单,可有效保证填筑质量,加快施工进度,为堆石体碾压特性研究提供了新的途径,具有较好的实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 沉降法论文参考文献

[1].耿来红,李卫平,张宾,陶育恩.磺化沥青生产过程中沉降法溶剂回收工艺的研究及应用[J].化工管理.2019

[2].李树勇,李海波,韩兴,侯奇东,杨兴国.基于表面沉降法的堆石坝现场碾压试验分析[J].岩土工程学报.2018

[3].李新.沉降法处理油田采出水效果评价[J].当代化工研究.2018

[4].吴帮玉,吴如山,高静怀,徐宗本.基于时空局域化dreamlet单程波算子的观测系统沉降法偏移[J].地球物理学报.2017

[5].郭利成,吴佳斌,熊尚发,杨石岭.基于静水沉降法的沉积物颗粒分选流程[J].地球科学与环境学报.2016

[6].王伟,康强利,钱文英,李卓军.絮凝沉降法处理溶聚丁苯橡胶废水的实验研究[J].全面腐蚀控制.2016

[7].王瑞敏,陈岚,葛广路.基于差示离心沉降法分析纳米颗粒形状与界面生物吸附[C].中国化学会第30届学术年会摘要集-第叁十一分会：胶体与界面化学.2016

[8].刘森,杨强,卢浩,许萧.重力沉降法测定水-柴油乳化液粒径分布[J].中国测试.2016

[9].马越,欧亮龙,冯颖.利用离心沉降法测定氮化硅粉末粒度分布[J].哈尔滨轴承.2016

[10].唐世波,魏晓慧,熊楚安,许德平.溶剂沉降法脱除煤焦油中的喹啉不溶物[J].煤炭转化.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ff4d4175dd6402f7ded01bfa.html